## Slide 1
MÓDULO 2 · BLOCO 02 · OS LABS 1 A 4
Channel Sounding na bancada
Os labs 1 a 4
Quatro labs sobre o mesmo par de kits: o dispositivo que só responde, o par que mede, o mesmo par por outro caminho, e a leitura do log do lab 2 pelo lado da segurança. Tudo copiado do SDK, com as mudanças do curso marcadas.
nRF54LM20-DK (B)
nRF54L15-TAG
NCS v3.4.0
comms/01 a 04
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
01
Notes: Glossário deste slide:
OS — Operating System.
SDK — Software Development Kit.
DK — Development Kit: a placa de desenvolvimento (nRF54LM20-DK).
NCS — nRF Connect SDK.

## Slide 2
BLOCO 02 · OS LABS
O roteiro: cada lab prova uma coisa
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
02
Um TAG e uma DK por dupla. O TAG é gravado por fio duas vezes (RAS no lab 1, IPT no lab 3). A DK, a cada lab.
1
Lab 1 · reflector RAS no TAG
o sample da Nordic como veio. Grava por fio, lê no RTT. É o dispositivo que só responde.
2
Lab 2 · initiator RAS no LM20-DK
fecha o par com o seu TAG e imprime três estimativas por procedure: ifft, phase_slope e rtt.
3
Lab 3 · o mesmo par com IPT
regrava os dois lados. A coluna rtt some e o time_delta cai para 30 ms.
4
Lab 4 · segurança (se der tempo)
sem firmware novo: o log do lab 2 relido, um rtt_type trocado, e a lista do que o SDC não faz.
Notes: Glossário deste slide:
OS — Operating System.
DK — Development Kit: a placa de desenvolvimento (nRF54LM20-DK).
RAS — Ranging Service: serviço GATT do Bluetooth SIG (0x185B) que transfere o Ranging Data do reflector para o initiator.
IPT — Inline Phase Correction Term Transfer: o reflector devolve o tom com a fase corrigida; o initiator calcula sem GATT. Só PBR.
RTT — Round-Trip Time (CS, mode 1): tempo de ida e volta do pacote, de onde sai a distância. No TAG, também SEGGER Real-Time Transfer: o log pelo debugger.
SDC — SoftDevice Controller: o controlador Bluetooth da Nordic.

## Slide 3
BLOCO 02 · OS LABS
Kit e convenção, iguais nos quatro labs
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
03
Cópias do SDK, não links
Cada lab é uma app independente em comms/, copiada de nrf/samples/bluetooth/channel_sounding/. Cabeçalho ORIGEM: e cada mudança marcada ALTERADO PELO CURSO.
TAG no DEBUG OUT
O TAG é gravado encaixado no DEBUG OUT da DK. Enquanto está lá, o debugger aponta para ele: gravar “a DK” nessa hora grava o TAG. Rode device-info antes.
O mesmo endereço
O endereço do seu TAG é o mesmo do Edge AI: vem do chip, não do firmware. O initiator pergunta na serial a cada boot, como o central do Edge AI.
Build
west build -p --sysbuild -b nrf54lm20dk/nrf54lm20b/cpuapp, sem fragmento: o mesmo binário serve para qualquer aluno. Só o intervalo entre bancadas vai por -D.
Log
TAG: só RTT, e só no DEBUG OUT (ele não tem UART). DK: serial USB a 115200, na segunda COM. As linhas saem como I: …, logger em modo minimal.
Sem DFU
Nada de MCUboot ou OTA neste módulo: já foi no treinamento anterior. Regravar é sempre por fio.
Notes: Glossário deste slide:
OS — Operating System.
SDK — Software Development Kit.
DK — Development Kit: a placa de desenvolvimento (nRF54LM20-DK).
sysbuild — O build de sistema do Zephyr, que constrói várias imagens e escopa opções por imagem.
RTT — Round-Trip Time (CS, mode 1): tempo de ida e volta do pacote, de onde sai a distância. No TAG, também SEGGER Real-Time Transfer: o log pelo debugger.
UART — Universal Asynchronous Receiver/Transmitter: a serial do console.
DFU — Device Firmware Update: atualização de firmware, por cabo ou por rádio.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.

## Slide 4
BLOCO 02 · OS LABS
Seis estações na mesma sala
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
04
Todos os TAGs anunciam o mesmo UUID e o mesmo nome. O initiator do curso filtra em modo AND: UUID ou nome e o endereço digitado no boot. É a única mudança no main.c de fábrica.
Notes: Glossário deste slide:
OS — Operating System.
UUID — Universally Unique Identifier: identificador de 128 bits de serviços e características.

## Slide 5
LAB 1 · REFLECTOR
Lab 1: o reflector no TAG
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
05
O TAG recebe o ras_reflector do SDK e passa a anunciar o Ranging Service. Vinte minutos; ao fim, o endereço anotado e o TAG na bateria, pronto para o lab 2.
O que ele faz: anuncia o Ranging Service, aceita uma conexão, participa dos procedures de CS e entrega o Ranging Data por GATT. Não calcula distância.
O que o aluno faz: TAG no DEBUG OUT; device-info mostra nRF54L15; west build -b nrf54l15tag/nrf54l15/cpuapp --sysbuild; west flash.
Como lê: só RTT, com o TAG no DEBUG OUT (JLinkRTTLogger -Device NRF54L15_M33). O bloco de RTT no .conf do board é a única adição do curso.
  sem CONFIG_USE_SEGGER_RTT e CONFIG_RTT_CONSOLE o TAG fica mudo; buffer de 4096 para não cortar o Identity:
Como testa: no boot, I: Identity: EC:EF:40:2D:5E:46 (random): anote. Com o initiator do lab 2: LED 1 aceso e, no RTT, CS security enabled. e CS procedures enabled.
Na bateria: fora do DEBUG OUT não há log. A evidência de vida é o LED 1 e a serial do initiator.
Notes: Glossário deste slide:
SDK — Software Development Kit.
CS — Channel Sounding: medição de distância do Bluetooth Core 6.0, por tempo de voo (RTT) e fase (PBR).
GATT — Generic Attribute Profile: o modelo de serviços e características do BLE.
sysbuild — O build de sistema do Zephyr, que constrói várias imagens e escopa opções por imagem.
RTT — Round-Trip Time (CS, mode 1): tempo de ida e volta do pacote, de onde sai a distância. No TAG, também SEGGER Real-Time Transfer: o log pelo debugger.
LED — Light-Emitting Diode.

## Slide 6
LAB 2 · INITIATOR
Lab 2: três estimativas por procedure
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
06
Serial da DK, bancada do curso, TAG a 0,78 m da antena. rtt vem do tempo de voo. phase_slope e ifft vêm da mesma fase, por dois métodos: inclinação e perfil de atraso.
O sample sai como veio: main mode 2 + sub mode 1, PBR e RTT na mesma procedure.
A mudança do curso: o endereço digitado no boot entra no scan_init() como filtro em modo AND. E CONFIG_LAB_PROCEDURE_INTERVAL para escalonar as bancadas.
Endereco BLE do tag (ex.: EC:EF:40:2D:5E:46 random): EC:EF:40:2D:5E:46
Procurando o tag EC:EF:40:2D:5E:46 (random)...
I: Filtrando pelo tag EC:EF:40:2D:5E:46 (random)
I: CS capability exchange completed.
I: CS security enabled.
I: CS procedures enabled:
I: Latest distance estimates on antenna path 0: ifft: 2.05, phase_slope: 2.36, rtt: 1.77 meters
I: Latest distance estimates on antenna path 0: ifft: 2.09, phase_slope: 2.36, rtt: 1.78 meters
I: Latest distance estimates on antenna path 0: ifft: 2.13, phase_slope: 2.35, rtt: 1.93 meters
As três colunas vêm dos mesmos dados do rádio, por três algoritmos. A 0,78 m leem ~1,2 m a mais; o lab 5 mostra que o viés depende da orientação da antena do TAG.
Notes: Glossário deste slide:
DK — Development Kit: a placa de desenvolvimento (nRF54LM20-DK).
PBR — Phase-Based Ranging (CS, mode 2): distância pela fase de um tom medida em 75 canais.
RTT — Round-Trip Time (CS, mode 1): tempo de ida e volta do pacote, de onde sai a distância. No TAG, também SEGGER Real-Time Transfer: o log pelo debugger.
BLE — Bluetooth Low Energy: o rádio de 2,4 GHz do próprio nRF54LM20.
CS — Channel Sounding: medição de distância do Bluetooth Core 6.0, por tempo de voo (RTT) e fase (PBR).

## Slide 7
LAB 2 · INITIATOR
Lab 2, o experimento: RTT × PBR com uma trena
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
07
A · distâncias conhecidas
TAG a 1, 3 e 5 m, em linha de visada, dez linhas por ponto. Qual coluna acompanha a trena? Qual espalha menos? Quanto ifft e phase_slope divergem entre si?
B · obstrução e multipath
Um corpo entre TAG e DK; o TAG encostado em metal. Previsão: as colunas de fase reagem ao multipath; a de tempo tem resolução pior e só aumenta. Anote onde a medida diverge.
C · registre
Média e desvio das três colunas por condição. É o dado que o lab 5 revisita com outro algoritmo.
Variações (opcional)
pbr_only.conf deixa só ifft e phase_slope; rtt_only.conf deixa só rtt. Rebuild só da DK. O TAG não muda.
Várias bancadas
Seis pares medindo ao mesmo tempo é uma condição que a Nordic não documenta. Se degradar: -DCONFIG_LAB_PROCEDURE_INTERVAL=50 + n×12 (unidades de 20 ms).
Medido pelo instrutor
1 m: ifft 2,05 ± 0,23 · 3 m: 4,46 ± 0,48 · 5 m: 5,86 ± 0,84. Viés de +0,9 a +1,5 m; o espalhamento cresce com a distância.
Notes: Glossário deste slide:
RTT — Round-Trip Time (CS, mode 1): tempo de ida e volta do pacote, de onde sai a distância. No TAG, também SEGGER Real-Time Transfer: o log pelo debugger.
PBR — Phase-Based Ranging (CS, mode 2): distância pela fase de um tom medida em 75 canais.
DK — Development Kit: a placa de desenvolvimento (nRF54LM20-DK).

## Slide 8
LAB 3 · IPT
Lab 3: o mesmo par, por outro caminho
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
08
O TAG volta ao DEBUG OUT e recebe o ipt_reflector. A DK recebe o ipt_initiator. O prompt do endereço é o mesmo; o filtro agora é nome e endereço.
Lab 2 · RAS
▪ setup: descoberta do Ranging Service e assinaturas
▪ dado do reflector por GATT
▪ log: ifft, phase_slope, rtt
▪ ~200 ms entre estimativas (default do sample)
▪ filtro de fábrica: UUID do RAS
Lab 3 · IPT
▪ setup: nenhum, não há serviço a descobrir
▪ dado do reflector na fase do tom
▪ log: median, update, time_delta. Sem rtt
▪ 30 ms entre estimativas (medido)
▪ filtro de fábrica: o nome Nordic CS IPT Reflector, igual em todos
A coluna rtt não existe no IPT: a correção inline atua só nos tons de PBR (mode 2 e a parte PBR do mode 3).
Notes: Glossário deste slide:
IPT — Inline Phase Correction Term Transfer: o reflector devolve o tom com a fase corrigida; o initiator calcula sem GATT. Só PBR.
DK — Development Kit: a placa de desenvolvimento (nRF54LM20-DK).
RAS — Ranging Service: serviço GATT do Bluetooth SIG (0x185B) que transfere o Ranging Data do reflector para o initiator.
GATT — Generic Attribute Profile: o modelo de serviços e características do BLE.
UUID — Universally Unique Identifier: identificador de 128 bits de serviços e características.
CS — Channel Sounding: medição de distância do Bluetooth Core 6.0, por tempo de voo (RTT) e fase (PBR).
PBR — Phase-Based Ranging (CS, mode 2): distância pela fase de um tom medida em 75 canais.

## Slide 9
LAB 3 · IPT
Lab 3: o que sai na serial
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
09
Bancada do curso, o mesmo TAG a 0,78 m. update é a estimativa da procedure, median é a mediana deslizante e time_delta o tempo desde a anterior.
ipt_reflector no TAG: 15 % de flash, 20 % de RAM. O TAG não está na lista do sample; foi validado na bancada.
Um procedure a cada ~30 ms. Para seis bancadas, LAB_PROCEDURE_INTERVAL = 67 + n×17 (unidades de 15 ms).
I: Filtrando pelo tag EC:EF:40:2D:5E:46 (random)
I: Distance estimates: median: 2.26m, update: 2.25m, time_delta: 30ms
I: Distance estimates: median: 2.25m, update: 2.25m, time_delta: 30ms
I: Distance estimates: median: 2.25m, update: 2.18m, time_delta: 30ms
I: Distance estimates: median: 2.25m, update: 2.27m, time_delta: 30ms
IPT é uma flag na configuração de CS (CS configuration creation with CS IPT enabled), e é o initiator quem a liga.
Notes: Glossário deste slide:
IPT — Inline Phase Correction Term Transfer: o reflector devolve o tom com a fase corrigida; o initiator calcula sem GATT. Só PBR.
RAM — Random Access Memory: a memória de trabalho (511 KB no nRF54LM20).
CS — Channel Sounding: medição de distância do Bluetooth Core 6.0, por tempo de voo (RTT) e fase (PBR).

## Slide 10
LAB 4 · SEGURANÇA
Lab 4: reler o log do lab 2 com outros olhos
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
10
Sem firmware novo. O TAG volta ao reflector RAS e o par do lab 2 vira estudo de caso. Gancho para o dia 5: o pareamento BLE que cria o enlace cifrado.
Log do lab 2 em ordem: Connected → capability exchange → config creation → CS security enabled → procedures enabled. É a ordem do setup de CS.
A conexão é cifrada antes de tudo (bt_conn_set_security(L2)); é por esse enlace que os segredos do CS são trocados.
CS security enable: os dois lados trocam CS_IV, CS_IN e CS_PV e semeiam um DRBG que sorteia canais e payloads de RTT. Quem só escuta não reproduz a sequência.
cs_config_get() usa .rtt_type = AA_ONLY. O SDC também faz RTT com payload aleatório de 32 a 128 bits.
  exercício: trocar para BT_CONN_LE_CS_RTT_TYPE_32_BIT_RANDOM, recompilar a DK, medir, desfazer com git checkout
Relay attack: engana RSSI; no RTT só acrescenta atraso. PBR sozinho é falsificável pela fase: por isso o IPT do lab 3 tem segurança menor.
O SDC v3.4.0 não suporta: RTT with Sounding Sequence, NADM, CS AM Attack Resilience, canais #3c.
Notes: Glossário deste slide:
RAS — Ranging Service: serviço GATT do Bluetooth SIG (0x185B) que transfere o Ranging Data do reflector para o initiator.
BLE — Bluetooth Low Energy: o rádio de 2,4 GHz do próprio nRF54LM20.
CS — Channel Sounding: medição de distância do Bluetooth Core 6.0, por tempo de voo (RTT) e fase (PBR).
L2 — Camada 2 (enlace): no Zephyr, o módulo que fala com o driver — Ethernet, Wi-Fi mgmt.
DRBG — Deterministic Random Bit Generator: gerador pseudoaleatório semeado por CS_IV, CS_IN e CS_PV; sorteia canais e payloads.
RTT — Round-Trip Time (CS, mode 1): tempo de ida e volta do pacote, de onde sai a distância. No TAG, também SEGGER Real-Time Transfer: o log pelo debugger.
SDC — SoftDevice Controller: o controlador Bluetooth da Nordic.
DK — Development Kit: a placa de desenvolvimento (nRF54LM20-DK).
RSSI — Received Signal Strength Indication: potência do sinal recebido, em dBm (negativo).
PBR — Phase-Based Ranging (CS, mode 2): distância pela fase de um tom medida em 75 canais.
IPT — Inline Phase Correction Term Transfer: o reflector devolve o tom com a fase corrigida; o initiator calcula sem GATT. Só PBR.
NADM — Normalized Attack Detection Metric: métrica da spec para detectar pacote de RTT alterado; não suportada pelo SDC.

## Slide 11
BLOCO 02 · OS LABS
Pegadinhas da bancada
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
11
Seis sintomas sem mensagem de erro, com a causa e a correção de cada um.
TAG some depois de regravar a DK
Queda de conexão → sys_reboot() no reflector → com o J-Link acoplado, nem sempre volta a anunciar. O sintoma é igual ao de endereço errado. nrfutil device reset no TAG.
PPK2 no lugar do jumper
Com o PPK2 no jumper de corrente da DK (bloco anterior), o SoC fica sem a alimentação normal e o J-Link falha com debug port SELECT register. Recoloque o jumper.
RTT mostra log velho
Logo após regravar, o bloco RTT do firmware anterior pode continuar na RAM. nrfutil device reset e leia de novo.
Serial da DK muda
A DK enumera duas COM; o log sai na segunda. E o VCOM só fala com DTR ativo. O cs_capture.py do lab 5 já cuida disso.
Gravou o TAG em vez da DK
TAG no DEBUG OUT = debugger no TAG. nrfutil device device-info antes de gravar: nRF54L15 é o TAG, nRF54LM20B é a DK.
Um initiator esquecido rouba o TAG
O reflector aceita uma conexão. Uma DK com firmware antigo ligada na sala conecta primeiro. nrfutil device recover nela.
Notes: Glossário deste slide:
OS — Operating System.
DK — Development Kit: a placa de desenvolvimento (nRF54LM20-DK).
PPK2 — Power Profiler Kit II: o medidor de corrente da Nordic (200 nA a 1 A, 100 kSa/s).
SoC — System on Chip: CPU, memória e rádio no mesmo chip (nRF54LM20).
RTT — Round-Trip Time (CS, mode 1): tempo de ida e volta do pacote, de onde sai a distância. No TAG, também SEGGER Real-Time Transfer: o log pelo debugger.
RAM — Random Access Memory: a memória de trabalho (511 KB no nRF54LM20).
VCOM — Virtual COM port: a porta serial que o chip de interface da DK cria no PC.

## Slide 12
BLOCO 02 · OS LABS
Testando com smartphone
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
12
Teste conduzido pelo instrutor, com o telefone como initiator. O bloco não depende dele.
O TAG do lab 1 com três fragmentos: android_ranging.conf (do SDK: bonding, settings, 2 antenna paths), demo.conf (nome CS Reflector DEMO) e s26.conf.
Pixel 9 ou 10 com o nRF Toolbox da loja: funciona como veio. A RangingManager do Android faz o algoritmo.
Galaxy S26: o ras_reflector original falha com 0x1E no Procedure Enable. Dois ajustes, os dois obrigatórios:
  no reflector: CONFIG_BT_CTLR_SDC_MAX_CONN_EVENT_LEN_DEFAULT=1250 (é o s26.conf)
  no telefone: min_sub_event_len ≥ 2250 µs. O nRF Toolbox da loja não expõe isso; precisa de um build próprio do app (open source, Kotlin)
Plano B, se não houver telefone compatível no dia: o par embarcado projetado na tela, e a thread do DevZone como estudo de caso de interoperabilidade.
Notes: Glossário deste slide:
OS — Operating System.
SDK — Software Development Kit.
CS — Channel Sounding: medição de distância do Bluetooth Core 6.0, por tempo de voo (RTT) e fase (PBR).

## Slide 13
RESUMO
Os labs 1 a 4 em uma tela
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
13
O reflector é o sample da Nordic sem uma linha do curso: só o RTT como console.
O initiator filtra pelo seu TAG: UUID ou nome e endereço, o mesmo que o Edge AI usou.
Três colunas no lab 2, uma no lab 3, e 30 ms em vez de ~200. É o trade-off do IPT.
Segurança: ACL cifrada, canais e payloads sorteados, RTT como limite físico. O IPT abre mão do RTT.
2×
gravações do TAG
por fio (RAS, IPT)
3 → 1
colunas de estimativa
RAS → IPT
~200 / 30 ms
entre estimativas
medido na bancada
+1,2 m
viés a 0,78 m
algoritmo de referência
Os quatro labs usam os samples do SDK. O que se faz com o IQ é o assunto do lab 5.
Notes: Glossário deste slide:
RTT — Round-Trip Time (CS, mode 1): tempo de ida e volta do pacote, de onde sai a distância. No TAG, também SEGGER Real-Time Transfer: o log pelo debugger.
UUID — Universally Unique Identifier: identificador de 128 bits de serviços e características.
IPT — Inline Phase Correction Term Transfer: o reflector devolve o tom com a fase corrigida; o initiator calcula sem GATT. Só PBR.
ACL — Asynchronous Connection-Less: o enlace de conexão BLE sobre o qual o CS roda.
RAS — Ranging Service: serviço GATT do Bluetooth SIG (0x185B) que transfere o Ranging Data do reflector para o initiator.
SDK — Software Development Kit.
IQ — Componentes em fase (I) e em quadratura (Q) do tom recebido: amplitude e fase por canal.