## Slide 1
MÓDULO 1 · BLOCO 07 · OS LABS
Axon na bancada
Do microfone ao comando de voz
Cinco labs em sequência: provar o microfone, rodar o wake word da Nordic, pendurar um zip do Edge AI Lab na NPU, trocar o zip — e pôr cinco detectores para ouvir ao mesmo tempo.
nRF54LM20-DK (B)
Adafruit 3492 · PDM
Edge AI Add-on v2.3.0
zips do Edge AI Lab
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
01

## Slide 2
BLOCO 07 · OS LABS
O roteiro — cada lab prova uma coisa
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
02
Do hardware para o modelo, sempre com um teste que prova o passo anterior antes de somar o próximo.
1
06 · mic_check — provar o microfone
Zephyr puro, sem modelo: barra de VU na serial. Se o áudio não chega, nada do resto vale.
2
07 · ww_kws — o app da Nordic
“Okay Nordic” + 10 comandos, dois modelos na NPU. O demo que abre a porta.
3
08 · cough_detection — um zip do Lab
O molde: um modelo, as 4 chamadas, um main.c de 180 linhas.
4
09 · dog_bark_detection — outro zip, mesmo molde
Trocar o modelo não muda o app — muda a calibração.
5
10 · sound_events — cinco de uma vez
Multiplexing da NPU, interlayer buffer compartilhado, calibração por detector.

## Slide 3
BLOCO 07 · OS LABS
Kit e convenção de build — igual para os cinco
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
03
A DK faz tudo: alimenta e programa o SoC, dá as duas seriais e os pinos do microfone. Nenhum outro hardware.
Hardware
nRF54LM20-DK variante B (nRF54LM20B, o SoC com Axon) + microfone PDM MEMS Adafruit 3492 (SPH0641), fios fêmea-fêmea no header P2.
Build no VS Code
Board nrf54lm20dk/nrf54lm20b/cpuapp, SDK v3.4.0. Atenção ao -D: nos labs 07–10 o add-on entra em Extra CMake arguments com -DEXTRA_ZEPHYR_MODULES=C:/ncs/sdk-edge-ai/edge-ai — o 06 dispensa.
Sem compilar
edge_ai/hex/ tem um .hex pronto por lab: nrfutil device program e reset. Para repetir, recuperar uma placa ou seguir a aula.
Console
Console Zephyr na VCOM1 (segunda COM da DK), 115200. O 07 usa também a VCOM0 para os estados do app.
Serial Terminal aberto numa COM bloqueia qualquer outro programa nela — feche antes de automatizar.

## Slide 4
06
Lab 06 · mic_check
Antes de qualquer modelo: o áudio está chegando? Um modelo mudo não diz se o problema é fio, canal, alimentação ou o modelo.
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
04

## Slide 5
LAB 06 · MIC_CHECK
A ligação — cinco fios no header P2
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
05

## Slide 6
LAB 06 · MIC_CHECK
Os cinco fios — e as três pegadinhas
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
06
Tudo cabe no P2 (serigrafia PORT1 00-15): P1.05 é o 4º pino da linha de cima, P1.04 o 4º da de baixo; VDD IO e GND nas pontas.
Adafruit 3492 | DK | Por quê
3V | VDD IO | alimenta o mic no nível dos GPIO (1,8 V). O verso diz 3,3 V, mas o SPH0641 aceita 1,62–3,6 V
GND | GND | terra
SEL | GND | escolhe o canal esquerdo — o único que o app lê. Solto ou em 3V → só zeros
CLK | P1.04 | clock PDM gerado pela DK (1–3,25 MHz)
DAT | P1.05 | dados PDM, 1 bit por pulso de clock
Não usar os headers de 5 V (P6–P10, P18): o mic aguenta, mas o DAT voltaria em 5 V para um GPIO de 1,8 V. PDM20 só aceita pinos dos portos P1/P3.

## Slide 7
LAB 06 · MIC_CHECK
O que se vê — e o que cada sintoma significa
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
07
AMOSTRAS TODAS IGUAIS (0) → DAT solto, SEL no lado errado ou mic sem VDD.
rms alto e constante sem som → CLK trocado com DAT, ou mic em 5 V.
dmic_read falhou → o PDM não entrega blocos: overlay/pino, não é fio.
=== mic_check: PDM20 CLK=P1.04 DAT=P1.05 SEL=GND, 16 kHz mono ===
PDM rodando. Fale perto do microfone e veja a barra subir.
[ 12] rms= 4 pico= 15 dc= 0 |### | -78 dBFS <- silêncio
[ 61] rms= 154 pico= 367 dc= 0 |########## | -46 dBFS <- falando perto
[ 77] rms= 880 pico= 4884 dc= 2 |############# | -31 dBFS <- sopro no mic
Números reais da bancada do curso: em silêncio rms 3–5; sopro ou batidinha satura — se não saturar, o dado não é acústico.

## Slide 8
07
Lab 07 · ww_kws
O app da Nordic, copiado literal do add-on: dois modelos, uma NPU, “Okay Nordic” e dez comandos.
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
08

## Slide 9
LAB 07 · WW_KWS
Do mic às saídas — dois modelos em série
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
09
O stream do PDM é um só e nunca para; quem o consome é o loop ativo. Cada bloco de 10 ms alimenta um modelo — o outro nem vê o áudio.
Mic PDM
Adafruit 3492, SEL=GND: 1 bit por clock
PDM20 + EasyDMA
decima p/ PCM 16 kHz e escreve na RAM
mem_slab (RAM)
4 blocos de 10 ms — 100 blocos/s, sempre
stream contínuo — não para nunca
ESTADO 1 · ww_loop() — escutando
dmic_read() → ww_process(): mels + rede 36711 (35 kB) na NPU → pós-proc: 15 de 20 quadros ≥ 0,99. Só este loop lê o stream enquanto está ativo.
ESTADO 2 · kws_loop() — janela de 3 s
dmic_read() → kws_process(): mels + rede 36712 (359 kB) na NPU → pós-proc: 10 seguidas com EMA ≥ 0,8. Cada comando aceito renova os 3 s.
detectou → kws_reset() · LED0 acende
o KWS começa zerado
timeout 3 s → ww_reset() · LED0 apaga
o wake word começa zerado
um bloco
→ um loop
(o ativo)
Saídas do estado 1
VCOM0: Waiting for wakeword → Wakeword detected
LED0: acende ao detectar
Saídas do estado 2
VCOM0: Keyword spotted: stop · …window timeout
LED1: pisca 1 s por comando aceito

## Slide 10
LAB 07 · WW_KWS
Roteiro de teste — duas seriais, dois LEDs
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
10
Pronúncia de inglês americano (“ôu-kei nór-dik”). Validado na bancada: 3 ativações seguidas e seis comandos reconhecidos.
1
Abra as duas COMs a 115200
VCOM0 (uart30): estados do app · VCOM1 (uart20): logs do Zephyr e o banner de boot
2
Diga “Okay Nordic” a ~30 cm
VCOM0 mostra Wakeword detected → Waiting for keywords; LED0 acende
3
Diga um comando: yes, stop, go, up, down, left, right, on, off, no
Keyword spotted: stop; LED1 pisca 1 s; cada acerto renova a janela de 3 s
4
Fique em silêncio 3 s
Keyword spotting window timeout, LED0 apaga — volta a esperar a wake word

## Slide 11
LAB 07 · WW_KWS
Ver o modelo pensar
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
11
Fragmento de debug: CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL=4 + CONFIG_CBPRINTF_FP_SUPPORT=y; silencie AUDIO_DMIC, KERNEL e CLOCK_CONTROL ou o log afoga.
Uma linha a cada 30 ms: a probabilidade crava em 0,996 e o count sobe até 15 de 20 — aí dispara.
[00:13:33.031] <dbg> ww: postprocess: count: 0, probability: 0.472656
[00:13:33.061] <dbg> ww: postprocess: count: 0, probability: 0.929688
[00:13:33.091] <dbg> ww: postprocess: count: 0, probability: 0.988281
[00:13:33.121] <dbg> ww: postprocess: count: 1, probability: 0.996094
[00:13:33.151] <dbg> ww: postprocess: count: 2, probability: 0.996094
...
[00:13:33.481] <dbg> ww: postprocess: count: 10, probability: 0.996094 -> Wakeword detected
Captura real da bancada. Se a frase não pega: baixe CONFIG_WW_PROBABILITY_THRESHOLD (990) ou WW_COUNT_THRESHOLD (15) num .conf extra.

## Slide 12
LAB 07 · WW_KWS
Modos do app — e a manutenção da bancada
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
12
Tudo choice de Kconfig — troca em Extra CMake arguments com -D07_ww_kws_CONFIG_APP_MODE_*=y (prefixo da imagem no sysbuild), sem tocar no código.
Opção | Comportamento | Serve para
APP_MODE_WW_GATED_KWS | wake word → janela de comandos → volta | o produto real (padrão)
APP_MODE_WW_ONLY | só a wake word; LED0 pisca a cada detecção | demonstrar a NPU com um modelo só
APP_MODE_KWS_ONLY | só comandos, o tempo todo | medir o custo do modelo grande
-DFILE_SUFFIX=release | sem logs nem asserts | medir consumo sem UART
Placa que sumiu do USB ou gravação silenciosa que não pegou: confira nrfutil device device-info antes de gravar; nrfutil device recover limpa o que travou.

## Slide 13
08
Labs 08 e 09 · um zip do Lab
O jeito mais curto de sair de um zip baixado do Edge AI Lab para um firmware rodando na NPU — e a prova de que o molde é reutilizável.
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
13

## Slide 14
LABS 08–09 · UM ZIP DO LAB
O molde — um modelo, as 4 chamadas, um loop
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
14
Copie a pasta nrf_edgeai_generated/ do zip para src/, use o prj_example.conf que vem dentro — e o main.c acima é o app inteiro.
Detector de 1 classe: p_f32[0] é a probabilidade do evento.
nrf_edgeai_t *p_model = nrf_edgeai_user_model(); /* alias: com UM modelo, aponta p/ ele */
nrf_edgeai_init(p_model);
while (true) {
dmic_read(dmic_dev, 0, &buf, &size, READ_TIMEOUT_MS);
res = nrf_edgeai_feed_inputs(p_model, buf, DMIC_SAMPLES_IN_BLOCK);
k_mem_slab_free(&dmic_mem_slab, buf); /* devolve o bloco ao PDM já */
if (res != NRF_EDGEAI_ERR_SUCCESS) continue; /* INPROGRESS: janela não fechou */
if (nrf_edgeai_run_inference(p_model) != NRF_EDGEAI_ERR_SUCCESS) continue;
float prob = p_model->decoded_output.classif.probabilities.p_f32[0];
/* ... contagem de quadros acima do limiar → ">>> TOSSE" */
}
edge_ai/08_cough_detection/src/main.c — o guia genérico do Lab está preservado como README_edgeai_lab.md na pasta.

## Slide 15
LABS 08–09 · UM ZIP DO LAB
Trocar o zip não muda o app — muda a calibração
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
15
Dois zips, o mesmo main.c — a única diferença está em duas constantes: RAW_THRESHOLD e MIN_HITS. Descobrir as suas é trabalho de bancada.
08 · tosse (tímido)
▪ Limiar bruto 0,50, 2 quadros em 15
▪ Tosse real: picos de 87–99 % em 1–3 quadros
▪ Evento curto: contagem de quadros, nunca média
▪ Validado: 4 detecções numa janela de 25 s
09 · latido (gatilho fácil)
▪ Limiar bruto 0,90, 5 quadros em 15
▪ Dispara a 92–99 % em qualquer som impulsivo
▪ Sem o freio, atira em tosse, miado e ronco
▪ Com o freio: só o latido de verdade passa
Mesma arquitetura, mesmo tamanho (~35 kB), datasets diferentes → sensibilidades diferentes. O limiar é de cada modelo.

## Slide 16
LABS 08–09 · UM ZIP DO LAB
Exercício — o seu zip
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
16
O fluxo real de Edge AI: modelo pronto → medir na bancada → calibrar → (se não convence) retreinar no Lab com dados seus.
Baixe outro detector do Edge AI Lab (ronco, miado, choro, vidro quebrando…).
Substitua src/nrf_edgeai_generated/ no 08 e faça um pristine build.
  nada mais muda: o alias nrf_edgeai_user_model() segue o modelo embarcado
Olhe o pico no painel enquanto produz o som — não o disparo.
  o pico diz o que o modelo viu; a média esconde evento curto
Calibre RAW_THRESHOLD e MIN_HITS ao temperamento do modelo novo.
Registre: som testado, pico, falsos positivos — é o que vai para o README.

## Slide 17
10
Lab 10 · cinco detectores
Choro de bebê, latido, ronco, tosse e miado — cinco engines no mesmo microfone, intercaladas na mesma NPU.
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
17

## Slide 18
LAB 10 · CINCO DETECTORES
Como cinco cabem numa NPU
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
18
“Ao mesmo tempo” = intercalado por janela de 30 ms: cada inferência dura uma fração disso, sobra NPU. Adicionar um detector é uma linha na tabela.
dmic_read()
um bloco de
10 ms do PDM
feed × 5
o MESMO bloco
alimenta as cinco
engines
free do bloco
só depois de
alimentar todas
inferências
as que fecharam
janela rodam em
sequência na NPU
5 pós-proc.
limiar + quadros
por detector,
painel e traço
copia p/ janelas
mutex serializa
Interlayer buffer compartilhado: os cinco declaram 6.048 B — cinco modelos custam o mesmo buffer que um. Flash: 5 × ~35 kB.

## Slide 19
LAB 10 · CINCO DETECTORES
O painel — olhe o pico, não a média
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
19
rms = nível de áudio que chegou (compare com o mic_check); EMA/pico por detector.
As linhas ~ são o traço bruto: as cinco probabilidades daquela inferência, sempre que alguma passa de 25 %.
A primeira versão usava média móvel e perdia o choro de bebê (pico 94 %, EMA 0 %).
[painel] rms: 45 bebe: 0/ 0% latido: 3/ 12% ronco: 0/ 0% tosse: 0/ 2% miado: 0/ 0%
~ bebe: 2 latido: 97 ronco: 4 tosse: 1 miado: 0
~ bebe: 1 latido: 99 ronco: 6 tosse: 3 miado: 0
>>> latido (pico 99%, 5 quadros > 90%) — evento 1
>>> tosse (pico 95%, 2 quadros > 50%) — evento 2
Contagem de quadros brutos numa janela deslizante — o mesmo padrão da wake word da Nordic — com limiar e N por detector.

## Slide 20
LAB 10 · CINCO DETECTORES
Resultados na bancada — e a investigação em aberto
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
20
Modelos prontos generalizam de forma desigual — dependem do quanto o seu som se parece com o dataset do Lab. Testar com fontes variadas faz parte do fluxo.
Som | Pico no detector certo | Disparou? | Observação
latido | 99 % | ✅ em rajada | e parou de disparar nos outros sons com o freio de 5 quadros
tosse | 87–99 % | ✅ 4× | o miado deu 2 falsos positivos junto — os dois se confundem
miado | 0–13 % | ❌ | numa rodada anterior o mesmo vídeo deu 87–98 % e disparou
ronco | 35 % | ❌ | ronco teatral e vídeo não convenceram o modelo
bebê | 0–1 % | ❌ | o áudio chegava (latido viu 92 % no mesmo som); rodada anterior: 94 %
Mistério registrado no README: bebê e miado viram o próprio som numa rodada e ficaram cegos nas seguintes (reset não resolve). A instrumentação existe para fechar isso.

## Slide 21
LAB 10 · CINCO DETECTORES
Antes de culpar o modelo — a lista de bancada
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
21
Tudo o que falhou na bancada do curso antes de o áudio finalmente virar comando — cada item custou uma rodada.
Placa muda nas duas COMs
SoC sem energia (jumper do P14 fora, PPK2 desligado) ou gravação que falhou em silêncio. nrfutil device device-info primeiro; depois grave.
COM ocupada
Serial Terminal, VS Code ou um script antigo segurando a porta: PermissionError / Acesso negado. Feche antes de automatizar.
Mic “vivo” mas fraco
Sopro tem de saturar (rms nos milhares). Se fica nas dezenas, o dado não é acústico: SEL, off-by-one no P2 ou solda do breakout.
Modelo não dispara
Olhe o pico bruto antes de mexer em limiar. Pico alto e sem disparo = pós-processamento; pico baixo = o modelo não reconhece esse som.
Falsos positivos em rajada
Modelo gatilho fácil: suba o limiar bruto e exija mais quadros. Cooldown de ~2 s evita duplicatas.
Diagnóstico às cegas
Grave 60 s de serial num arquivo e analise depois — janelas curtas perdem o momento; o log de debug a 33 linhas/s pede filtro.

## Slide 22
RESUMO
Os labs em uma tela
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
22
Prove o áudio primeiro (06): silêncio nas unidades, sopro saturando — senão nada do resto vale.
O app da Nordic (07) mostra a cascata funcionando; o log de debug mostra o modelo pensando.
Um zip do Lab é um main.c de 180 linhas (08); trocar o zip é trocar a calibração (09).
Cinco engines cabem numa NPU (10) — e a bancada ensina que modelo pronto se testa, não se confia.
5
fios no P2 — e três
pegadinhas
6
comandos reconhecidos
na primeira rodada
0,50 / 0,90
limiar da tosse ×
do latido
5 × 35 kB
detectores num
buffer só
Do fio ao comando de voz: cada lab prova o anterior antes de somar o próximo.