## Slide 1
MÓDULO 2 · BLOCO 11 · NTN GEO
NTN GEO na prática:
demo Skylo
Um kit com a única SIM NTN do curso, o Serial Modem add-on no núcleo de aplicação e o terminal AT projetado. A sequência em cinco blocos, o que cada resposta significa, e o firmware de referência operado por botões. Todo comando sai do roteiro AT do repositório.
nRF9151 SMA-DK
SIM Skylo eminify
mfw_nrf9151-ntn 1.0.1
serial_modem v1.0.0
64.181.168.22:5005
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
01
Notes: Glossário deste slide:
NTN — Non-Terrestrial Network: acesso celular 3GPP por satélite. No nRF9151, NB-IoT R17 com firmware de modem próprio (mfw_nrf9151-ntn).
GEO — Satélite geoestacionário: o que transmite as correções de um SBAS.
SIM — Subscriber Identity Module.
SMA — O conector coaxial de antena da SMA-DK e do EVK.
DK — Development Kit: a placa de desenvolvimento (nRF54LM20-DK).

## Slide 2
01 · PREPARAÇÃO
Kit, firmware e servidor
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
02
A demo é do instrutor. Nenhum kit de aluno tem SIM NTN: há uma SIM Skylo, num kit, e o que se projeta é o terminal AT desse kit.
O kit: nRF9151-SMA-DK
SIM Skylo eminify, APN em; antena NTN externa, com visada de céu
app core serial_modem_v1.0.0, modem mfw_nrf9151-ntn_1.0.1
serial 115200 8N1; a porta COM sai do Gerenciador de Dispositivos
O PC do instrutor
Python com pyserial: pip install -r ../tools/requirements.txt
skylo_test.py roda a sequência, decodifica as URCs e abre um shell interativo
--lat e --lon são obrigatórios: a posição é o fix do dia, no local da demo
O servidor UDP
64.181.168.22:5005: o padrão de --server, e o mesmo do prj.conf do LEO
udp_server.py em primeiro plano numa sessão nesse servidor mostra o datagrama
um laptop atrás do NAT da sala não recebe: o kit chega pela Internet pública
Sem plano B: se o satélite Skylo não estiver visível na janela da aula, a demo GEO não roda ao vivo.
Notes: Glossário deste slide:
SIM — Subscriber Identity Module.
NTN — Non-Terrestrial Network: acesso celular 3GPP por satélite. No nRF9151, NB-IoT R17 com firmware de modem próprio (mfw_nrf9151-ntn).
SMA — O conector coaxial de antena da SMA-DK e do EVK.
DK — Development Kit: a placa de desenvolvimento (nRF54LM20-DK).
APN — Access Point Name: a rede de dados da operadora; em APN privada o timer RRC pode ser negociado.
PC — Personal Computer.
UDP — User Datagram Protocol: datagramas sem conexão nem garantia de entrega.
LEO — Low Earth Orbit: 500 a 2000 km; ~90 min de órbita, minutos de visibilidade por passagem. SatelIoT opera a ~600 km.
NAT — Network Address Translation: o roteador esconde a rede interna atrás de um IP; por isso o servidor não abre conexão para o kit.
GEO — Satélite geoestacionário: o que transmite as correções de um SBAS.

## Slide 3
01 · PREPARAÇÃO
Gravar os dois firmwares
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
03
O .zip do firmware de modem não está no repositório (licença Nordic): fica o link, em ntn/hex/README.md. O hex do Serial Modem está versionado.
O firmware NTN substitui o mfw_nrf91x1_2.0.x usado no módulo de GNSS; para voltar ao GNSS com assistência, regravar o mfw_nrf91x1.
// 1. firmware de modem: nRF Connect for Desktop > Programmer > Add file > Write
// mfw_nrf9151-ntn_1.0.1.zip -- baixar em nordicsemi.com > nRF9151 SMA DK
// 2. app core: Serial Modem add-on v1.0.0
nrfutil device program --firmware serial_modem_v1.0.0_nrf9151dk_normal.hex \
--options chip_erase_mode=ERASE_ALL
// 3. conferir na porta "nRF91 Serial Modem", 115200 8N1
AT // OK
AT+CGMR // mfw_nrf9151-ntn_1.0.1
AT#XSMVER // #XSMVER: 1,0,0
Notes: Glossário deste slide:
hex — Arquivo Intel HEX: a imagem de firmware pronta para gravar.
NTN — Non-Terrestrial Network: acesso celular 3GPP por satélite. No nRF9151, NB-IoT R17 com firmware de modem próprio (mfw_nrf9151-ntn).
GNSS — Global Navigation Satellite System: o termo genérico; GPS, Galileo, GLONASS e BeiDou são constelações GNSS.
SMA — O conector coaxial de antena da SMA-DK e do EVK.
DK — Development Kit: a placa de desenvolvimento (nRF54LM20-DK).

## Slide 4
01 · PREPARAÇÃO
A linha de comando da demo
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
04
--lat e --lon não têm padrão: a coordenada é o fix do dia, medido no lab de GNSS. NTN e GNSS são exclusivos no modem, e um fix a frio leva minutos que a demo não tem.
O --gnss do script continua lá, mas a demo não o usa.
A URC #XSENDNTF prova a entrega mesmo sem a sessão aberta no servidor.
// a partir de ntn/01_geo_live/
pip install -r ../tools/requirements.txt
python skylo_test.py --port COM26 --lat <LAT> --lon <LON>
// padroes: --alt 50 --apn em --server 64.181.168.22:5005
// --server malformado (sem porta) e rejeitado antes de abrir a porta serial
// referencia do predio (Sidia Amazon Tower, OpenStreetMap):
// -3,0930 -60,0207 -- ordem de grandeza, nao e padrao do script
Notes: Glossário deste slide:
GNSS — Global Navigation Satellite System: o termo genérico; GPS, Galileo, GLONASS e BeiDou são constelações GNSS.
NTN — Non-Terrestrial Network: acesso celular 3GPP por satélite. No nRF9151, NB-IoT R17 com firmware de modem próprio (mfw_nrf9151-ntn).
URC — Unsolicited Result Code: notificação assíncrona do modem no terminal AT (+CEREG, +CSCON, %LOCATION, #XSENDNTF...).

## Slide 5
02
A sequência, em cinco blocos
skylo_test.py envia os comandos na ordem de build_config_commands; skylo_at_commands.txt é a mesma sequência em AT puro, para ler fora do script.
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
05

## Slide 6
02 · A SEQUÊNCIA
Os cinco blocos da sequência
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
06
Os blocos 1 a 3 o script roda sozinho; os blocos 4 e 5 são os atalhos numéricos do shell interativo. O bloco 3 espera o registro por até 180 s antes de seguir.
1 · Modo
identificação, +CFUN=4, %XSYSTEMMODE, %XBANDLOCK
2 · Posição
%LOCATION=2, %LOCATION=1 e +CGDCONT
3 · Ativação
URCs, +CFUN=1; depois %SIBREQ=32, +COPS?, %XMONITOR
4 · Dado
#XSOCKET, #XCONNECT, #XSEND 8192, #XRECVFROM
5 · Fecho
#XCLOSE, +CFUN=4, +CFUN=0
Notes: Glossário deste slide:
CFUN — +CFUN: modo funcional do modem — 0 desligado, 1 normal, 4 modo avião, 21 só LTE, 31 só GNSS, 45 avião preservando o contexto.

## Slide 7
02 · A SEQUÊNCIA
Bloco 1: identificação e modo
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
07
Tudo com o RF desligado: +CFUN=4 primeiro, depois o modo de sistema e o bandlock. O quinto parâmetro de %XSYSTEMMODE é o NTN NB-IoT; a Skylo trava as duas bandas de satélite.
O guia Skylo traz a sintaxe antiga do SLM; a que vale é a do Serial Modem v1.0.0, conferida em doc/app/at_socket.rst.
AT#XSMVER // #XSMVER: 1,0,0
AT+CGMM // nRF9151
AT%HWVERSION // %HWVERSION: nRF9151-LACA-AB0
AT+CGMR // mfw_nrf9151-ntn_1.0.1
AT+CFUN=4 // OK -- modo aviao antes de configurar
AT%XSYSTEMMODE=0,0,0,0,1 // OK -- LTE-M 0, NB-IoT 0, GNSS 0, pref 0, NTN 1
AT%XBANDLOCK=2,,"255,256" // OK -- 255 = L-band, 256 = S-band
AT%XBANDLOCK? // %XBANDLOCK: 2,,"255,256"
Notes: Glossário deste slide:
RF — Radiofrequência; chave de RF é o switch de antena entre BLE e Wi-Fi (ausente na EB II desta placa).
CFUN — +CFUN: modo funcional do modem — 0 desligado, 1 normal, 4 modo avião, 21 só LTE, 31 só GNSS, 45 avião preservando o contexto.
NTN — Non-Terrestrial Network: acesso celular 3GPP por satélite. No nRF9151, NB-IoT R17 com firmware de modem próprio (mfw_nrf9151-ntn).
NB-IoT — Narrowband IoT: a variante Cat-NB1/NB2.
SLM — Serial LTE Modem / Serial Modem add-on: firmware do núcleo de aplicação que expõe AT do modem e comandos #X de socket pela UART.
LTE-M — A variante Cat-M1 do LTE para IoT.
GNSS — Global Navigation Satellite System: o termo genérico; GPS, Galileo, GLONASS e BeiDou são constelações GNSS.

## Slide 8
02 · A SEQUÊNCIA
Bloco 2: posição e APN
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
08
O UE calcula a parte do TA do enlace de serviço a partir da efeméride do SIB31 e da própria posição. AT+CGDCONT vem depois do par %LOCATION: é a ordem real de build_config_commands.
Validade 0 = permanente: a posição informada fica até ser trocada.
AT%LOCATION=1 assina a URC com que o modem pede posição quando precisa.
// posicao do kit: graus decimais, como string
AT%LOCATION=2,"<LAT>","<LON>","<ALT>",0,0 // OK -- acc 0, validade 0
AT%LOCATION=1 // OK -- assina os pedidos
AT+CGDCONT=0,"ip","em" // OK -- PDN IPv4 no attach
// a URC de pedido, quando o modem precisa de posicao:
// %LOCATION: <acc>[,<next_acc>,<t>]
Notes: Glossário deste slide:
APN — Access Point Name: a rede de dados da operadora; em APN privada o timer RRC pode ser negociado.
UE — User Equipment: o dispositivo, na nomenclatura 3GPP.
TA — Timing Advance: adiantamento da transmissão de subida para compensar o atraso de ida e volta; em NTN o UE calcula a parte do enlace de serviço a partir da efeméride e da própria posição.
SIB31 — SIB31-NB: efeméride do satélite servidor, TA comum, K_offset e época — o que o UE usa para pré-compensar. Não sai por AT.
URC — Unsolicited Result Code: notificação assíncrona do modem no terminal AT (+CEREG, +CSCON, %LOCATION, #XSENDNTF...).
PDN — Packet Data Network: a conexão de dados (contexto) que o attach ativa; +CGDCONT define o APN e o tipo (ip ou non-ip).
IPv4 — Internet Protocol versão 4: endereços de 32 bits (192.168.x.x).

## Slide 9
02 · A SEQUÊNCIA
Bloco 3: URCs e ativação do RF
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
09
Todas as notificações são ligadas antes do rádio, para que nada se perca. +CFUN=1 é o único comando que espera: 30 s pelo OK e até 180 s pelo registro.
Ordem esperada: +CEREG: 2 → +CSCON: 1 → +CEREG: 5,...,14.
Sem satélite à vista, +CEREG: 4 ou 91 em até ~30 s; o modem retenta a cada 2 s.
AT%CESQ=1 // qualidade de sinal
AT%MDMEV=2 // eventos do modem
AT+CEER // +CEER: 0
AT+CEREG=5 // URC de registro estendida, com TAC / Cell ID / AcT
AT+CGEREP=1 // eventos de dominio de pacote
AT+CIND=1,1,1 // indicadores
AT+CNEC=24 // codigos de erro de rede (EMM e ESM)
AT+CSCON=3 // conexao de sinalizacao
AT+CFUN=1 // liga o RF -- a partir daqui chegam as URCs abaixo
// +CEREG: 2 buscando / anexando
// +CSCON: 1 conexao de sinalizacao ativa
// +CEREG: 5,"<TAC>","<CI>",14 registrado, AcT 14 = NTN NB-IoT
Notes: Glossário deste slide:
RF — Radiofrequência; chave de RF é o switch de antena entre BLE e Wi-Fi (ausente na EB II desta placa).
CFUN — +CFUN: modo funcional do modem — 0 desligado, 1 normal, 4 modo avião, 21 só LTE, 31 só GNSS, 45 avião preservando o contexto.
URC — Unsolicited Result Code: notificação assíncrona do modem no terminal AT (+CEREG, +CSCON, %LOCATION, #XSENDNTF...).
TAC — Tracking Area Code: código da área de rastreamento, no +CEREG.
AcT — Access Technology no +CEREG/+COPS: 7 = LTE-M, 9 = NB-IoT, 14 = NTN NB-IoT.
EMM — EPS Mobility Management: a parte do NAS que faz attach e registro; causa #8 = EPS services and non-EPS services not allowed.
ESM — EPS Session Management: a parte do NAS que ativa o bearer (PDN).
CI — Continuous Integration: os testes automáticos que a Nordic roda no SDK.
NTN — Non-Terrestrial Network: acesso celular 3GPP por satélite. No nRF9151, NB-IoT R17 com firmware de modem próprio (mfw_nrf9151-ntn).
NB-IoT — Narrowband IoT: a variante Cat-NB1/NB2.

## Slide 10
02 · A SEQUÊNCIA
As URCs na tela e o que significam
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
10
O script decodifica cada URC na tela, em texto. Esta é a tradução do que vai aparecer projetado durante a demo — e a lista do que se espera ver, em ordem.
URC | Valor | Leitura
+CEREG | 2 | não registrado, buscando ou anexando
+CEREG | 5,"TAC","CI",14 | registrado (roaming); AcT 14 = NTN NB-IoT
+CEREG | 4 / 91 | fora de cobertura / no suitable cell for configured system mode
+CSCON | 1 / 0 | conexão de sinalização ativa / liberada
%CESQ | <rsrp>,<thr>,<rsrq>,<thr> | o script converte: RSRP em dBm = rsrp − 141; RSRQ em dB = (rsrq − 40)/2
+CNEC_EMM | <causa> | erro de NAS do EMM; a causa exata é o que se reporta
#XSENDNTF | <h>,<status>,<size> | a rede confirmou o datagrama; o script imprime o tempo desde o #XSEND
Sem satélite à vista o +CEREG volta a 4 ou 91 em até ~30 s e o modem tenta de novo a cada 2 s; o script desiste do registro depois de 180 s.
Notes: Glossário deste slide:
URC — Unsolicited Result Code: notificação assíncrona do modem no terminal AT (+CEREG, +CSCON, %LOCATION, #XSENDNTF...).
TAC — Tracking Area Code: código da área de rastreamento, no +CEREG.
CI — Continuous Integration: os testes automáticos que a Nordic roda no SDK.
AcT — Access Technology no +CEREG/+COPS: 7 = LTE-M, 9 = NB-IoT, 14 = NTN NB-IoT.
NTN — Non-Terrestrial Network: acesso celular 3GPP por satélite. No nRF9151, NB-IoT R17 com firmware de modem próprio (mfw_nrf9151-ntn).
NB-IoT — Narrowband IoT: a variante Cat-NB1/NB2.
RSRP — Reference Signal Received Power: potência do sinal de referência, em dBm; −131 dBm nos traces LEO.
NAS — Non-Access Stratum: sinalização entre o UE e o core (Attach, Service Request, PDN).
EMM — EPS Mobility Management: a parte do NAS que faz attach e registro; causa #8 = EPS services and non-EPS services not allowed.

## Slide 11
02 · A SEQUÊNCIA
Bloco 3b: leitura pós-registro
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
11
%SIBREQ=32 é um pedido único do SIB32, a informação de assistência. Nunca usar %SIBCONFIG=32,0: tornaria o SIB32 obrigatório para acampar e pode travar o attach numa célula GEO.
Campos do %XMONITOR na ordem do modem: o PCI vem antes do EARFCN.
// so com o modem ativado: antes do AT+CFUN=1 responde +CME ERROR: 517
AT%SIBREQ=32 // %SIBREQ: 32,"<CELLID>",... se o SIB32 for transmitido
// %SIBREQ: 0,<status> 0 concluido, 1 celula perdida, 2 abortado
AT+COPS? // +COPS: 0,0,"<OPERADORA>",14
AT%XMONITOR // %XMONITOR: 1,"<OPER>","<OPER>","<PLMN>","<TAC>",14,<BAND>,
// "<CELLID>",<PCI>,<EARFCN>,<RSRP>,<SNR>
Notes: Glossário deste slide:
SIB32 — SIB32-NB: assistência para cobertura descontínua (lista de satélites, t-Service, cobertura); é o que %SIBCONFIG e %SIBREQ entregam ao app.
GEO — Satélite geoestacionário: o que transmite as correções de um SBAS.
PCI — Physical Cell ID: identidade física da célula, derivada das sequências de sincronização (NPSS/NSSS).
EARFCN — E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number: o número do canal; F = F_low + 0,1·(N − N_Offs) MHz. 229232 = 2185,6 MHz DL, banda 256.
CFUN — +CFUN: modo funcional do modem — 0 desligado, 1 normal, 4 modo avião, 21 só LTE, 31 só GNSS, 45 avião preservando o contexto.
PLMN — Public Land Mobile Network: código MCC+MNC da operadora; SatelIoT é 90197.
TAC — Tracking Area Code: código da área de rastreamento, no +CEREG.
RSRP — Reference Signal Received Power: potência do sinal de referência, em dBm; −131 dBm nos traces LEO.
SNR — Signal-to-Noise Ratio: relação sinal/ruído em dB; 0 a 1 dB nos traces LEO.

## Slide 12
02 · A SEQUÊNCIA
Números medidos em sala
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
12
A tabela do README da demo, com as células por preencher. O valor de doc fica ao lado só para dar ordem de grandeza; o número que vale é o da tela.
Medida | De onde vem | Valor de doc | Medido em sala
Banda | %XMONITOR | 255 (L-band) ou 256 (S-band) | ___
EARFCN | %XMONITOR | 228736–229075 (255); 229076–229375 (256) | ___
PCI | %XMONITOR | sem valor de doc | ___
RSRP / SNR | %XMONITOR | sem valor de doc | ___
+CFUN=1 → +CEREG: 5 | cronômetro | o script espera até 180 s | ___
#XSEND → #XSENDNTF | o script mede e imprime | taxa PHY GEO de 1–2 kbps (Nordic) | ___
#XSEND → udp_server.py | cronômetro | sem valor de doc | ___
Estes sete números não têm valor de pré-teste: saem da demo ao vivo e voltam para o README de ntn/01_geo_live.
Notes: Glossário deste slide:
EARFCN — E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number: o número do canal; F = F_low + 0,1·(N − N_Offs) MHz. 229232 = 2185,6 MHz DL, banda 256.
PCI — Physical Cell ID: identidade física da célula, derivada das sequências de sincronização (NPSS/NSSS).
RSRP — Reference Signal Received Power: potência do sinal de referência, em dBm; −131 dBm nos traces LEO.
SNR — Signal-to-Noise Ratio: relação sinal/ruído em dB; 0 a 1 dB nos traces LEO.
CFUN — +CFUN: modo funcional do modem — 0 desligado, 1 normal, 4 modo avião, 21 só LTE, 31 só GNSS, 45 avião preservando o contexto.
PHY — Physical layer: a camada física do rádio (modulação, taxa). 86 Mbps de PHY não são 86 Mbps de dados.
GEO — Satélite geoestacionário: o que transmite as correções de um SBAS.

## Slide 13
02 · A SEQUÊNCIA
Bloco 4: socket, envio e recepção
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
13
Atalhos do shell interativo: 1 abre o socket e conecta, 2 envia com contador automático, 3 recebe, 4 fecha. Usar o 2 antes do 1 só rende um aviso do script.
O handle volta na resposta do #XSOCKET e entra em todo comando seguinte.
A flag 8192 pede a URC #XSENDNTF; 512 bloquearia até a rede confirmar.
AT#XSOCKET=1,2,0 // #XSOCKET: <h>,2,17 UDP, IPv4, 17
AT#XCONNECT=<h>,"64.181.168.22",5005 // #XCONNECT: <h>,1
AT#XSEND=<h>,0,8192,"Hello Skylo NTN #1"
// #XSEND: <h>,1,18
// #XSENDNTF: <h>,<status>,18 (URC)
AT#XRECVFROM=<h>,0,0,10 // #XRECVFROM: <h>,0,<size>,"<ip>",<port>
// timeout de 10 s; ERROR se nao vier dado
Notes: Glossário deste slide:
URC — Unsolicited Result Code: notificação assíncrona do modem no terminal AT (+CEREG, +CSCON, %LOCATION, #XSENDNTF...).
UDP — User Datagram Protocol: datagramas sem conexão nem garantia de entrega.
IPv4 — Internet Protocol versão 4: endereços de 32 bits (192.168.x.x).
NTN — Non-Terrestrial Network: acesso celular 3GPP por satélite. No nRF9151, NB-IoT R17 com firmware de modem próprio (mfw_nrf9151-ntn).

## Slide 14
02 · A SEQUÊNCIA
Bloco 5: encerramento controlado
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
14
O socket primeiro, depois o rádio, depois o modem. A ordem importa: não se desliga a placa no meio de uma conexão de sinalização.
Nunca AT+CFUN=45: o modo avião que preserva o contexto exige dois perfis %CELLULARPRFL configurados.
AT#XCLOSE=<h> // OK -- fecha o socket (atalho 4 do shell)
AT+CFUN=4 // OK -- desliga o RF
AT+CFUN=0 // OK -- desliga o modem por completo
// os dois AT+CFUN nao tem atalho: sao digitados como comando cru no shell
Notes: Glossário deste slide:
CFUN — +CFUN: modo funcional do modem — 0 desligado, 1 normal, 4 modo avião, 21 só LTE, 31 só GNSS, 45 avião preservando o contexto.
RF — Radiofrequência; chave de RF é o switch de antena entre BLE e Wi-Fi (ausente na EB II desta placa).

## Slide 15
02 · A SEQUÊNCIA
Falhas: sintoma, causa e ação
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
15
A tabela de diagnóstico do README da demo. As quatro primeiras linhas são as documentadas; as duas últimas vêm do comportamento do script e do significado da URC.
Sintoma | Causa provável | O que fazer
+CEREG: 4 por mais de 60 s | sem visada de céu, ou canal/banda errados | checar a antena e a linha de visada; conferir AT%XBANDLOCK? (deve ser 255,256)
+CNEC_EMM com causa | sem landing rights na região, ou assinatura do SIM | reportar a causa exata; não há como contornar em campo
AT#XSOCKET retorna ERROR | PDN não está ativo: o registro ainda não completou | esperar +CEREG: 5 antes de abrir o socket; conferir AT+CGDCONT?
AT%LOCATION=2 retorna ERROR 513 | posição não aceita pelo modem | conferir o formato de --lat/--lon (graus decimais, como string) e a faixa
aviso "socket nao aberto" no envio | a opção 2 foi usada antes da 1, ou o 1 falhou | rodar a opção 1; o script avisa em vez de mandar handle vazio
#XSENDNTF não chega | a rede não confirmou o datagrama | o #XSEND: <h>,1,18 só diz que o modem aceitou o dado; registrar e reenviar
Não há plano B: se o satélite Skylo não estiver visível na janela da aula, a demo GEO não roda ao vivo e fica a explicação.
Notes: Glossário deste slide:
URC — Unsolicited Result Code: notificação assíncrona do modem no terminal AT (+CEREG, +CSCON, %LOCATION, #XSENDNTF...).
SIM — Subscriber Identity Module.
PDN — Packet Data Network: a conexão de dados (contexto) que o attach ativa; +CGDCONT define o APN e o tipo (ip ou non-ip).
GEO — Satélite geoestacionário: o que transmite as correções de um SBAS.

## Slide 16
03
Firmware de referência GEO
O mesmo caso de uso sem terminal e sem comando AT: um snapshot do Asset Tracker Template operado por quatro botões e quatro LEDs, em ntn/firmware/geo.
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
16
Notes: Glossário deste slide:
GEO — Satélite geoestacionário: o que transmite as correções de um SBAS.

## Slide 17
03 · FIRMWARE GEO
Botões e LEDs do firmware GEO
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
17
O LED 1 conta a história inteira do progresso; os outros três guardam um significado cada. Nada expira: o kit busca até anexar ou até o botão 3 parar.
Botão 1 · tentar agora
inicia o anexo ao satélite; se o kit não tem fix, busca um primeiro
ignorado enquanto uma tentativa corre ou o link já está de pé
LED 1 conta o progresso: apagado, heartbeat, lento, rápido, fixo
Botão 2 · enviar um pacote
só com o link conectado; o log avisa quando não está
LED 3 apagado = nada enviado; aceso fixo = um pacote foi enviado
o LED 3 cai por um instante a cada pacote e limpa a cada nova tentativa
Botão 3 · parar
encerra o que estiver rodando, busca de fix ou anexo, e derruba o link
o kit volta a esperar o botão 1, com o LED 1 apagado
LED 2 piscando rápido: nenhuma célula encontrada, ou a tentativa falhou
Botão 4 · novo fix de GNSS
pressionar depois de mover o kit; encerra um anexo em curso
LED 4 é reservado para a resposta do servidor: esta versão não lê o downlink
heartbeat: um flash a cada três segundos — vivo, com fix, esperando o botão 1
Notes: Glossário deste slide:
GEO — Satélite geoestacionário: o que transmite as correções de um SBAS.
LED — Light-Emitting Diode.
GNSS — Global Navigation Satellite System: o termo genérico; GPS, Galileo, GLONASS e BeiDou são constelações GNSS.

## Slide 18
03 · FIRMWARE GEO
Builds, opções e origem do snapshot
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
18
Duas builds do mesmo código: a de campo, com a SIM Skylo, e a de validação Cat-M1, que exercita a mesma máquina de estados em bancada, sem esperar satélite.
Build de campo (NTN, Skylo, SIM eminify): -DEXTRA_CONF_FILE=overlay-ntn-skylo-eminify.conf
  alvo nrf9151dk/nrf9151/ns, pelo gerenciador de toolchain que fixa o NCS v3.4.0
Build de validação (TN, Cat-M1, SIM comum): -DEXTRA_CONF_FILE=overlay-tn-catm1.conf
  mesma máquina de estados, botões, LEDs e socket, em bancada, sem esperar satélite; só ela liga o shell att_ntn btn <1-4> e o log a cada mudança de LED
Opções que mudam o comportamento: APP_NTN_NATIVE_SEARCH, APP_NTN_LINGER_SECONDS, APP_NTN_BANDLOCK
  busca nativa ligada (o modem segue procurando), linger de 300 s, bandlock 255 na Skylo; APP_NTN_AUTO_CONNECT fica desligado: anexar sozinho é de tracker, não de demo
Snapshot, não workspace: app/ do branch geo_skylo_buttons, commit baf1e93e
  não compila fora do west workspace do ATT; reconstruir com west init + west update e trocar o app/
Notes: Glossário deste slide:
GEO — Satélite geoestacionário: o que transmite as correções de um SBAS.
SIM — Subscriber Identity Module.
NTN — Non-Terrestrial Network: acesso celular 3GPP por satélite. No nRF9151, NB-IoT R17 com firmware de modem próprio (mfw_nrf9151-ntn).
NCS — nRF Connect SDK.
LED — Light-Emitting Diode.
ATT — Asset Tracker Template: a aplicação de referência da Nordic de que os firmwares GEO e LEO derivam.

## Slide 19
RESUMO
Resumo do bloco 11
M2 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
19
AcT 14 no +CEREG e no +COPS? é a confirmação de que o registro é NTN NB-IoT.
A flag 8192 do #XSEND pede a URC #XSENDNTF: é ela que prova a entrega.
Sem satélite à vista o modem retenta sozinho a cada 2 s; nada expira, nada trava.
Encerrar com +CFUN=4 e +CFUN=0 — nunca +CFUN=45 sem dois perfis %CELLULARPRFL.
14
AcT de NTN NB-IoT
no +CEREG e no +COPS?
8192
a flag do #XSEND
que pede o #XSENDNTF
2 s
entre buscas de célula
depois de “no suitable cell”
5005
porta do udp_server.py
em 64.181.168.22
Todo comando da demo sai do roteiro AT do repositório; os números saem da tela, em sala.
Notes: Glossário deste slide:
AcT — Access Technology no +CEREG/+COPS: 7 = LTE-M, 9 = NB-IoT, 14 = NTN NB-IoT.
NTN — Non-Terrestrial Network: acesso celular 3GPP por satélite. No nRF9151, NB-IoT R17 com firmware de modem próprio (mfw_nrf9151-ntn).
NB-IoT — Narrowband IoT: a variante Cat-NB1/NB2.
URC — Unsolicited Result Code: notificação assíncrona do modem no terminal AT (+CEREG, +CSCON, %LOCATION, #XSENDNTF...).
CFUN — +CFUN: modo funcional do modem — 0 desligado, 1 normal, 4 modo avião, 21 só LTE, 31 só GNSS, 45 avião preservando o contexto.