## Slide 1
MÓDULO 3 · BLOCO 01 · SEGURANÇA EMBARCADA
Root of Trust, Secure Boot
e Secure Update
O que a plataforma Nordic tem para que um chip só execute firmware que o dono assinou, e só aceite atualização que passe pelo mesmo crivo: NSIB, MCUboot, KMU, APPROTECT e os caminhos de FOTA por BLE e por LTE.
nRF9151
nRF54LM20
NCS v3.4.0
NSIB · MCUboot
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
01
Notes: Glossário deste slide:
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
APPROTECT — Access Port Protection: bloqueia o debugger; só um ERASEALL reabre.
FOTA — Firmware Over The Air: DFU por rádio.
BLE — Bluetooth Low Energy: o rádio de 2,4 GHz do próprio nRF54LM20.
NCS — nRF Connect SDK.

## Slide 2
01
Root of Trust
Toda verificação precisa de algo que não é verificado: o ponto fixo é hardware, ou firmware que o hardware impede de mudar.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
02

## Slide 3
01 · ROOT OF TRUST
O que é uma raiz de confiança
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
03
Quatro perguntas organizam o bloco: quem é a raiz, quem verifica quem, onde ficam as chaves e o que acontece com uma imagem recusada.
Raiz de confiança: o conjunto mínimo de hardware e firmware em que todo o resto confia; ninguém verifica a raiz, ela verifica os outros.
  na terminologia PSA: PRoT (plataforma: boot imutável, chaves de hardware, serviços seguros) e ARoT (serviços da aplicação)
Cadeia de confiança: cada estágio verifica assinatura e metadados do próximo antes de saltar; se falha, o boot para.
  imutável → atualizável → aplicação; quanto mais estágios, mais superfície de ataque (a doc da Nordic pede um segundo estágio só se for preciso)
O que o hardware garante: região de boot travada (fprotect, BOOTCONF), chaves que o CPU não lê (KMU), dados de provisionamento em OTP, debug fechado (APPROTECT).
O que o firmware garante: a verificação em si (ECDSA ou ED25519), a escolha do slot, o contador de versão.
Notes: Glossário deste slide:
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
PRoT — Platform Root of Trust: a raiz de confiança da plataforma (boot imutável, chaves de hardware, serviços seguros), na terminologia PSA.
ARoT — Application Root of Trust: serviços de confiança específicos da aplicação, isolados dentro do TF-M (as partições custom).
fprotect — Proteção de escrita de flash por hardware, usada pelo bootloader para se travar.
BOOTCONF — Registro do UICR do nRF54L que trava a região de boot antes de o CPU sair do reset.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
OTP — One-Time Programmable: memória gravada de fábrica; guarda o MAC do nRF7002.
APPROTECT — Access Port Protection: bloqueia o debugger; só um ERASEALL reabre.
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).
ED25519 — Assinatura EdDSA na curva 25519: padrão do MCUboot no nRF54L, verificada pelo CRACEN.

## Slide 4
01 · ROOT OF TRUST
Recursos de segurança por família
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
04
A tabela do whitepaper Nordic platform security (nwp_057). O nRF52 tem limitações por variante; o nRF54L é a única família com segurança física e o único alvo de Level 3.
Recurso | nRF52 | nRF53 | nRF91 | nRF54L
TRNG | sim | sim | sim (SP 800-90B) | sim (SP 800-90B)
Acelerador | CryptoCell 310 | CryptoCell 312 | CryptoCell 310 | CRACEN
Secure storage · key storage | sim · sim | sim · sim | sim · sim | sim · sim
Uso de chave sem exposição | — | sim | sim | sim
Secure boot · secure update | sim · sim | sim · sim | sim · sim | sim · sim
Atestação | — | sim | sim | sim
Isolamento (TrustZone) | — | sim | sim | sim
Proteção contra erase-all | — | sim | sim | sim
Segurança física (tamper, glitch) | — | — | — | sim
Debug autenticado | — | sim | — | sim
PSA Certified (alvo) | Level 1 | Level 2 | Level 2 | Level 3
Os dois kits do curso estão nas duas colunas da direita: nRF9151 (CC310, Level 2) e nRF54LM20 (CRACEN; o LM20 ainda não consta na tabela de certificação).
Notes: Glossário deste slide:
TRNG — True Random Number Generator: gerador físico de aleatoriedade (SP 800-90B).
SP — Service Period: a janela em que a estação TWT está acordada e o AP a atende.
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
TrustZone — A separação de hardware entre mundo seguro e não seguro no Cortex-M33.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
PSA Certified — O programa de certificação da Arm: níveis 1 a 3 para o chip, e certificação funcional das APIs.
CC310 — Arm CryptoCell 310: o acelerador dos nRF52840 e nRF91 (AES-128, SHA-256, RSA 2048, ECC até 521 bits).

## Slide 5
01 · ROOT OF TRUST
Duas cadeias de confiança
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
05
No nRF9151, o bootloader imutável da Nordic verifica um MCUboot atualizável, que verifica a aplicação. No nRF54LM20, o MCUboot é o próprio primeiro estágio, travado por hardware.
nRF9151 · dois estágios (NSIB Supported)
hardware
reset → NSIB em flash travada (fprotect); hashes de chave pública e contador monotônico em OTP do UICR
verifica e salta
NSIB (B0)
verifica ECDSA P-256 do MCUboot (S0 ou S1, versão maior) no nrf_cc310_bl; invalida chaves de índice menor
verifica e salta
MCUboot (S0/S1)
verifica ECDSA P-256 da app; chave pública embutida na própria imagem; swap ou direct-xip; anti-rollback
verifica e salta
TF-M + aplicação
uma imagem só para o bootloader; o TF-M sobe primeiro, configura o SPU e salta para o NSPE
nRF54LM20 · um estágio (MCUboot imutável)
hardware
UICR.BOOTCONF trava a região de boot antes de o CPU sair do reset; USER.ROT.PUBKEY[n] com digest e revogação
verifica e salta
MCUboot (imutável)
verifica ED25519 (ou PURE) da app no CRACEN; chave pública em slot do KMU, não na imagem
verifica e salta
proteções
revogação de chave em runtime (3 gerações), contador de downgrade em hardware, imagem cifrada ECIES-X25519 (Experimental)
verifica e salta
TF-M + aplicação
idem: o TF-M (Experimental no LM20) configura MPC, SAU e SPU e salta para o NSPE
NSIB + MCUboot no nRF54LM20A: não suportado pela doc de DFU do NCS 3.4.0. NSIB sozinho: não suportado no nRF54L.
Notes: Glossário deste slide:
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.
fprotect — Proteção de escrita de flash por hardware, usada pelo bootloader para se travar.
OTP — One-Time Programmable: memória gravada de fábrica; guarda o MAC do nRF7002.
UICR — User Information Configuration Registers: a região de configuração do chip (APPROTECT, BOOTCONF, OTP, chaves de RoT).
B0 — O nome antigo do NSIB nas partições (b0_partition).
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).
S0/S1 — Os dois slots do segundo estágio (MCUboot) que o NSIB escolhe pela versão.
swap — Modo do MCUboot que troca as imagens dos dois slots e pode reverter se a nova não confirmar.
direct-xip — Modo do MCUboot que executa a imagem no próprio slot, sem swap.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
SPU — System Protection Unit: no nRF91 e nRF53, quem marca memória, periféricos, pinos e DPPI como seguros ou não; controla o IDAU.
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
BOOTCONF — Registro do UICR do nRF54L que trava a região de boot antes de o CPU sair do reset.
ED25519 — Assinatura EdDSA na curva 25519: padrão do MCUboot no nRF54L, verificada pelo CRACEN.
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
ECIES — Esquema de cifra híbrida com curva elíptica; o MCUboot usa ECIES-X25519 para a chave da imagem cifrada.
MPC — Memory Protection Controller: no nRF54L, quem impõe os atributos de segurança da memória (com a SAU).
SAU — Security Attribution Unit: a unidade do Cortex-M33 que atribui segurança a regiões de endereço; no nRF91 fica desligada.
DFU — Device Firmware Update: atualização de firmware, por cabo ou por rádio.
NCS — nRF Connect SDK.

## Slide 6
02
Secure Boot
O bootloader imutável faz sempre as mesmas quatro coisas. As famílias diferem em onde guardam a chave e em como travam a si mesmas.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
06

## Slide 7
02 · SECURE BOOT
O bootloader imutável, a cada reset
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
07
Conceito da doc Secure bootloader chain do NCS. Vale para o NSIB e para o MCUboot como primeiro estágio.
1 · Trava a própria flash
▪ fprotect (ACL ou RRAMC) na região que contém o bootloader e a configuração
▪ no nRF54L, UICR.BOOTCONF já travou antes de o CPU sair do reset
▪ desfazer exige apagar o chip inteiro
2 · Escolhe o próximo slot
▪ o próximo estágio pode ser outro bootloader (S0/S1) ou a aplicação
▪ ganha o slot com a versão maior que valida
▪ um slot inválido é marcado e não é re-testado
3 · Verifica assinatura e metadados
▪ a chave pública da imagem é comparada com o hash provisionado (NSIB) ou com o slot do KMU (MCUboot no nRF54L)
▪ metadados: versão, compatibilidade, contador
▪ falhou: o boot para
4 · Salta
▪ periféricos usados são resetados
▪ o próximo estágio recebe o controle
▪ no NSIB, parte da criptografia fica exposta ao próximo estágio por EXT_API
Chaves de desenvolvimento nunca vão a produto: o build avisa, e a doc exige chaves próprias antes de gravar o bootloader imutável.
Notes: Glossário deste slide:
NCS — nRF Connect SDK.
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
fprotect — Proteção de escrita de flash por hardware, usada pelo bootloader para se travar.
ACL — Access Control List: a proteção de flash do nRF52840 (sem KMU).
UICR — User Information Configuration Registers: a região de configuração do chip (APPROTECT, BOOTCONF, OTP, chaves de RoT).
BOOTCONF — Registro do UICR do nRF54L que trava a região de boot antes de o CPU sair do reset.
S0/S1 — Os dois slots do segundo estágio (MCUboot) que o NSIB escolhe pela versão.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.

## Slide 8
02 · SECURE BOOT
Os dois bootloaders do NCS
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
08
Tabela de capacidades da doc Quick start guide dos bootloaders, NCS 3.4.0. O NSIB não faz DFU por SMP: quem precisa de FOTA por BLE usa MCUboot atrás dele ou MCUboot sozinho.
 | NSIB (B0) | MCUboot
Primeiro estágio | sim | sim
Segundo estágio | não | sim, só atrás do NSIB
Tipo de chave | ECDSA P-256 (hash da chave pública provisionado) | ECDSA P-256, ED25519, RSA (imgtool)
Revogação de chave pública | sim: chaves de índice menor que a usada são invalidadas | no nRF54L: até 3 gerações via slots do KMU (Experimental)
Atualização por SMP (pela app) | não | sim
Proteção contra downgrade | contador monotônico em hardware | contador monotônico (HW) ou versão semântica (SW)
Métodos de atualização | dual-slot direct-xip (S0/S1) | swap com um slot primário; dual-slot direct-xip; single slot
Onde é Supported | nRF52, nRF53, nRF91, nRF54L15/L10/L05 e LM20 (não com MCUboot no LM20A) | todas as famílias
Notes: Glossário deste slide:
NCS — nRF Connect SDK.
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.
DFU — Device Firmware Update: atualização de firmware, por cabo ou por rádio.
SMP — Simple Management Protocol: o protocolo do MCUmgr, por BLE, UART, USB ou shell.
FOTA — Firmware Over The Air: DFU por rádio.
BLE — Bluetooth Low Energy: o rádio de 2,4 GHz do próprio nRF54LM20.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
B0 — O nome antigo do NSIB nas partições (b0_partition).
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).
ED25519 — Assinatura EdDSA na curva 25519: padrão do MCUboot no nRF54L, verificada pelo CRACEN.
imgtool — A ferramenta do MCUboot que assina (e cifra) imagens.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
direct-xip — Modo do MCUboot que executa a imagem no próprio slot, sem swap.
S0/S1 — Os dois slots do segundo estágio (MCUboot) que o NSIB escolhe pela versão.
swap — Modo do MCUboot que troca as imagens dos dois slots e pode reverter se a nova não confirmar.

## Slide 9
02 · SECURE BOOT
NSIB por dentro
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
09
O que o sample nrf/samples/bootloader faz no nRF9151. No nRF91 a UICR só se apaga com o chip inteiro: gravar o NSIB duas vezes exige --erase.
Provisionamento
▪ o NSIB não compila com as chaves: guarda hashes de chave pública, escritos à parte
▪ no nRF91 e nRF53 os dados vão para a OTP do UICR; nas outras famílias, para flash travada
▪ OTP só aceita escrita em half-words 0xFFFF: um hash com 0xFFFF dentro é recusado e a chave tem de ser regerada
Verificação
▪ a imagem seguinte carrega a chave pública completa; o NSIB compara o hash com os provisionados
▪ SHA-256 + ECDSA secp256r1 no nrf_cc310_bl (hardware) ou nrf_oberon (software)
▪ ao casar o índice n, os hashes 0..n-1 são invalidados para sempre
Anti-rollback
▪ contador monotônico opcional (SB_CONFIG_SECURE_BOOT_MONOTONIC_COUNTER)
▪ cada incremento ocupa um slot da área Provision: o número de atualizações é finito
▪ imagens abaixo do contador não bootam
Notes: Glossário deste slide:
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.
UICR — User Information Configuration Registers: a região de configuração do chip (APPROTECT, BOOTCONF, OTP, chaves de RoT).
OTP — One-Time Programmable: memória gravada de fábrica; guarda o MAC do nRF7002.
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).

## Slide 10
02 · SECURE BOOT
Onde cada peça mora na flash
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
10
A cadeia de confiança vira endereços. No nRF9151, quatro imagens e dois pares de slots; no nRF54LM20, um bootloader que não se atualiza e uma chave que não está na flash.
nRF9151 · flash de 1 MB · nrf91_immutable_bootloader_partitions.dtsi
b0
NSIB
s0
MCUboot
s1
MCUboot
TF-M
(S)
slot0_ns · app (NS)
TF-M
slot1 · atualização (NS)
storage
NSIB escolhe s0 ou s1 (versão maior) e verifica ECDSA
MCUboot verifica slot1 e troca com slot0 (swap); TF-M + app são uma imagem
32 · 64 · 64 · 416 (32 S + 384 NS) · 416 · 32 KB, proporções reais. Hashes de chave e contador do NSIB ficam na OTP do UICR, fora da flash; o s1 atualiza o MCUboot sem apagar o que roda.
nRF54LM20 · RRAM · um estágio (MCUboot imutável)
MCUboot
TF-M
(S)
slot0_ns · app (NS)
slot1 · atualização (NS)
storage
UICR.BOOTCONF trava; chave pública no KMU
swap ou direct-xip; contador de downgrade em hardware; revogação de chave no KMU
Proporções livres. Sem s0/s1: o MCUboot não é atualizável, e por isso pode ser a raiz. A chave de verificação fica fora da flash, em slot do KMU.
Notes: Glossário deste slide:
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).
swap — Modo do MCUboot que troca as imagens dos dois slots e pode reverter se a nova não confirmar.
OTP — One-Time Programmable: memória gravada de fábrica; guarda o MAC do nRF7002.
UICR — User Information Configuration Registers: a região de configuração do chip (APPROTECT, BOOTCONF, OTP, chaves de RoT).
BOOTCONF — Registro do UICR do nRF54L que trava a região de boot antes de o CPU sair do reset.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
direct-xip — Modo do MCUboot que executa a imagem no próprio slot, sem swap.
S0/S1 — Os dois slots do segundo estágio (MCUboot) que o NSIB escolhe pela versão.

## Slide 11
02 · SECURE BOOT
MCUboot por chip no NCS 3.4.0
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
11
Mesmo bootloader, duas plataformas: no nRF91 a chave viaja dentro do MCUboot; no nRF54L ela mora no KMU e pode ser trocada sem regravar o bootloader.
 | nRF9151 (e nRF52840) | nRF54LM20 (e nRF54L15)
Assinatura padrão | ECDSA P-256 (Kconfig.mcuboot) | ED25519; opção PURE (assina a imagem, não o hash)
Quem verifica | nrf_cc310_bl (CryptoCell) | CRACEN
Onde está a chave pública | embutida na imagem do MCUboot | slot do KMU (SB_CONFIG_MCUBOOT_SIGNATURE_USING_KMU)
Provisionamento da chave | no build | west flash --erase ou --recover grava o keys.json gerado
Revogação em runtime | — | CONFIG_BOOT_KEYS_REVOCATION, até 3 gerações; a última não se revoga (Experimental)
Downgrade | versão semântica ou contador | contador em hardware (desde o NCS 3.1)
Imagem cifrada | — | AES + ECIES-X25519, só com ED25519, não em direct-xip (Experimental)
Primeiro estágio imutável | atrás do NSIB | sozinho, travado por BOOTCONF + fprotect
Notes: Glossário deste slide:
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
NCS — nRF Connect SDK.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).
Kconfig — O sistema de configuração do Zephyr: as opções CONFIG_* do prj.conf.
ED25519 — Assinatura EdDSA na curva 25519: padrão do MCUboot no nRF54L, verificada pelo CRACEN.
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
AES — Advanced Encryption Standard: a cifra simétrica por trás do CCMP.
ECIES — Esquema de cifra híbrida com curva elíptica; o MCUboot usa ECIES-X25519 para a chave da imagem cifrada.
direct-xip — Modo do MCUboot que executa a imagem no próprio slot, sem swap.
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.
BOOTCONF — Registro do UICR do nRF54L que trava a região de boot antes de o CPU sair do reset.
fprotect — Proteção de escrita de flash por hardware, usada pelo bootloader para se travar.

## Slide 12
02 · SECURE BOOT
sysbuild.conf de um MCUboot no nRF54LM20
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
12
As opções de sysbuild que a doc Configuring DFU and MCUboot do nRF54L descreve. O keys.json vai ao KMU pelo nrfutil na hora de gravar; sem --erase a chave antiga fica.
# bootloader imutavel de primeiro estagio
SB_CONFIG_BOOTLOADER_MCUBOOT=y
SB_CONFIG_BOOT_SIGNATURE_TYPE_ED25519=y
SB_CONFIG_BOOT_SIGNATURE_TYPE_PURE=y # assina a imagem, nao o hash
SB_CONFIG_BOOT_SIGNATURE_KEY_FILE="keys/mcuboot_priv.pem"
# chave publica no KMU, nao na imagem do bootloader
SB_CONFIG_MCUBOOT_SIGNATURE_USING_KMU=y
SB_CONFIG_MCUBOOT_GENERATE_DEFAULT_KEY_FILE=y # gera keys.json p/ west flash --erase
# revogacao de chave em runtime (Experimental): ligar no PRIMEIRO build
SB_CONFIG_MCUBOOT_SIGNATURE_KMU_SLOTS=3
# na imagem do MCUboot: CONFIG_BOOT_KEYS_REVOCATION=y
Chave de desenvolvimento gerada pelo build só serve para o laboratório: produto usa chave própria, fora do repositório.
Notes: Glossário deste slide:
sysbuild — O build de sistema do Zephyr, que constrói várias imagens e escopa opções por imagem.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
DFU — Device Firmware Update: atualização de firmware, por cabo ou por rádio.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.

## Slide 13
02 · SECURE BOOT
O que o nRF54L acrescenta ao boot
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
13
Do datasheet do nRF54LM20A/B, capítulo Security. Nada disso existe no nRF91, que compensa com o modem como segundo domínio (bloco 03).
Região de boot por hardware
▪ UICR.BOOTCONF define a região imutável
▪ aplicada por uma máquina de estados antes de o Cortex-M33 executar a primeira instrução
▪ o bootloader não precisa se travar: já nasce travado
Chaves de RoT no UICR
▪ USER.ROT.PUBKEY[n].DIGEST: SHA-512 das chaves públicas por geração
▪ USER.ROT.PUBKEY[n].REVOKE: bit que aposenta a geração
▪ é o que o MCUboot usa quando a chave está no KMU
Segurança física
▪ controlador de tamper: active shield, protetores de sinal, detectores de glitch
▪ CRACEN com mascaramento contra SPA/DPA e proteção contra timing
▪ é o que separa o Level 3 do Level 2
Notes: Glossário deste slide:
UICR — User Information Configuration Registers: a região de configuração do chip (APPROTECT, BOOTCONF, OTP, chaves de RoT).
BOOTCONF — Registro do UICR do nRF54L que trava a região de boot antes de o CPU sair do reset.
RoT — Root of Trust: o conjunto mínimo de hardware e firmware em que todo o resto confia; nada abaixo dele é verificável.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
DPA — Differential Power Analysis: ataque de canal lateral por consumo; o CRACEN é mascarado contra ele.
ADAC — Authenticated Debug Access Control: debug autenticado por desafio-resposta; no nRF54L existe no silício, sem suporte no NCS.

## Slide 14
02 · SECURE BOOT
Fechar o debug: APPROTECT
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
14
Da página Managing access port protection do NCS e do datasheet do nRF9151. Um chip com APPROTECT e ERASEPROTECT ligados não volta para a bancada.
 | nRF9160 | nRF9151 (nRF91x1) | nRF54LM20
Controle | só hardware (UICR) | hardware e software (Kconfig) | hardware e software (Kconfig)
Estado de fábrica | aberto | fechado; religa a cada hard reset | fechado; religa a cada hard reset
Como o NCS abre no boot | não precisa | CONFIG_NRF_APPROTECT_USE_UICR (padrão) escreve SwUnprotected | idem
Fechar de vez | nrfutil device protection-set All | nrfutil device protection-set All | nrfutil device protection-set All
Só o mundo seguro | protection-set SecureRegions | protection-set SecureRegions | protection-set SecureRegions
Reabrir | nrfutil device recover (ERASEALL) | nrfutil device recover (ERASEALL) | nrfutil device recover (ERASEALL)
ERASEPROTECT | sim: com APPROTECT junto, sem recuperação | sim | sim
Debug autenticado | — | — | ADAC no silício; sem suporte no NCS
Notes: Glossário deste slide:
APPROTECT — Access Port Protection: bloqueia o debugger; só um ERASEALL reabre.
NCS — nRF Connect SDK.
ERASEPROTECT — Impede o ERASEALL; com APPROTECT junto, o chip não se recupera.
UICR — User Information Configuration Registers: a região de configuração do chip (APPROTECT, BOOTCONF, OTP, chaves de RoT).
Kconfig — O sistema de configuração do Zephyr: as opções CONFIG_* do prj.conf.
ERASEALL — O comando do CTRL-AP que apaga flash, UICR e RAM e reabre o debug.
ADAC — Authenticated Debug Access Control: debug autenticado por desafio-resposta; no nRF54L existe no silício, sem suporte no NCS.

## Slide 15
03
Secure Update
Atualizar é reentrar na cadeia de confiança pelo meio: a imagem nova tem de passar pelo mesmo verificador do boot, e o transporte tem de ser fechado a quem não é o dono.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
15

## Slide 16
03 · SECURE UPDATE
Os dois caminhos de atualização
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
16
Por BLE, o MCUmgr recebe a imagem e o MCUboot decide no reset. Por LTE, o fota_download baixa e o dfu_target despacha para o MCUboot, para o modem ou para a flash externa.
nRF54LM20 · BLE
app do celular
nRF Device Manager ou nrfutil mcu-manager ble; pareamento exigido se PERM_RW_AUTHEN
SMP / MCUmgr
grupo image: upload por blocos, reassembly, MTU 498; os: reset
slot 1
zephyr.signed.bin gravado na partição secundária; marcado como test
MCUboot
no reset: assinatura ED25519 no CRACEN, versão, swap; reverte se a app não confirmar
nRF9151 · LTE
servidor
HTTP(S) próprio, nRF Cloud (MQTT/CoAP, fota_v2) ou LwM2M
fota_download
baixa por downloader, lê o header e escolhe o alvo
dfu_target
app → slot 1 (MCUboot); modem delta → modem; FMFU → flash externa
quem verifica
app: MCUboot (ECDSA P-256); bootloader: NSIB; modem: o próprio modem (assinado e cifrado pela Nordic)
Notes: Glossário deste slide:
BLE — Bluetooth Low Energy: o rádio de 2,4 GHz do próprio nRF54LM20.
MCUmgr — O subsistema de gerenciamento do Zephyr que implementa o SMP (imagens, arquivos, OS).
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
fota_download — Biblioteca do NCS que baixa a imagem por HTTP(S) ou CoAP e a entrega ao dfu_target.
dfu_target — Biblioteca do NCS que reconhece o tipo de imagem e a grava no lugar certo (slot1, modem delta, FMFU).
SMP — Simple Management Protocol: o protocolo do MCUmgr, por BLE, UART, USB ou shell.
MTU — Maximum Transmission Unit: o maior pacote que a interface envia (1492 B no wlan0).
ED25519 — Assinatura EdDSA na curva 25519: padrão do MCUboot no nRF54L, verificada pelo CRACEN.
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
swap — Modo do MCUboot que troca as imagens dos dois slots e pode reverter se a nova não confirmar.
HTTP — Hypertext Transfer Protocol: pedido/resposta; o cliente sempre inicia.
MQTT — Message Queuing Telemetry Transport: publish/subscribe por meio de um broker.
CoAP — Constrained Application Protocol: um HTTP leve sobre UDP, para dispositivos pequenos.
LwM2M — Lightweight M2M: gerenciamento de dispositivos sobre CoAP.
FMFU — Full Modem Firmware Update: troca completa do firmware do modem (imagem de ~2 MB, flash externa).
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.

## Slide 17
03 · SECURE UPDATE
Transportes e bibliotecas
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
17
O transporte não verifica nada: quem verifica é o bootloader (aplicação) ou o modem (firmware do modem). O transporte decide quem pode enviar.
Caminho | Transporte | Biblioteca no NCS | Quem inicia | Kits
SMP local | BLE, UART, USB, shell | MCUmgr (CONFIG_MCUMGR_TRANSPORT_BT etc.) | app nRF Device Manager ou nrfutil mcu-manager | LM20
FOTA por HTTP(S) | LTE-M/NB-IoT, Wi-Fi | fota_download + downloader + dfu_target | a própria aplicação, com uma URL | 9151
nRF Cloud FOTA | MQTT ou CoAP sobre LTE | nrf_cloud (CONFIG_NRF_CLOUD_FOTA, fota_v2 no shadow) | job criado no portal ou pela REST API | 9151
LwM2M | CoAP/DTLS sobre LTE | objeto 5 do cliente LwM2M do Zephyr | o servidor LwM2M | 9151
Modem delta | qualquer dos acima | dfu_target_modem_delta → nrf_modem_delta_dfu | idem | 9151
FMFU | HTTP ou SMP por UART | dfu_target_full_modem + flash externa ≥ 4 MB | idem | 9151 (DK comum)
Notes: Glossário deste slide:
NCS — nRF Connect SDK.
SMP — Simple Management Protocol: o protocolo do MCUmgr, por BLE, UART, USB ou shell.
BLE — Bluetooth Low Energy: o rádio de 2,4 GHz do próprio nRF54LM20.
UART — Universal Asynchronous Receiver/Transmitter: a serial do console.
MCUmgr — O subsistema de gerenciamento do Zephyr que implementa o SMP (imagens, arquivos, OS).
FOTA — Firmware Over The Air: DFU por rádio.
HTTP — Hypertext Transfer Protocol: pedido/resposta; o cliente sempre inicia.
LTE-M — A variante Cat-M1 do LTE para IoT.
NB-IoT — Narrowband IoT: a variante Cat-NB1/NB2.
fota_download — Biblioteca do NCS que baixa a imagem por HTTP(S) ou CoAP e a entrega ao dfu_target.
dfu_target — Biblioteca do NCS que reconhece o tipo de imagem e a grava no lugar certo (slot1, modem delta, FMFU).
MQTT — Message Queuing Telemetry Transport: publish/subscribe por meio de um broker.
CoAP — Constrained Application Protocol: um HTTP leve sobre UDP, para dispositivos pequenos.
REST — Representational State Transfer: API sobre HTTP com URLs e verbos (GET, POST).
API — Application Programming Interface.
LwM2M — Lightweight M2M: gerenciamento de dispositivos sobre CoAP.
DTLS — TLS sobre UDP (CoAP, LwM2M).
FMFU — Full Modem Firmware Update: troca completa do firmware do modem (imagem de ~2 MB, flash externa).
DK — Development Kit: a placa de desenvolvimento (nRF54LM20-DK).

## Slide 18
03 · SECURE UPDATE
Sessão SMP: aberta ou autenticada
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
18
O overlay-bt.conf do sample smp_svr vem sem autenticação. Uma linha de Kconfig exige pareamento com MITM antes de a característica SMP aceitar escrita.
sem autenticação (overlay-bt.conf de fábrica)
1
conexão BLE
qualquer central conecta
2
característica SMP
CONFIG_MCUMGR_TRANSPORT_BT · permissão de escrita aberta
3
image upload
qualquer app grava no slot 1
4
MCUboot
recusa a imagem se a assinatura não bater — é a única barreira
com CONFIG_MCUMGR_TRANSPORT_BT_PERM_RW_AUTHEN=y
1
conexão BLE
conecta, mas a característica exige encrypt + authenticate
2
pareamento
LE Secure Connections com MITM (passkey/numeric comparison); bond opcional
3
image upload
só a central pareada; nrfutil mcu-manager ble --pair --bond --secure-connection --mitm
4
MCUboot
assinatura continua sendo verificada: duas barreiras
Notes: Glossário deste slide:
SMP — Simple Management Protocol: o protocolo do MCUmgr, por BLE, UART, USB ou shell.
Kconfig — O sistema de configuração do Zephyr: as opções CONFIG_* do prj.conf.
BLE — Bluetooth Low Energy: o rádio de 2,4 GHz do próprio nRF54LM20.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
MCUmgr — O subsistema de gerenciamento do Zephyr que implementa o SMP (imagens, arquivos, OS).

## Slide 19
03 · SECURE UPDATE
O que protege a imagem
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
19
Quatro propriedades, quatro mecanismos distintos. A assinatura é obrigatória; as outras três são opções de build.
Assinatura
▪ autenticidade e integridade: só o dono da chave privada gera uma imagem aceita
▪ ED25519 no nRF54L (CRACEN), ECDSA P-256 no nRF91 (CC310)
▪ imgtool sign no build: zephyr.signed.bin
Versão e contador
▪ versão semântica no header (CONFIG_MCUBOOT_IMGTOOL_SIGN_VERSION)
▪ contador monotônico em hardware: uma versão menor não boota mesmo assinada
▪ no nRF54L o contador é do MCUboot desde o NCS 3.1
Confidencialidade
▪ imagem cifrada com AES; a chave da imagem vai cifrada por ECIES-X25519
▪ protege o binário em trânsito e no slot secundário
▪ nRF54L, só com ED25519, não em direct-xip; a chave privada ECIES não vai ao KMU (Experimental)
Confirmação e reversão
▪ a imagem nova sobe como test; a app chama boot_write_img_confirmed()
▪ sem confirmação, o próximo reset reverte (modo swap)
▪ compressão LZMA opcional (compressed_update)
Notes: Glossário deste slide:
ED25519 — Assinatura EdDSA na curva 25519: padrão do MCUboot no nRF54L, verificada pelo CRACEN.
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).
CC310 — Arm CryptoCell 310: o acelerador dos nRF52840 e nRF91 (AES-128, SHA-256, RSA 2048, ECC até 521 bits).
imgtool — A ferramenta do MCUboot que assina (e cifra) imagens.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
NCS — nRF Connect SDK.
AES — Advanced Encryption Standard: a cifra simétrica por trás do CCMP.
ECIES — Esquema de cifra híbrida com curva elíptica; o MCUboot usa ECIES-X25519 para a chave da imagem cifrada.
direct-xip — Modo do MCUboot que executa a imagem no próprio slot, sem swap.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
swap — Modo do MCUboot que troca as imagens dos dois slots e pode reverter se a nova não confirmar.

## Slide 20
03 · SECURE UPDATE
FOTA no nRF9151: cinco tipos
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
20
Da doc do nRF Cloud e do guia Configuring and building with nRF91. O delta do modem é o caso mais simples: não passa pelo MCUboot, não precisa de memória externa.
Tipo (`fota_v2`) | O que troca | Quem verifica | Memória | Sample no 3.4.0
APP | aplicação + TF-M (uma imagem só) | MCUboot, ECDSA P-256 | slot 1 na flash interna | http_update/application_update, nrf_cloud_mqtt_fota, nrf_cloud_coap_fota
BOOT | o MCUboot (S0 ↔ S1) | NSIB, hashes em OTP | o outro slot S0/S1; exige variantes pré-assinadas | os mesmos, com SB_CONFIG_SECURE_BOOT_APPCORE=y
MODEM | delta do firmware do modem | o modem (assinado e cifrado pela Nordic) | área de scratch do modem; sem flash externa | http_update/modem_delta_update
MDM_FULL | firmware completo do modem (~2 MB) | o modem | flash externa ≥ 4 MB | http_update/modem_full_update, fmfu_smp_svr
SMP | um dispositivo auxiliar por SMP | o bootloader do auxiliar | — | —
Notes: Glossário deste slide:
FOTA — Firmware Over The Air: DFU por rádio.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.
OTP — One-Time Programmable: memória gravada de fábrica; guarda o MAC do nRF7002.
S0/S1 — Os dois slots do segundo estágio (MCUboot) que o NSIB escolhe pela versão.
SMP — Simple Management Protocol: o protocolo do MCUmgr, por BLE, UART, USB ou shell.
FMFU — Full Modem Firmware Update: troca completa do firmware do modem (imagem de ~2 MB, flash externa).

## Slide 21
03 · SECURE UPDATE
FOTA do modem: verificação pelo modem
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
21
Da doc Delta firmware updates da biblioteca do modem. É uma cadeia de confiança paralela à do Cortex-M33, com raiz na Nordic.
Só firmware da Nordic entra: os arquivos de delta e completos vêm assinados e cifrados; o modem verifica a assinatura e decifra.
Fail-safe: firmware corrompido na transferência → aborta e segue com o atual; problema detectado no boot → volta ao anterior.
Queda de energia: na transferência, a app retoma; na aplicação do delta, o modem retoma sozinho no próximo boot.
Rollback manual: nrf_modem_delta_dfu_rollback() agenda a volta; o mesmo arquivo de delta serve para ir e voltar, offline.
Pausa e retomada: write_init() e write_done() deixam a app baixar quando convém.
Custo: delta pequeno, sem memória externa; imagem completa de ~2 MB exige flash externa de 4 MB e tráfego LTE proporcional.
Notes: Glossário deste slide:
FOTA — Firmware Over The Air: DFU por rádio.

## Slide 22
03 · SECURE UPDATE
Uma atualização assinada, passo a passo
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
22
O mesmo roteiro nos dois kits; mudam o transporte e o algoritmo. Em direct-xip não há swap: a imagem executa no slot em que chegou.
1
Build assina
west build com SB_CONFIG_BOOTLOADER_MCUBOOT=y gera zephyr.signed.bin (e o .hex para gravar por cabo)
2
Transporte entrega
SMP por BLE (LM20) ou fota_download por LTE (9151); no BLE, pareamento se PERM_RW_AUTHEN
3
Slot secundário recebe
dfu_target grava e marca a imagem como pending; nada foi executado ainda
4
Reset
a app pede reboot; o bootloader roda antes de qualquer código atualizável
5
Verificação
assinatura contra a chave (KMU ou embutida); versão contra o contador; falhou → a imagem antiga continua
6
Swap e teste
as imagens trocam de slot; a nova sobe como test e tem uma chance de confirmar
7
Confirmação
boot_write_img_confirmed(); sem ela, o próximo reset reverte para a anterior
Notes: Glossário deste slide:
direct-xip — Modo do MCUboot que executa a imagem no próprio slot, sem swap.
swap — Modo do MCUboot que troca as imagens dos dois slots e pode reverter se a nova não confirmar.
hex — Arquivo Intel HEX: a imagem de firmware pronta para gravar.
SMP — Simple Management Protocol: o protocolo do MCUmgr, por BLE, UART, USB ou shell.
BLE — Bluetooth Low Energy: o rádio de 2,4 GHz do próprio nRF54LM20.
fota_download — Biblioteca do NCS que baixa a imagem por HTTP(S) ou CoAP e a entrega ao dfu_target.
dfu_target — Biblioteca do NCS que reconhece o tipo de imagem e a grava no lugar certo (slot1, modem delta, FMFU).
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.

## Slide 23
03 · SECURE UPDATE
Onde está no NCS 3.4.0
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
23
Todos os alvos conferidos nos sample.yaml da árvore instalada. Nenhum foi compilado para este material.
Sample | nRF54LM20 | nRF9151 | O que mostra
samples/bootloader | — | sim | NSIB com hashes em OTP, contador, revogação
samples/dfu/smp_svr + overlay-bt.conf | sim | — (sem BLE) | SMP por BLE, MCUboot, KMU; a autenticação é uma linha a mais
samples/dfu/mcuboot_with_encryption | sim | — | imagem cifrada ECIES-X25519
samples/dfu/compressed_update | sim | — | imagem comprimida
samples/bluetooth/peripheral_lbs + CONFIG_NCS_SAMPLE_MCUMGR_BT_OTA_DFU | sim | — | FOTA por BLE em cima de um app comum
samples/cellular/http_update/* | — | sim | app, delta do modem e FMFU por HTTP
samples/cellular/nrf_cloud_{mqtt,coap}_fota | — | sim | jobs de FOTA pelo nRF Cloud
samples/cellular/fmfu_smp_svr | — | sim | FMFU por SMP na UART
Notes: Glossário deste slide:
NCS — nRF Connect SDK.
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.
OTP — One-Time Programmable: memória gravada de fábrica; guarda o MAC do nRF7002.
BLE — Bluetooth Low Energy: o rádio de 2,4 GHz do próprio nRF54LM20.
SMP — Simple Management Protocol: o protocolo do MCUmgr, por BLE, UART, USB ou shell.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
ECIES — Esquema de cifra híbrida com curva elíptica; o MCUboot usa ECIES-X25519 para a chave da imagem cifrada.
FOTA — Firmware Over The Air: DFU por rádio.
FMFU — Full Modem Firmware Update: troca completa do firmware do modem (imagem de ~2 MB, flash externa).
HTTP — Hypertext Transfer Protocol: pedido/resposta; o cliente sempre inicia.
UART — Universal Asynchronous Receiver/Transmitter: a serial do console.

## Slide 24
RESUMO
Resumo do bloco 01
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
24
A raiz é hardware: flash travada, chave que o CPU não lê, OTP, debug fechado. O firmware só verifica.
nRF9151: NSIB + MCUboot, ECDSA P-256, hashes em OTP. nRF54LM20: MCUboot imutável, ED25519 no CRACEN, chave no KMU.
Atualizar é reentrar na cadeia: a imagem passa pelo mesmo verificador; o transporte decide quem pode enviar.
O modem do nRF91 é uma cadeia paralela: só aceita firmware assinado e cifrado pela Nordic, e reverte sozinho.
P-256
ECDSA no NSIB e no
MCUboot do nRF91
ED25519
MCUboot no nRF54L,
verificado pelo CRACEN
3
gerações de chave
revogáveis no KMU
4 MB
flash externa para
FMFU; delta não precisa
Sem região de boot travada e chave fora do alcance do CPU, a verificação de assinatura pode ser contornada reescrevendo o verificador.
Notes: Glossário deste slide:
OTP — One-Time Programmable: memória gravada de fábrica; guarda o MAC do nRF7002.
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).
ED25519 — Assinatura EdDSA na curva 25519: padrão do MCUboot no nRF54L, verificada pelo CRACEN.
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
FMFU — Full Modem Firmware Update: troca completa do firmware do modem (imagem de ~2 MB, flash externa).