## Slide 1
MÓDULO 3 · BLOCO 02 · SEGURANÇA EMBARCADA
Isolamento com
Arm TrustZone
Um Cortex-M33, dois mundos: o que o hardware separa (memória, periféricos, pinos, DMA), quem decide a fronteira em cada chip (SPU no nRF91, MPC e SAU no nRF54L) e como o devicetree vira tabela de atribuição.
SPE · NSPE
SPU · MPC · SAU
alvos /ns
NCS v3.4.0
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
01
Notes: Glossário deste slide:
TrustZone — A separação de hardware entre mundo seguro e não seguro no Cortex-M33.
SPU — System Protection Unit: no nRF91 e nRF53, quem marca memória, periféricos, pinos e DPPI como seguros ou não; controla o IDAU.
MPC — Memory Protection Controller: no nRF54L, quem impõe os atributos de segurança da memória (com a SAU).
SAU — Security Attribution Unit: a unidade do Cortex-M33 que atribui segurança a regiões de endereço; no nRF91 fica desligada.
devicetree — A descrição de hardware do Zephyr (pinos, periféricos, overlays).
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
NCS — nRF Connect SDK.

## Slide 2
01
Por que isolar
Segurança por separação: o código que guarda chaves e verifica firmware não divide espaço de endereços com a pilha de rede que processa dados externos.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
02

## Slide 3
01 · POR QUE ISOLAR
Dois mundos no mesmo núcleo
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
03
Da doc Processing environments in the nRF Connect SDK. O mesmo princípio vale para o nRF53 e o nRF54H; aqui o foco são os dois kits do curso.
SPE, Secure Processing Environment: o TF-M, com as chaves, o armazenamento seguro e os serviços de plataforma.
NSPE, Non-Secure Processing Environment: a aplicação Zephyr, drivers, pilhas BLE/Wi-Fi/LTE, a biblioteca do modem.
CMSE (Cortex-M Security Extensions): o TrustZone do Cortex-M33; o estado de segurança é do CPU, por instrução.
  o NSPE entra no SPE só por veneers numa região NSC (non-secure callable); qualquer outro acesso a S é falha
Alvos /ns no NCS: nrf9151dk/nrf9151/ns, nrf54lm20dk/nrf54lm20b/cpuapp/ns. O build inclui o TF-M e funde as duas imagens num hex.
  do ponto de vista do bootloader, TF-M + aplicação são uma imagem só
O que a separação compra: um bug na pilha de rede não lê a chave privada; um estouro de buffer no NSPE não reescreve o verificador de boot.
Notes: Glossário deste slide:
SDK — Software Development Kit.
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
BLE — Bluetooth Low Energy: o rádio de 2,4 GHz do próprio nRF54LM20.
CMSE — Cortex-M Security Extensions: o TrustZone para Cortex-M; os alvos /ns o usam.
TrustZone — A separação de hardware entre mundo seguro e não seguro no Cortex-M33.
NSC — Non-Secure Callable: a região de entrada segura chamável pelo mundo não seguro (os veneers).
NCS — nRF Connect SDK.
hex — Arquivo Intel HEX: a imagem de firmware pronta para gravar.

## Slide 4
01 · POR QUE ISOLAR
Quem impõe a fronteira em cada chip
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
04
Dos datasheets. No nRF91 uma peça só (o SPU) faz tudo; no nRF54L a memória e os periféricos têm controladores distintos, e o alias do endereço já diz o mundo.
 | nRF9151 | nRF54LM20
Atribuição de endereço | SPU controla o IDAU; a SAU fica desligada e todo endereço nasce NS no core | IDAU fixo por alias (0x4 NS, 0x5 S) + SAU + MPC para memória
Granularidade da flash | blocos de 32 KB | regiões de CONFIG_NRF_TRUSTZONE_FLASH_REGION_SIZE
Granularidade da RAM | blocos de 8 KB | regiões de CONFIG_NRF_TRUSTZONE_RAM_REGION_SIZE
Periféricos | SPU, por periférico; DMA do periférico herda o atributo | SPU, por periférico, no alias 0x5 (S) ou 0x4 (NS); split peripherals
Pinos de GPIO | SPU, por pino | SPU, por pino (CONFIG_NRF_GPIOn_PIN_MASK_SECURE)
Canais DPPI/PPI | SPU, por canal | SPU, por canal
Acesso NS a região S (CPU) | SecureFault | bus fault / SecureFault
Acesso NS a região S (DMA) | evento do SPU; leitura devolve zero, escrita é ignorada | bloqueio pelo MPC/SPU
Domínio externo | o SPU também limita o acesso de outros mestres (o modem) | —
Notes: Glossário deste slide:
SPU — System Protection Unit: no nRF91 e nRF53, quem marca memória, periféricos, pinos e DPPI como seguros ou não; controla o IDAU.
IDAU — Implementation Defined Attribution Unit: a atribuição fixa do chip (no nRF54L, 0x4 não seguro e 0x5 seguro).
SAU — Security Attribution Unit: a unidade do Cortex-M33 que atribui segurança a regiões de endereço; no nRF91 fica desligada.
MPC — Memory Protection Controller: no nRF54L, quem impõe os atributos de segurança da memória (com a SAU).
RAM — Random Access Memory: a memória de trabalho (511 KB no nRF54LM20).
GPIO — General Purpose I/O: pino digital.
NSC — Non-Secure Callable: a região de entrada segura chamável pelo mundo não seguro (os veneers).

## Slide 5
01 · POR QUE ISOLAR
Os blocos de hardware da fronteira
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
05
Todo acesso passa pela mesma pergunta: o estado do mestre combina com o atributo do alvo? Quem responde muda de chip (SPU no nRF91, IDAU fixo com MPC no nRF54L), o resultado não.
mestres do barramento
atribuição de segurança
alvos
Cortex-M33
estado S ou NS por instrução; SAU no core: ligada no nRF54L, desligada no nRF91
EasyDMA dos periféricos
herda o atributo S/NS do periférico dono; não passa pela SAU
modem (só nRF91)
domínio externo: o SPU limita o que ele alcança na RAM da app
IDAU · SPU · MPC
IDAU
nRF91: a saída do SPU é o IDAU. nRF54L: fixo por alias, 0x4 NS e 0x5 S
SPU
periféricos, pinos de GPIO e canais DPPI nos dois; no nRF91 também flash (32 KB) e RAM (8 KB)
MPC
só nRF54L: RRAM e RAM por região; trabalha junto com a SAU
decisão
estado do mestre × atributo do alvo; CPU errado → SecureFault, DMA errado → evento do SPU
flash / RRAM
slot0_s (S), slot0_ns e storage (NS)
RAM
sram0_s (S); sram0_ns e a RAM do modem (NS)
periféricos
cada um S ou NS; no nRF54L pelo alias 0x5/0x4
pinos e DPPI
por pino e por canal, no SPU
Leitura bloqueada devolve zero e escrita bloqueada é ignorada (RAZ/WI). O TF-M programa SPU, SAU e MPC no boot, antes de saltar para o NSPE.
Notes: Glossário deste slide:
SPU — System Protection Unit: no nRF91 e nRF53, quem marca memória, periféricos, pinos e DPPI como seguros ou não; controla o IDAU.
IDAU — Implementation Defined Attribution Unit: a atribuição fixa do chip (no nRF54L, 0x4 não seguro e 0x5 seguro).
MPC — Memory Protection Controller: no nRF54L, quem impõe os atributos de segurança da memória (com a SAU).
SAU — Security Attribution Unit: a unidade do Cortex-M33 que atribui segurança a regiões de endereço; no nRF91 fica desligada.
RAM — Random Access Memory: a memória de trabalho (511 KB no nRF54LM20).
GPIO — General Purpose I/O: pino digital.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).

## Slide 6
02
Os alvos de build: com e sem /ns
O sufixo /ns escolhe entre uma imagem que roda em estado seguro e duas imagens separadas por TrustZone. É a decisão que mais confunde na hora de compilar e gravar.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
06
Notes: Glossário deste slide:
TrustZone — A separação de hardware entre mundo seguro e não seguro no Cortex-M33.

## Slide 7
02 · ALVOS DE BUILD
cpuapp e cpuapp/ns: o que muda
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
07
Da doc Processing environments. Nota da própria página: "ns" não é menos seguro, é o alvo com separação.
 | sem /ns (secure-only) | com /ns (CMSE)
Alvos | nrf9151dk/nrf9151 · nrf54lm20dk/nrf54lm20b/cpuapp | nrf9151dk/nrf9151/ns · nrf54lm20dk/nrf54lm20b/cpuapp/ns
Estado do CPU | a app roda em estado seguro; tudo é confiável | a app roda em estado não seguro; o TF-M roda em seguro
TF-M | não entra | CONFIG_TRUSTED_EXECUTION_NONSECURE=y liga CONFIG_BUILD_WITH_TFM; o sysbuild compila
Imagens | uma: zephyr.hex | duas: tfm_s.hex (SPE) e zephyr.hex (NSPE), fundidas em tfm_merged.hex
O que west flash grava | zephyr.hex | tfm_merged.hex
PSA Crypto | Oberon PSA Crypto dentro da app (CONFIG_NRF_SECURITY) | dentro da app (padrão) ou como serviço do TF-M (Experimental)
Periféricos | todos acessíveis | os marcados CONFIG_NRF_*_SECURE desaparecem para a app
Modem do nRF91 | a nrf_modem não roda | obrigatório: a biblioteca exige NSPE
Com MCUboot | assina zephyr | assina TF-M + app como uma imagem
Notes: Glossário deste slide:
CMSE — Cortex-M Security Extensions: o TrustZone para Cortex-M; os alvos /ns o usam.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
sysbuild — O build de sistema do Zephyr, que constrói várias imagens e escopa opções por imagem.
hex — Arquivo Intel HEX: a imagem de firmware pronta para gravar.
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
PSA Crypto — A API de criptografia da PSA (psa_import_key, psa_sign_message...); no NCS 3.4.0, versão 1.4.
Oberon — Oberon PSA Crypto: o núcleo PSA usado pelo nRF Security, com o driver nrf_oberon como fallback em software.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.

## Slide 8
02 · ALVOS DE BUILD
Os arquivos que saem do build
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
08
Nomes da página Output build files do NCS 3.4.0. Os cinco hex de referência do módulo de GNSS são tfm_merged.hex: TF-M mínimo mais a app, gravados com nrfutil device program.
# secure-only: uma imagem, roda em estado seguro, sem TF-M
west build -b nrf9151dk/nrf9151 nrf/samples/tfm/provisioning_image
build/provisioning_image/zephyr/zephyr.hex # west flash grava este
# /ns: app em NS + TF-M em S, fundidos num hex
west build -b nrf9151dk/nrf9151/ns nrf/samples/tfm/tfm_hello_world
build/tfm/bin/tfm_s.hex # imagem segura (SPE)
build/tfm_hello_world/zephyr/zephyr.hex # imagem nao segura (NSPE); sozinha NAO boota
build/tfm_hello_world/zephyr/tfm_merged.hex # as duas; west flash grava este
# /ns + MCUboot (SB_CONFIG_BOOTLOADER_MCUBOOT=y): TF-M + app viram UMA imagem assinada
build/tfm_hello_world/zephyr/zephyr.signed.bin # o que vai por DFU (SMP ou fota_download)
build/merged.hex # bootloader + imagem assinada; west flash grava este
Gravar só o zephyr.hex de um alvo /ns deixa a flash sem TF-M: o chip não chega na aplicação e o console fica mudo.
Notes: Glossário deste slide:
NCS — nRF Connect SDK.
hex — Arquivo Intel HEX: a imagem de firmware pronta para gravar.
GNSS — Global Navigation Satellite System: o termo genérico; GPS, Galileo, GLONASS e BeiDou são constelações GNSS.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
DFU — Device Firmware Update: atualização de firmware, por cabo ou por rádio.
SMP — Simple Management Protocol: o protocolo do MCUmgr, por BLE, UART, USB ou shell.
fota_download — Biblioteca do NCS que baixa a imagem por HTTP(S) ou CoAP e a entrega ao dfu_target.

## Slide 9
02 · ALVOS DE BUILD
Onde a confusão costuma estar
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
09
Seis situações recorrentes, com a causa e o que fazer.
"ns" parece menos seguro
▪ é o contrário: sem /ns não há separação nenhuma
▪ a doc do NCS registra o mal-entendido
▪ regra: produto com segredo usa /ns
Gravou só o zephyr.hex
▪ num alvo /ns, o início da flash é do TF-M
▪ sem ele, o reset não chega à app
▪ gravar tfm_merged.hex (ou merged.hex com MCUboot)
Periférico sumiu
▪ CONFIG_NRF_TIMER10_SECURE=y tira o TIMER10 do NSPE
▪ o driver Zephyr da app dá bus fault ou não inicializa
▪ ou o periférico volta a NS, ou a app pede pelo serviço
Mapa de partições
▪ o TF-M lê o devicetree da app; MCUboot também precisa do mesmo mapa
▪ mudar slot0_s/slot0_ns num lado só quebra o boot
▪ no nRF91: incluir os dois .dtsi de nrf/dts/samples/cellular
Perfil do TF-M
▪ padrão desde o NCS 3.3: CONFIG_TFM_PROFILE_TYPE_NOT_SET (configurável)
▪ CONFIG_TFM_PROFILE_TYPE_MINIMAL = 32 KB, só RNG e plataforma
▪ pedir Crypto ou ITS no mínimo falha no build
Log do TF-M
▪ o TF-M loga na própria UART
▪ no nRF91, o snippet tfm-enable-share-uart põe TF-M e app na mesma porta
▪ sem isso, a mensagem de fault do TF-M não aparece no console da app
Notes: Glossário deste slide:
NCS — nRF Connect SDK.
hex — Arquivo Intel HEX: a imagem de firmware pronta para gravar.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
devicetree — A descrição de hardware do Zephyr (pinos, periféricos, overlays).
ITS — Internal Trusted Storage: armazenamento protegido da PSA, usado pelo wifi_credentials em alvos com TF-M.
UART — Universal Asynchronous Receiver/Transmitter: a serial do console.
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).

## Slide 10
03
O mapa de memória
A fronteira é uma tabela de endereços. Ela sai dos nós do devicetree, e o TF-M a escreve no hardware antes de saltar para o mundo não seguro.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
10
Notes: Glossário deste slide:
devicetree — A descrição de hardware do Zephyr (pinos, periféricos, overlays).
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.

## Slide 11
03 · O MAPA
Flash e RAM nos dois kits
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
11
Esquemático, proporções livres. O ponto do nRF91: a RAM compartilhada com o modem tem de ser não segura, nos primeiros 128 KB, e isso amarra o layout de qualquer app celular.
nRF9151 · SPU decide (a SAU fica desligada)
flash 1 MB · blocos de 32 KB
TF-M
(S)
aplicação · slot0_ns_partition (NS)
storage (NS)
Layout nrf91_no_bootloader_partitions.dtsi: TF-M mínimo em 32 KB, app em 960 KB, settings em 32 KB. Um bloco de 32 KB não mistura S e NS.
RAM 256 KB · blocos de 8 KB
TF-M (S)
sram0_ns_modem
(modem)
sram0_ns_app (NS)
A memória compartilhada com o modem tem de ser NS e ficar nos primeiros 128 KB; IPC e POWER também são NS. Por isso toda app celular é /ns.
nRF54LM20 · MPC + SAU (memória), SPU (periféricos)
RRAM · regiões de CONFIG_NRF_TRUSTZONE_FLASH_REGION_SIZE
MCUboot
slot0_s (S)
slot0_ns · app (NS)
slot1 (NS)
storage
Fronteiras em múltiplos do tamanho de região; a tabela de atribuição sai dos nós slot0_s_partition / slot0_ns_partition do devicetree.
RAM · regiões de CONFIG_NRF_TRUSTZONE_RAM_REGION_SIZE
sram0_s (S)
sram0_ns (NS)
Periféricos: alias 0x5xxx_xxxx = seguro, 0x4xxx_xxxx = não seguro (IDAU fixo); o SPU decide por periférico, por pino de GPIO e por canal de PPI.
Nos dois: acesso NS a região S → SecureFault/bus fault no CPU; DMA de periférico NS a região S → evento do SPU, com leitura como zero e escrita ignorada.
Notes: Glossário deste slide:
RAM — Random Access Memory: a memória de trabalho (511 KB no nRF54LM20).
SPU — System Protection Unit: no nRF91 e nRF53, quem marca memória, periféricos, pinos e DPPI como seguros ou não; controla o IDAU.
SAU — Security Attribution Unit: a unidade do Cortex-M33 que atribui segurança a regiões de endereço; no nRF91 fica desligada.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
IPC — Inter-Processor Communication: o periférico pelo qual a aplicação fala com o modem.
MPC — Memory Protection Controller: no nRF54L, quem impõe os atributos de segurança da memória (com a SAU).
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
devicetree — A descrição de hardware do Zephyr (pinos, periféricos, overlays).
IDAU — Implementation Defined Attribution Unit: a atribuição fixa do chip (no nRF54L, 0x4 não seguro e 0x5 seguro).
GPIO — General Purpose I/O: pino digital.

## Slide 12
03 · O MAPA
O devicetree é a tabela de atribuição
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
12
Regras da doc Configuring partitions on an nRF91 Series device: página de 4 KB, bloco de 32 KB por atributo; slot0_ns, slot1_ns e storage marcam o bloco como NS; S e NS não dividem bloco.
/* nrf/dts/samples/cellular/nrf91_no_bootloader_partitions.dtsi */
&flash0 {
partitions {
slot0_partition: partition@0 {
label = "image-0";
reg = <0x00000000 0xf8000>; /* 992 kB */
slot0_s_partition: partition@0 { /* TF-M: 32 kB, S */
label = "image-0-secure";
reg = <0x00000000 0x8000>;
};
slot0_ns_partition: partition@8000 { /* app: 960 kB, NS */
label = "image-0-nonsecure";
reg = <0x00008000 0xf0000>;
};
};
storage_partition: partition@f8000 { /* settings: 32 kB, NS */
label = "storage";
reg = <0x000f8000 0x8000>;
};
};
};
Quatro layouts prontos para o nRF91: sem bootloader, com MCUboot, com NSIB + MCUboot, e um para o TF-M completo (crypto).
Notes: Glossário deste slide:
devicetree — A descrição de hardware do Zephyr (pinos, periféricos, overlays).
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.

## Slide 13
03 · O MAPA
Layouts prontos e o que cada um assume
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
13
O NCS não usa mais o Partition Manager por padrão no nRF91: cada app inclui dois .dtsi (flash e RAM) no overlay da placa, e o mapa fica explícito.
Arquivo em nrf/dts/samples/cellular/ | TF-M | Bootloader | Uso
nrf91_no_bootloader_partitions.dtsi | mínimo (32 KB) | nenhum | a maioria dos samples celulares
nrf91_bootloader_partitions.dtsi | mínimo | MCUboot | FOTA de aplicação
nrf91_immutable_bootloader_partitions.dtsi | mínimo | NSIB + MCUboot (S0/S1) | cadeia completa; b0 e mcuboot precisam do mesmo mapa em sysbuild/
nrf91_crypto_partitions.dtsi | completo (Crypto, ITS, PS) | nenhum | testar os serviços do TF-M
nrf91_sram_partitions.dtsi | mínimo | — | RAM: TF-M, sram0_ns_modem, sram0_ns_app
nrf91_sram_crypto_partitions.dtsi | completo | — | RAM para o TF-M completo
Com MCUboot e um perfil de TF-M que não seja o mínimo, o tamanho padrão da partição do TF-M no nRF91 caiu de 0x3FE00 para 0x17E00 no NCS 3.3: builds antigos podem estourar.
Notes: Glossário deste slide:
NCS — nRF Connect SDK.
RAM — Random Access Memory: a memória de trabalho (511 KB no nRF54LM20).
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
FOTA — Firmware Over The Air: DFU por rádio.
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.
S0/S1 — Os dois slots do segundo estágio (MCUboot) que o NSIB escolhe pela versão.
sysbuild — O build de sistema do Zephyr, que constrói várias imagens e escopa opções por imagem.
ITS — Internal Trusted Storage: armazenamento protegido da PSA, usado pelo wifi_credentials em alvos com TF-M.
PS — Power Save: modo de economia em que o rádio dorme entre beacons.

## Slide 14
03 · O MAPA
nRF91: a app é sempre não segura
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
14
Da doc Porting to an OS da biblioteca do modem e da integração de devicetree da nrf_modem_lib.
A biblioteca do modem exige rodar no NSPE. É um requisito de porte da nrf_modem, não uma escolha do sample.
  NRF_IPC e NRF_POWER têm de ser NS; com a variante hard-float, a FPU é habilitada nos dois mundos
Memória compartilhada com o modem: seção sram0_ns_modem com controle (1256 B no LTE), heap de ida, heap de volta e, opcionalmente, trace.
  tem de ficar nos primeiros 128 KB de RAM e ser NS; o tamanho do heap é 128 B maior que o maior payload esperado
Consequência: todos os samples celulares só listam /ns. Os labs de GNSS e de NTN do curso já rodavam com TF-M e SPU configurados.
O que o TF-M faz por eles: configura o SPU, entrega IPC, POWER e a RAM do modem ao NSPE, e sobe o serviço de plataforma para ler FICR/UICR.
Um efeito prático: tfm_platform_mem_read() é a única forma de o NSPE ler um endereço seguro, e só os endereços da lista permitida.
Notes: Glossário deste slide:
OS — Operating System.
devicetree — A descrição de hardware do Zephyr (pinos, periféricos, overlays).
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
RAM — Random Access Memory: a memória de trabalho (511 KB no nRF54LM20).
GNSS — Global Navigation Satellite System: o termo genérico; GPS, Galileo, GLONASS e BeiDou são constelações GNSS.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
SPU — System Protection Unit: no nRF91 e nRF53, quem marca memória, periféricos, pinos e DPPI como seguros ou não; controla o IDAU.
IPC — Inter-Processor Communication: o periférico pelo qual a aplicação fala com o modem.
FICR — Factory Information Configuration Registers: dados de fábrica só de leitura (IDs, calibração).
UICR — User Information Configuration Registers: a região de configuração do chip (APPROTECT, BOOTCONF, OTP, chaves de RoT).

## Slide 15
04
O nRF54L por dentro
Endereço já diz o mundo: 0x4 é não seguro, 0x5 é seguro. O MPC guarda a memória, o SPU guarda periféricos, pinos e canais.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
15
Notes: Glossário deste slide:
MPC — Memory Protection Controller: no nRF54L, quem impõe os atributos de segurança da memória (com a SAU).
SPU — System Protection Unit: no nRF91 e nRF53, quem marca memória, periféricos, pinos e DPPI como seguros ou não; controla o IDAU.

## Slide 16
04 · NRF54L
IDAU, SAU, MPC e SPU
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
16
Do datasheet do nRF54LM20 e do boards/nrf54lm20dk_nrf54lm20b_cpuapp_ns.conf do sample tfm_secure_peripheral: os Kconfigs são a interface do TF-M para o SPU.
IDAU (fixo)
▪ atribuição implementada no chip: alias 0x5xxx_xxxx = S, 0x4xxx_xxxx = NS para periféricos
▪ não muda em runtime
▪ é por isso que o mesmo TIMER tem dois endereços
SAU (no core)
▪ regiões programáveis pelo TF-M no boot
▪ define S, NS e NSC (os veneers)
▪ no nRF91 fica desligada; aqui trabalha junto com o MPC
MPC (memória)
▪ impõe os atributos de RRAM e RAM por região
▪ tamanho de região: CONFIG_NRF_TRUSTZONE_FLASH_REGION_SIZE e ..._RAM_REGION_SIZE
▪ acesso NS a região S → bus fault
SPU (periféricos)
▪ por periférico: CONFIG_NRF_TIMER10_SECURE, CONFIG_NRF_SPIM21_SECURE...
▪ por pino: CONFIG_NRF_GPIO1_PIN_MASK_SECURE=0x04001800
▪ por canal de PPI e de GPIOTE
Notes: Glossário deste slide:
IDAU — Implementation Defined Attribution Unit: a atribuição fixa do chip (no nRF54L, 0x4 não seguro e 0x5 seguro).
SAU — Security Attribution Unit: a unidade do Cortex-M33 que atribui segurança a regiões de endereço; no nRF91 fica desligada.
MPC — Memory Protection Controller: no nRF54L, quem impõe os atributos de segurança da memória (com a SAU).
SPU — System Protection Unit: no nRF91 e nRF53, quem marca memória, periféricos, pinos e DPPI como seguros ou não; controla o IDAU.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
NSC — Non-Secure Callable: a região de entrada segura chamável pelo mundo não seguro (os veneers).
RAM — Random Access Memory: a memória de trabalho (511 KB no nRF54LM20).

## Slide 17
04 · NRF54L
Um periférico seguro em três linhas
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
17
Os Kconfigs marcam o TIMER10, o SPIM21, três pinos da porta 1 e um canal do GPIOTE como seguros. A partir daí o NSPE não os enxerga: quem os usa é a partição do bloco 03.
# samples/tfm/tfm_secure_peripheral/boards/nrf54lm20dk_nrf54lm20b_cpuapp_ns.conf
# P1: 11 (SPIM21_MOSI), 12 (SPIM21_SCK), 26 (button0)
CONFIG_NRF_GPIO1_PIN_MASK_SECURE=0x04001800
CONFIG_NRF_TIMER10_SECURE=y
CONFIG_NRF_SPIM21_SECURE=y
CONFIG_NRF_GPIOTE20_SECURE=y
CONFIG_NRF_GPIOTE20_SECURE_CHANNELS_MASK=0x2
# prj.conf
CONFIG_TFM_IPC=y
CONFIG_TFM_ISOLATION_LEVEL=1
No nRF9151 o mesmo sample usa TIMER1 e pinos da porta 0; a semântica é a mesma, o SPU faz o trabalho.
Notes: Glossário deste slide:
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
SPU — System Protection Unit: no nRF91 e nRF53, quem marca memória, periféricos, pinos e DPPI como seguros ou não; controla o IDAU.

## Slide 18
05
Atravessar a fronteira
O NSPE não lê o SPE; ele pede. O pedido entra por um veneer, o TF-M valida e responde. Isso tem um custo, e o sample mede.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
18
Notes: Glossário deste slide:
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.

## Slide 19
05 · ATRAVESSAR
Uma chamada segura, do NSPE ao FICR
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
19
Do tfm_hello_world: SHA-256 e números aleatórios pela PSA, leitura de FICR pelo serviço de plataforma, e a medição do custo da chamada.
aplicação NS
chama
tfm_platform_mem_read
ou psa_hash_compute
veneer NSC
entrada segura gerada
pelo TF-M; o CPU muda
de estado S/NS aqui
SPM do TF-M
valida handle, tamanhos
e permissões; despacha
para a partição
partição Platform
lê só endereços da
lista permitida (FICR,
UICR, metadados do boot)
volta
resultado copiado para
o buffer NS; o timer
do sample mede o ciclo
O sample imprime "Approximate IPC overhead us" com um TIMER não seguro: é a latência da fronteira, a medir em cada chip.
Notes: Glossário deste slide:
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
FICR — Factory Information Configuration Registers: dados de fábrica só de leitura (IDs, calibração).
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
NSC — Non-Secure Callable: a região de entrada segura chamável pelo mundo não seguro (os veneers).
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
UICR — User Information Configuration Registers: a região de configuração do chip (APPROTECT, BOOTCONF, OTP, chaves de RoT).
IPC — Inter-Processor Communication: o periférico pelo qual a aplicação fala com o modem.

## Slide 20
05 · ATRAVESSAR
O que acontece quando o NSPE erra
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
20
Três falhas, três mecanismos. Nenhuma delas é um bug do TF-M: é o comportamento especificado do SPU e do MPC.
Leitura direta de memória S
▪ CPU em estado NS toca endereço S
▪ nRF91: SecureFault; nRF54L: bus fault via MPC
▪ o TF-M pode registrar e reiniciar; a app não recebe o dado
DMA de periférico NS
▪ o periférico herda o atributo NS
▪ o SPU bloqueia: leitura devolve zero, escrita é ignorada
▪ evento do SPU, opcionalmente interrupção
Uso de periférico S
▪ o alias 0x5 é inacessível ao NSPE; o 0x4 do mesmo periférico responde como não mapeado
▪ é o caso do TIMER10 do sample
▪ a única via é um serviço da partição que o possui
Notes: Glossário deste slide:
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
SPU — System Protection Unit: no nRF91 e nRF53, quem marca memória, periféricos, pinos e DPPI como seguros ou não; controla o IDAU.
MPC — Memory Protection Controller: no nRF54L, quem impõe os atributos de segurança da memória (com a SAU).

## Slide 21
05 · ATRAVESSAR
Custos e limites
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
21
O isolamento não é grátis: flash para o TF-M, RAM reservada, uma troca de estado por chamada. O perfil mínimo é o compromisso que a maioria dos samples celulares usa.
Item | Valor | Fonte
TF-M mínimo | imagem de 32 KB; RNG, SHA-256 opcional, serviço de plataforma, reboot | doc Building and configuring TF-M
TF-M configurável | partições ligadas à escolha; no nRF91 com MCUboot, partição padrão de 0x17E00 | notas de migração 3.3
Latência da chamada | medida pelo tfm_hello_world; o número publicado é do nRF5340 | sample
Maturidade | nRF9151: mínimo Supported, configurável Experimental; nRF54LM20: ambos Experimental | tabela de maturidade
Mapa no log | CONFIG_TFM_LOG_NS_MEMORY_LAYOUT imprime SAU e MPC no boot — só no 3.4.99 | changelog
Isolamento | CONFIG_TFM_ISOLATION_LEVEL 1 (SPE/NSPE), 2 (PRoT/ARoT), 3 (por partição) | TF-M
Notes: Glossário deste slide:
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
RAM — Random Access Memory: a memória de trabalho (511 KB no nRF54LM20).
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
SAU — Security Attribution Unit: a unidade do Cortex-M33 que atribui segurança a regiões de endereço; no nRF91 fica desligada.
MPC — Memory Protection Controller: no nRF54L, quem impõe os atributos de segurança da memória (com a SAU).
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
PRoT — Platform Root of Trust: a raiz de confiança da plataforma (boot imutável, chaves de hardware, serviços seguros), na terminologia PSA.
ARoT — Application Root of Trust: serviços de confiança específicos da aplicação, isolados dentro do TF-M (as partições custom).

## Slide 22
05 · ATRAVESSAR
Onde está no NCS 3.4.0
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
22
Alvos conferidos nos sample.yaml. No LM20 o TF-M é Experimental nos dois perfis; no 9151 o perfil mínimo é Supported.
Sample | nRF54LM20 | nRF9151 | O que mostra
samples/tfm/tfm_hello_world | sim (/ns) | sim (/ns) | PSA (SHA-256, RNG), leitura de FICR, latência da chamada
samples/tfm/tfm_secure_peripheral | sim (/ns) | sim (/ns) | periférico, pinos e IRQ seguros; partição custom (bloco 03)
qualquer sample celular | — | sim (/ns) | o SPU já configurado para o modem
nrf/dts/samples/cellular/*.dtsi | — | sim | os mapas de flash e RAM prontos
Notes: Glossário deste slide:
NCS — nRF Connect SDK.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
FICR — Factory Information Configuration Registers: dados de fábrica só de leitura (IDs, calibração).
IRQ — Interrupt Request: HOST_IRQ é a linha com que o companion avisa o host.
SPU — System Protection Unit: no nRF91 e nRF53, quem marca memória, periféricos, pinos e DPPI como seguros ou não; controla o IDAU.
RAM — Random Access Memory: a memória de trabalho (511 KB no nRF54LM20).

## Slide 23
RESUMO
Resumo do bloco 02
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
23
Dois mundos no mesmo Cortex-M33; o NSPE só entra no SPE por veneers, e qualquer outro acesso é falha de hardware.
nRF9151: o SPU decide tudo, em blocos de 32 KB e 8 KB; a app celular é sempre /ns por causa do modem.
nRF54LM20: alias 0x4/0x5 fixo, MPC + SAU para memória, SPU para periféricos, pinos e canais.
A fronteira é o devicetree: slot0_s, slot0_ns, storage viram a tabela que o TF-M grava no boot.
32 KB
bloco de flash do SPU
no nRF91
8 KB
bloco de RAM do SPU
no nRF91
0x5
alias seguro dos
periféricos no nRF54L
128 KB
onde a RAM do modem
tem de ficar
A fronteira só protege o que o devicetree colocou do lado seguro: o mapa de partições é parte da configuração de segurança.
Notes: Glossário deste slide:
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
SPU — System Protection Unit: no nRF91 e nRF53, quem marca memória, periféricos, pinos e DPPI como seguros ou não; controla o IDAU.
MPC — Memory Protection Controller: no nRF54L, quem impõe os atributos de segurança da memória (com a SAU).
SAU — Security Attribution Unit: a unidade do Cortex-M33 que atribui segurança a regiões de endereço; no nRF91 fica desligada.
devicetree — A descrição de hardware do Zephyr (pinos, periféricos, overlays).
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
RAM — Random Access Memory: a memória de trabalho (511 KB no nRF54LM20).