## Slide 1
MÓDULO 3 · BLOCO 03 · SEGURANÇA EMBARCADA
Trusted Firmware-M
O firmware do mundo seguro: perfis, serviços, chaves que a aplicação usa sem ver, armazenamento com integridade e sigilo, partições que executam isoladas, o ciclo de vida até a atestação — e o modem do nRF91 como segundo domínio de confiança.
TF-M 2.3.0
PSA Crypto 1.4
ITS · PS
atestação
modem
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
01
Notes: Glossário deste slide:
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
PSA Crypto — A API de criptografia da PSA (psa_import_key, psa_sign_message...); no NCS 3.4.0, versão 1.4.
ITS — Internal Trusted Storage: armazenamento protegido da PSA, usado pelo wifi_credentials em alvos com TF-M.
PS — Power Save: modo de economia em que o rádio dorme entre beacons.

## Slide 2
01
O que é o TF-M
A implementação de referência do PSA Root of Trust para Cortex-M, e o que o NCS escolhe dela.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
02
Notes: Glossário deste slide:
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
NCS — nRF Connect SDK.

## Slide 3
01 · O QUE É
TF-M no NCS 3.4.0
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
03
Da página TF-M support and limitations in the nRF Connect SDK, versão 3.4.0.
Trusted Firmware-M: projeto aberto da Arm que implementa o PSA-RoT: um gerente de partições (SPM), serviços seguros e a interface PSA para o NSPE.
Versões nesta release: TF-M 2.3.0, Mbed TLS 4.1.0, Oberon PSA Crypto como núcleo criptográfico.
O NCS não segue os perfis do TF-M (Small, ARoT-less, Medium, Large): oferece dois seus.
  mínimo: 32 KB; RNG, SHA-256 opcional, serviço de plataforma, reboot. Supported no nRF91
  configurável: cada partição ligada ou desligada por Kconfig. Experimental em todos os chips
Como entra no build: escolher um alvo /ns; o sysbuild compila o TF-M como imagem segura e funde com a app.
Quem o inicia: o bootloader trata TF-M + app como uma imagem; o TF-M sobe primeiro, configura SPU/MPC e salta.
Notes: Glossário deste slide:
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
NCS — nRF Connect SDK.
SDK — Software Development Kit.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
RoT — Root of Trust: o conjunto mínimo de hardware e firmware em que todo o resto confia; nada abaixo dele é verificável.
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
TLS — Transport Layer Security: cifra e autentica uma conexão (HTTPS = HTTP sobre TLS).
Oberon — Oberon PSA Crypto: o núcleo PSA usado pelo nRF Security, com o driver nrf_oberon como fallback em software.
PSA Crypto — A API de criptografia da PSA (psa_import_key, psa_sign_message...); no NCS 3.4.0, versão 1.4.
ARoT — Application Root of Trust: serviços de confiança específicos da aplicação, isolados dentro do TF-M (as partições custom).
Kconfig — O sistema de configuração do Zephyr: as opções CONFIG_* do prj.conf.
sysbuild — O build de sistema do Zephyr, que constrói várias imagens e escopa opções por imagem.
SPU — System Protection Unit: no nRF91 e nRF53, quem marca memória, periféricos, pinos e DPPI como seguros ou não; controla o IDAU.
MPC — Memory Protection Controller: no nRF54L, quem impõe os atributos de segurança da memória (com a SAU).

## Slide 4
01 · O QUE É
Perfis e maturidade por chip
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
04
Tabela Hardware support matrix for TF-M profiles. No curso, o nRF9151 é onde o TF-M é produto; no LM20 ainda é experimental nos dois perfis.
Chip | Mínimo | Configurável | TF-M Crypto Service | Observação
nRF9151 · nRF9160 · nRF9161 | Supported | Experimental | Experimental | o alvo /ns é o padrão de toda app celular
nRF9131 | Experimental | — | Experimental | —
nRF5340 | Supported | Experimental | — | —
nRF54L15 · L10 | Experimental | Experimental | Experimental | —
nRF54LM20A · LM20B | Experimental | Experimental | Experimental | o kit do curso
nRF54L05 · LS05 | — | — | — | sem TF-M
nRF54H20 | — | — | — | usa o IronSide Secure Enclave
Notes: Glossário deste slide:
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.

## Slide 5
01 · O QUE É
Três níveis de isolamento
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
05
O TrustZone separa SPE de NSPE. Dentro do SPE, o TF-M ainda separa os serviços da plataforma dos da aplicação, e cada partição do seu vizinho.
NSPE
aplicação Zephyr
pilhas de rede, drivers
vê só os ids de chave e os handles de serviço
chama o SPE pelos veneers NSC
SPE · TF-M
PRoT · serviços da plataforma
SPM (o escalonador)
Crypto
ITS · PS
Attestation
Platform
ARoT · serviços da aplicação
partição custom
periférico seguro
cada uma em sandbox próprio
Nível 1: SPE contra NSPE (TrustZone). Nível 2: PRoT contra ARoT dentro do SPE. Nível 3: cada partição só acessa os próprios recursos (CONFIG_TFM_ISOLATION_LEVEL).
Notes: Glossário deste slide:
TrustZone — A separação de hardware entre mundo seguro e não seguro no Cortex-M33.
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
NSC — Non-Secure Callable: a região de entrada segura chamável pelo mundo não seguro (os veneers).
PRoT — Platform Root of Trust: a raiz de confiança da plataforma (boot imutável, chaves de hardware, serviços seguros), na terminologia PSA.
ITS — Internal Trusted Storage: armazenamento protegido da PSA, usado pelo wifi_credentials em alvos com TF-M.
PS — Power Save: modo de economia em que o rádio dorme entre beacons.
ARoT — Application Root of Trust: serviços de confiança específicos da aplicação, isolados dentro do TF-M (as partições custom).

## Slide 6
01 · O QUE É
Os serviços
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
06
Da página TF-M services. Os quatro primeiros são o PRoT; partições custom são o ARoT.
Serviço | API PSA | O que faz | No NCS 3.4.0
Platform | Nordic (tfm_platform_*) | ler FICR/UICR e endereços permitidos, reboot, contadores NV | sim, inclusive no mínimo
Crypto | PSA Crypto API 1.4 | chaves por id, assinatura, cifra, hash, derivação; a chave não sai do SPE | Experimental como serviço; direto via Oberon é Supported
ITS · Internal Trusted Storage | PSA Storage 1.0 | pares chave-valor na flash interna, cifrados por chave derivada da MKEK | sim
PS · Protected Storage | PSA Storage 1.0 | dados em partição NS com integridade, sigilo e autenticidade (AES CCM no nRF9160) | sim
Initial Attestation | PSA Attestation 1.0 | token assinado com a IAK: identidade, versão de boot, estado do ciclo de vida | sim; sample só nRF91 e nRF5340
Firmware Update | PSA FWU | — | não: o NCS usa MCUboot/NSIB
Notes: Glossário deste slide:
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
PRoT — Platform Root of Trust: a raiz de confiança da plataforma (boot imutável, chaves de hardware, serviços seguros), na terminologia PSA.
ARoT — Application Root of Trust: serviços de confiança específicos da aplicação, isolados dentro do TF-M (as partições custom).
API — Application Programming Interface.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
NCS — nRF Connect SDK.
FICR — Factory Information Configuration Registers: dados de fábrica só de leitura (IDs, calibração).
UICR — User Information Configuration Registers: a região de configuração do chip (APPROTECT, BOOTCONF, OTP, chaves de RoT).
PSA Crypto — A API de criptografia da PSA (psa_import_key, psa_sign_message...); no NCS 3.4.0, versão 1.4.
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
Oberon — Oberon PSA Crypto: o núcleo PSA usado pelo nRF Security, com o driver nrf_oberon como fallback em software.
ITS — Internal Trusted Storage: armazenamento protegido da PSA, usado pelo wifi_credentials em alvos com TF-M.
MKEK — Master Key Encryption Key: a HUK que deriva as chaves que cifram o ITS.
PS — Power Save: modo de economia em que o rádio dorme entre beacons.
AES — Advanced Encryption Standard: a cifra simétrica por trás do CCMP.
IAK — Initial Attestation Key: a chave secp256r1 que assina o token de atestação (a identity key do KMU).
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.

## Slide 7
02
Criptografia e chaves
A aplicação recebe um número: o id da chave. O material fica no SPE, no KMU ou dentro do acelerador.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
07
Notes: Glossário deste slide:
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.

## Slide 8
02 · CHAVES
De onde vêm as chaves
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
08
Raízes em cima, derivações embaixo. No nRF91, a HUK mora no KMU e é entregue ao CryptoCell; no nRF54L, o IKG do CRACEN recria as HUKs a cada ciclo de energia a partir de uma semente.
nRF9151 · CryptoCell 310 + KMU
KMU (NVM, só o CC310 lê)
MKEK · MEXT · identity key (cifrada com a MKEK) · chaves da app
CryptoCell
KDR (128 bits, carregada no boot) · KPRTL (de RTL, igual por código de peça)
derivação (SP 800-108) ou uso por referência
MKEK → KEK por rótulo (client ID + UID) → cifra cada entrada do ITS
MEXT → chaves do Protected Storage e de flash externa
identity key → IAK: assina o token de atestação (secp256r1)
KDR → derivação genérica pela app (hw_unique_key)
nRF54LM20 · CRACEN + KMU
KMU (NVM, só o CRACEN lê)
chave pública do MCUboot (slots com revogação) · chaves persistentes da app (keys.json)
CRACEN IKG
semente → MKEK e MEXT recriadas a cada ciclo de energia; nunca ficam em memória
derivação (SP 800-108) ou uso por referência
MKEK → chaves do ITS (ou o próprio KMU no lugar do ITS)
MEXT → chaves do Protected Storage
slot do KMU → verificação da assinatura da imagem no boot
IKG → chaves só usáveis por referência; DPA mascarado no motor
Notes: Glossário deste slide:
HUK — Hardware Unique Key: chave simétrica única do chip, usada só para derivar outras chaves.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
IKG — Isolated Key Generator: o gerador do CRACEN que recria as chaves de hardware a partir de uma semente a cada ciclo de energia.
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
CC310 — Arm CryptoCell 310: o acelerador dos nRF52840 e nRF91 (AES-128, SHA-256, RSA 2048, ECC até 521 bits).
MKEK — Master Key Encryption Key: a HUK que deriva as chaves que cifram o ITS.
MEXT — Master Key for External Storage: a HUK que deriva as chaves do Protected Storage e de flash externa.
KDR — Device Root Key: chave AES de 128 bits do CryptoCell, carregada por um bootloader imutável e retida até o reset.
KPRTL — A chave de RTL do CryptoCell: igual em todos os chips do mesmo código de peça; pode ser travada até o reset.
SP — Service Period: a janela em que a estação TWT está acordada e o AP a atende.
ITS — Internal Trusted Storage: armazenamento protegido da PSA, usado pelo wifi_credentials em alvos com TF-M.
IAK — Initial Attestation Key: a chave secp256r1 que assina o token de atestação (a identity key do KMU).
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
DPA — Differential Power Analysis: ataque de canal lateral por consumo; o CRACEN é mascarado contra ele.

## Slide 9
02 · CHAVES
Chaves únicas de hardware por chip
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
09
Da doc da biblioteca Hardware unique key. Regra da Nordic: HUK só para derivar chaves, nunca para cifrar direto.
Chip | Acelerador | KMU | Tipos de HUK | Quem carrega
nRF91 | CryptoCell 310 | sim | KDR, MKEK, MEXT | TF-M no boot (gera se não existir); KDR pelo bootloader com hw_unique_key_load_kdr()
nRF54L | CRACEN | sim | MKEK, MEXT, IKG | o driver do CRACEN, da semente do IKG
nRF5340 | CryptoCell 312 | sim | MKEK, MEXT | TF-M no boot
nRF52840 | CryptoCell 310 | não | só KDR | bootloader imutável, de página de flash travada por ACL; uma chave só
Derivação em SP 800-108 (CMAC) por rótulo: a mesma HUK e o mesmo rótulo dão sempre a mesma chave, sem guardar nada.
Notes: Glossário deste slide:
HUK — Hardware Unique Key: chave simétrica única do chip, usada só para derivar outras chaves.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
KDR — Device Root Key: chave AES de 128 bits do CryptoCell, carregada por um bootloader imutável e retida até o reset.
MKEK — Master Key Encryption Key: a HUK que deriva as chaves que cifram o ITS.
MEXT — Master Key for External Storage: a HUK que deriva as chaves do Protected Storage e de flash externa.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
IKG — Isolated Key Generator: o gerador do CRACEN que recria as chaves de hardware a partir de uma semente a cada ciclo de energia.
ACL — Access Control List: a proteção de flash do nRF52840 (sem KMU).
SP — Service Period: a janela em que a estação TWT está acordada e o AP a atende.

## Slide 10
02 · CHAVES
A API que a aplicação vê
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
10
Mesma API com ou sem TF-M: sem TF-M, o Oberon PSA Crypto roda na própria app; com TF-M, cada chamada atravessa a fronteira e a chave fica no SPE.
/* samples/crypto/eddsa/src/main.c (resumido): a chave nasce e morre por id */
psa_key_attributes_t attr = PSA_KEY_ATTRIBUTES_INIT;
psa_key_id_t key_pair_id;
psa_crypto_init();
psa_set_key_usage_flags(&attr, PSA_KEY_USAGE_SIGN_MESSAGE);
psa_set_key_lifetime(&attr, PSA_KEY_LIFETIME_VOLATILE); /* ou PERSISTENT: vai ao ITS/KMU */
psa_set_key_algorithm(&attr, PSA_ALG_PURE_EDDSA);
psa_set_key_type(&attr, PSA_KEY_TYPE_ECC_KEY_PAIR(PSA_ECC_FAMILY_TWISTED_EDWARDS));
psa_set_key_bits(&attr, 255);
psa_generate_key(&attr, &key_pair_id); /* a app nunca vê os bytes */
psa_sign_message(key_pair_id, PSA_ALG_PURE_EDDSA, msg, len, sig, sizeof(sig), &sig_len);
psa_export_public_key(key_pair_id, pub, sizeof(pub), &pub_len);
psa_destroy_key(key_pair_id);
PSA_KEY_LIFETIME_PERSISTENT mais um id fixo: no nRF54L a chave vai ao KMU (persistent_key_usage, kmu_cracen_usage); no nRF91, ao ITS.
Notes: Glossário deste slide:
API — Application Programming Interface.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
Oberon — Oberon PSA Crypto: o núcleo PSA usado pelo nRF Security, com o driver nrf_oberon como fallback em software.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
PSA Crypto — A API de criptografia da PSA (psa_import_key, psa_sign_message...); no NCS 3.4.0, versão 1.4.
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
ITS — Internal Trusted Storage: armazenamento protegido da PSA, usado pelo wifi_credentials em alvos com TF-M.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.

## Slide 11
03
Armazenamento seguro
Integridade, sigilo e autenticidade para dados em repouso, com ou sem TF-M. O que muda é de onde vem a chave.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
11
Notes: Glossário deste slide:
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.

## Slide 12
03 · ARMAZENAMENTO
Três mecanismos de armazenamento
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
12
Da página Secure storage in the nRF Connect SDK. Os rótulos de derivação do PS não são estáticos: combinam o cliente e o UID, então dois itens nunca dividem chave.
 | ITS (TF-M) | PS (TF-M) | Secure Storage do Zephyr
Onde grava | flash interna, partição do SPE | partição não segura (storage) | flash interna ou externa, sem TF-M
Protege | sigilo e integridade | sigilo, integridade e autenticidade (AEAD) | sigilo e integridade (AEAD)
Chave | derivada da MKEK por rótulo (client ID + UID do item) | derivada da MEXT | derivada da HUK (CONFIG_SECURE_STORAGE_*)
Cifra (nRF9160) | — | AES CCM | conforme driver
Quem chama | o próprio TF-M (chaves persistentes) e a app pela PSA | a app pela PSA | a app pela PSA, sem fronteira
Quando usar | chaves e segredos pequenos do próprio TF-M | dados da aplicação que precisam de proteção | alvos sem TF-M (/cpuapp sem /ns)
Notes: Glossário deste slide:
SDK — Software Development Kit.
PS — Power Save: modo de economia em que o rádio dorme entre beacons.
ITS — Internal Trusted Storage: armazenamento protegido da PSA, usado pelo wifi_credentials em alvos com TF-M.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
MKEK — Master Key Encryption Key: a HUK que deriva as chaves que cifram o ITS.
MEXT — Master Key for External Storage: a HUK que deriva as chaves do Protected Storage e de flash externa.
HUK — Hardware Unique Key: chave simétrica única do chip, usada só para derivar outras chaves.
AES — Advanced Encryption Standard: a cifra simétrica por trás do CCMP.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.

## Slide 13
03 · ARMAZENAMENTO
O que cifrar não resolve sozinho
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
13
Três limites que separam "cifrado" de "seguro".
Chave em memória
▪ dado decifrado vive na RAM do SPE enquanto é usado
▪ por isso o nível 3 de isolamento: cada partição só vê a própria RAM
▪ e por isso o KMU: a chave de assinatura nem chega a memória
Flash externa
▪ fora do chip, sem SPU: só a cifra protege
▪ a MEXT existe para isso; o Protected Storage pode apontar para ela
▪ rollback de conteúdo exige contador ou versão
Provisionamento
▪ a HUK nasce aleatória no chip: não há segredo compartilhado com a fábrica
▪ o que a fábrica injeta é a identidade (IAK) e, no nRF91, a identidade do modem
▪ ERASEALL apaga a UICR e, com ela, a identity key
Notes: Glossário deste slide:
RAM — Random Access Memory: a memória de trabalho (511 KB no nRF54LM20).
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
SPU — System Protection Unit: no nRF91 e nRF53, quem marca memória, periféricos, pinos e DPPI como seguros ou não; controla o IDAU.
MEXT — Master Key for External Storage: a HUK que deriva as chaves do Protected Storage e de flash externa.
HUK — Hardware Unique Key: chave simétrica única do chip, usada só para derivar outras chaves.
IAK — Initial Attestation Key: a chave secp256r1 que assina o token de atestação (a identity key do KMU).
ERASEALL — O comando do CTRL-AP que apaga flash, UICR e RAM e reabre o debug.
UICR — User Information Configuration Registers: a região de configuração do chip (APPROTECT, BOOTCONF, OTP, chaves de RoT).

## Slide 14
04
Execução isolada
Uma partição custom: código próprio dentro do SPE, com o periférico que só ela vê, e um serviço que o NSPE chama por id.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
14
Notes: Glossário deste slide:
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).

## Slide 15
04 · EXECUÇÃO ISOLADA
O manifesto da partição
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
15
O manifesto declara o que a partição possui (periféricos, interrupções), o que oferece (serviços com SID) e de quem depende. O SPM só deixa a partição tocar o que está declarado.
# samples/tfm/tfm_secure_peripheral/secure_peripheral_partition/
# tfm_secure_peripheral_partition.yaml.in (resumido)
{
"psa_framework_version": 1.1,
"name": "TFM_SP_SPP",
"type": "APPLICATION-ROT", # ARoT: isolada do PRoT e das outras
"model": "IPC",
"entry_point": "tfm_spp_main",
"stack_size": "0x800",
"services": [
{ "name": "TFM_SPP_PROCESS", "sid": "0xFFFFF001",
"non_secure_clients": true, "stateless_handle": "auto" },
{ "name": "TFM_SPP_SEND", "sid": "0xFFFFF002",
"non_secure_clients": true, "stateless_handle": "auto" },
],
"mmio_regions": [ { "name": "${TFM_PERIPHERAL_TIMER_N}", "permission": "READ-WRITE" },
{ "name": "${TFM_PERIPHERAL_SPIM_N}", "permission": "READ-WRITE" } ],
"irqs": [ { "source": "${TFM_TIMER_N_IRQ}", "handling": "FLIH" } ],
"dependencies": [ "TFM_CRYPTO" ],
}
SID: bits 31:12 identificam o fornecedor; o sample usa 0xFFFFF e pede para trocar. FLIH: a interrupção é tratada na própria partição, em primeiro nível.
Notes: Glossário deste slide:
ARoT — Application Root of Trust: serviços de confiança específicos da aplicação, isolados dentro do TF-M (as partições custom).
PRoT — Platform Root of Trust: a raiz de confiança da plataforma (boot imutável, chaves de hardware, serviços seguros), na terminologia PSA.
IPC — Inter-Processor Communication: o periférico pelo qual a aplicação fala com o modem.

## Slide 16
04 · EXECUÇÃO ISOLADA
Do NSPE ao periférico seguro
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
16
O sample tfm_secure_peripheral no LM20B: TIMER10, SPIM21, GPIOTE20 e três pinos marcados como seguros; a app só tem dois handles.
app NS
psa_call(handle,
PSA_IPC_CALL, ...)
não sabe onde o timer está
SPM
valida handle e versão;
entrega a mensagem à
partição TFM_SP_SPP
partição SPP
psa_get() recebe;
programa o TIMER seguro
e o SPIM; responde
periférico S
TIMER10 no alias 0x5;
IRQ tratada dentro
da partição (FLIH)
veneer NSC
sinal
MMIO declarado
Com um analisador lógico nos pinos seguros da porta 1 vê-se o periférico pulsando sem que a app NS o alcance.
Notes: Glossário deste slide:
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
IRQ — Interrupt Request: HOST_IRQ é a linha com que o companion avisa o host.
NSC — Non-Secure Callable: a região de entrada segura chamável pelo mundo não seguro (os veneers).
SPU — System Protection Unit: no nRF91 e nRF53, quem marca memória, periféricos, pinos e DPPI como seguros ou não; controla o IDAU.

## Slide 17
04 · EXECUÇÃO ISOLADA
O que uma partição custom compra
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
17
Segredo com código próprio
▪ um algoritmo ou protocolo proprietário roda no SPE
▪ depende de TFM_CRYPTO: usa as chaves por id, como qualquer cliente
▪ o NSPE só vê entrada e saída
Periférico que a app não alcança
▪ sensor, rádio auxiliar ou GPIO crítico no alias seguro
▪ interrupção tratada no SPE (FLIH ou SLIH)
▪ um driver comprometido no NSPE não o aciona
Sandbox
▪ com CONFIG_TFM_ISOLATION_LEVEL=3, a partição não lê a RAM das outras
▪ manifesto, CMake e código ficam na app, não no TF-M
▪ custo: pilha própria (0x800 no sample) e a latência da chamada
Notes: Glossário deste slide:
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
GPIO — General Purpose I/O: pino digital.
RAM — Random Access Memory: a memória de trabalho (511 KB no nRF54LM20).
CMake — O gerador de build que o Zephyr usa por baixo do west.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.

## Slide 18
05
Ciclo de vida e atestação
O chip muda de estado uma vez só, e depois prova quem é com uma chave que nunca saiu do KMU.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
18
Notes: Glossário deste slide:
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.

## Slide 19
05 · CICLO DE VIDA
Os estados do PRoT
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
19
Do ARM Platform Security Model 1.1 e da página TF-M provisioning. Não há caminho de volta: reproduzir o sample exige --erase, e um ERASEALL apaga a identity key da UICR.
Device Assembly and Test
chip como sai da fábrica;
sem HUK, sem identidade;
debug aberto
PRoT Provisioning
provisioning_image: gera MKEK e MEXT
no KMU e uma identity key
secp256r1 cifrada com a MKEK
Secured
CONFIG_TFM_NRF_PROVISIONING: no
primeiro boot o TF-M confere as chaves
e fecha o estado; APPROTECT em produto
Notes: Glossário deste slide:
PRoT — Platform Root of Trust: a raiz de confiança da plataforma (boot imutável, chaves de hardware, serviços seguros), na terminologia PSA.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
ERASEALL — O comando do CTRL-AP que apaga flash, UICR e RAM e reabre o debug.
UICR — User Information Configuration Registers: a região de configuração do chip (APPROTECT, BOOTCONF, OTP, chaves de RoT).
HUK — Hardware Unique Key: chave simétrica única do chip, usada só para derivar outras chaves.
MKEK — Master Key Encryption Key: a HUK que deriva as chaves que cifram o ITS.
MEXT — Master Key for External Storage: a HUK que deriva as chaves do Protected Storage e de flash externa.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
APPROTECT — Access Port Protection: bloqueia o debugger; só um ERASEALL reabre.
IAK — Initial Attestation Key: a chave secp256r1 que assina o token de atestação (a identity key do KMU).

## Slide 20
05 · CICLO DE VIDA
Atestação: o que o token carrega
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
20
PSA Attestation 1.0, token em CBOR/COSE. O sample tfm_psa_template pede um token com desafio de 64 B e recebe 360 B; só lista nRF91 e nRF5340.
Campo | Origem | Para que serve
desafio (nonce) | quem pergunta (servidor) | prova que o token é fresco, não repetido
ID da instância | hash da chave pública da IAK | identifica o chip sem expor a chave
estado do ciclo de vida | TF-M (Secured ou não) | o servidor recusa chip em provisionamento
medições de boot | bootloader (versão, hash) | o servidor sabe qual firmware está rodando
ID de implementação | 32 B definidos pelo dono (NSIB) | distingue o bootloader imutável
assinatura | IAK no KMU, ECDSA secp256r1 | só um chip provisionado assina
No LM20 não há sample de atestação no 3.4.0: a IAK e o serviço existem, o fluxo de provisionamento não está empacotado.
Notes: Glossário deste slide:
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
CBOR — Concise Binary Object Representation: JSON binário.
COSE — CBOR Object Signing and Encryption: o formato de assinatura dos tokens do modem.
IAK — Initial Attestation Key: a chave secp256r1 que assina o token de atestação (a identity key do KMU).
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).

## Slide 21
06
O modem como segundo domínio
No nRF91 há outra raiz de confiança fora do Cortex-M33: o modem guarda credenciais, fecha o TLS e assina com uma identidade de fábrica.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
21
Notes: Glossário deste slide:
TLS — Transport Layer Security: cifra e autentica uma conexão (HTTPS = HTTP sobre TLS).

## Slide 22
06 · O MODEM
Três domínios num nRF9151
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
22
O modem é outro núcleo, com memória própria; a app só chega nele por IPC e RAM compartilhada, e só com comandos AT e sockets.
NSPE · aplicação Zephyr
▪ código do aluno, drivers, pilhas de rede
▪ nrf_modem_lib (a biblioteca do modem só roda aqui)
▪ MCUmgr, fota_download, dfu_target
▪ chama o SPE pela API PSA: psa_call, psa_sign_message, tfm_platform_mem_read
▪ não lê memória S nem periférico S: fault
SPE · TF-M
▪ SPM: escalona as partições e valida cada chamada
▪ PRoT: Platform, Crypto, ITS, PS, Attestation
▪ ARoT: partições custom (periférico seguro, serviço próprio)
▪ chaves: KMU e HUK; a NS só vê o id da chave
▪ configura SPU (ou MPC/SAU) no boot e salta para o NSPE
modem · firmware da Nordic
▪ credential store %CMNG: chave privada write-only
▪ TLS/DTLS 1.2 por sec_tag; o handshake fica aqui
▪ %KEYGEN, %ATTESTTOKEN, %JWT: assina sem exportar
▪ boot seguro próprio; delta e FMFU assinados e cifrados pela Nordic
▪ só fala com a app por IPC + RAM compartilhada
TrustZone
veneers NSC
IPC + RAM
compartilhada
Duas fronteiras de hardware: a do Cortex-M33 (S/NS, imposta pelo SPU) e a do SiP (o modem é outro núcleo, com memória própria).
Notes: Glossário deste slide:
IPC — Inter-Processor Communication: o periférico pelo qual a aplicação fala com o modem.
RAM — Random Access Memory: a memória de trabalho (511 KB no nRF54LM20).
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
MCUmgr — O subsistema de gerenciamento do Zephyr que implementa o SMP (imagens, arquivos, OS).
fota_download — Biblioteca do NCS que baixa a imagem por HTTP(S) ou CoAP e a entrega ao dfu_target.
dfu_target — Biblioteca do NCS que reconhece o tipo de imagem e a grava no lugar certo (slot1, modem delta, FMFU).
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
API — Application Programming Interface.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
PRoT — Platform Root of Trust: a raiz de confiança da plataforma (boot imutável, chaves de hardware, serviços seguros), na terminologia PSA.
ITS — Internal Trusted Storage: armazenamento protegido da PSA, usado pelo wifi_credentials em alvos com TF-M.
PS — Power Save: modo de economia em que o rádio dorme entre beacons.
ARoT — Application Root of Trust: serviços de confiança específicos da aplicação, isolados dentro do TF-M (as partições custom).
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
HUK — Hardware Unique Key: chave simétrica única do chip, usada só para derivar outras chaves.
SPU — System Protection Unit: no nRF91 e nRF53, quem marca memória, periféricos, pinos e DPPI como seguros ou não; controla o IDAU.
MPC — Memory Protection Controller: no nRF54L, quem impõe os atributos de segurança da memória (com a SAU).
SAU — Security Attribution Unit: a unidade do Cortex-M33 que atribui segurança a regiões de endereço; no nRF91 fica desligada.
%CMNG — O comando AT de gestão de credenciais do modem (escrever, listar, ler, apagar).
TLS — Transport Layer Security: cifra e autentica uma conexão (HTTPS = HTTP sobre TLS).
DTLS — TLS sobre UDP (CoAP, LwM2M).
sec_tag — Security tag: o número que identifica um conjunto de credenciais no modem do nRF91.
%KEYGEN — O comando AT que gera um par de chaves dentro do modem e devolve CSR ou chave pública.
%ATTESTTOKEN — O comando AT que devolve o token de identidade do chip, assinado com a identidade de fábrica.
%JWT — O comando AT que faz o modem assinar um JSON Web Token.
JWT — JSON Web Token: um token assinado com claims (emissor, público, validade).
FMFU — Full Modem Firmware Update: troca completa do firmware do modem (imagem de ~2 MB, flash externa).
TrustZone — A separação de hardware entre mundo seguro e não seguro no Cortex-M33.
NSC — Non-Secure Callable: a região de entrada segura chamável pelo mundo não seguro (os veneers).

## Slide 23
06 · O MODEM
O credential store do modem (%CMNG)
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
23
Da AT Commands Reference do nRF91x1. Cada conjunto tem um sec_tag; escrita só com o modem offline (+CFUN=4). O que importa: chave privada, certificado de cliente e PSK não se leem de volta.
Tipo | Conteúdo | Escreve | Lê | Uso
0 | certificado de CA raiz | sim | sim | verificar o servidor
1 | certificado de cliente | sim | não | autenticar o dispositivo
2 | chave privada de cliente | sim | não | TLS mútuo; nasce aqui com %KEYGEN
3 · 4 | PSK · identidade PSK | sim | 3 não · 4 sim | DTLS com chave pré-compartilhada (LwM2M)
5 | chave pública para AT autenticado | sim (uma vez) | sim | comandos %XSUDO
6 | chave pública de identidade do dispositivo | — | sim | a identidade Nordic de fábrica
8 · 9 | endorsement · ownership key | 9 uma vez | 8 só a pública | provisionamento e cifra de conteúdo
10 · 11 | CA e chave base da Nordic | — | sim | raiz do serviço de identidade
13 | asset encryption key | — | não | cifra de ativos
Notes: Glossário deste slide:
%CMNG — O comando AT de gestão de credenciais do modem (escrever, listar, ler, apagar).
sec_tag — Security tag: o número que identifica um conjunto de credenciais no modem do nRF91.
PSK — Pre-Shared Key: a senha da rede, compartilhada por todos os clientes.
CA — Certificate Authority: quem assina certificados; o cliente confia no servidor porque confia na CA.
TLS — Transport Layer Security: cifra e autentica uma conexão (HTTPS = HTTP sobre TLS).
%KEYGEN — O comando AT que gera um par de chaves dentro do modem e devolve CSR ou chave pública.
DTLS — TLS sobre UDP (CoAP, LwM2M).
LwM2M — Lightweight M2M: gerenciamento de dispositivos sobre CoAP.

## Slide 24
06 · O MODEM
TLS dentro do modem
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
24
Da doc TLS/DTLS configuration da nrf_modem e da biblioteca Modem key management. Samples: cellular/tls_ciphersuites, net/https_client, net/mqtt.
Como a app usa
▪ nrf_setsockopt(fd, NRF_SOL_SECURE, NRF_SO_SEC_TAG_LIST, ...) antes de conectar
▪ NRF_SO_SEC_PEER_VERIFY = REQUIRED para exigir a CA
▪ vários sec_tag numa lista: o modem escolhe no handshake
O que o modem faz
▪ TLS 1.2 e DTLS 1.2; ECDHE-ECDSA e ECDHE-RSA com AES-CBC/GCM; suites PSK
▪ handshake, verificação de cadeia e assinatura com a chave privada, tudo dentro do modem
▪ a app só vê o socket cifrado
Ferramentas
▪ modem_key_mgmt (write, exists, cmp, delete, clear)
▪ nrfcredstore (Python, pela serial) e o Cellular Monitor
▪ sec_tag 2147483648–2147483667: tráfego decifrável nas ferramentas Nordic, só depuração
Notes: Glossário deste slide:
TLS — Transport Layer Security: cifra e autentica uma conexão (HTTPS = HTTP sobre TLS).
DTLS — TLS sobre UDP (CoAP, LwM2M).
CA — Certificate Authority: quem assina certificados; o cliente confia no servidor porque confia na CA.
sec_tag — Security tag: o número que identifica um conjunto de credenciais no modem do nRF91.
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).
AES — Advanced Encryption Standard: a cifra simétrica por trás do CCMP.
PSK — Pre-Shared Key: a senha da rede, compartilhada por todos os clientes.
nrfcredstore — Ferramenta Python da Nordic que gerencia as credenciais do modem pela porta serial.

## Slide 25
06 · O MODEM
Identidade e provisionamento
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
25
A identidade Nordic é injetada em produção e protegida pela raiz do modem; o fabricante nunca manipula chave privada, e as credenciais de nuvem nascem no chip.
Comando ou peça | O que faz | Quem usa | No NCS
%ATTESTTOKEN | token de identidade do chip: UUID do dispositivo, UUID do firmware do modem, assinatura COSE | claim do dispositivo no nRF Cloud | modem_attest_token
%KEYGEN | gera par de chaves no modem e devolve CSR ou chave pública; a privada fica no sec_tag | onboarding em nRF Cloud, Azure, AWS | nrfcredstore generate, device_credentials_installer.py
%JWT | JWT assinado pelo modem com a identity key | autenticação no serviço de provisionamento | modem_jwt
nRF Cloud Provisioning | o dispositivo baixa credenciais por CoAP/DTLS e grava no modem; LTE cai e volta durante a escrita | produção sem chave na linha de montagem | nrf_provisioning, sample nrf_device_provisioning
%XSUDO | assina um comando AT sensível com a chave do tipo 5 | bloquear AT perigosos em campo | —
Notes: Glossário deste slide:
NCS — nRF Connect SDK.
%ATTESTTOKEN — O comando AT que devolve o token de identidade do chip, assinado com a identidade de fábrica.
UUID — Universally Unique Identifier: identificador de 128 bits de serviços e características.
COSE — CBOR Object Signing and Encryption: o formato de assinatura dos tokens do modem.
%KEYGEN — O comando AT que gera um par de chaves dentro do modem e devolve CSR ou chave pública.
CSR — Certificate Signing Request: o pedido de certificado que uma CA assina.
sec_tag — Security tag: o número que identifica um conjunto de credenciais no modem do nRF91.
nrfcredstore — Ferramenta Python da Nordic que gerencia as credenciais do modem pela porta serial.
%JWT — O comando AT que faz o modem assinar um JSON Web Token.
JWT — JSON Web Token: um token assinado com claims (emissor, público, validade).
CoAP — Constrained Application Protocol: um HTTP leve sobre UDP, para dispositivos pequenos.
DTLS — TLS sobre UDP (CoAP, LwM2M).
nrf_provisioning — Biblioteca do NCS que busca credenciais no serviço de provisionamento do nRF Cloud, autenticando por JWT.
CBOR — Concise Binary Object Representation: JSON binário.

## Slide 26
06 · O MODEM
Provisionamento pelo nRF Cloud, passo a passo
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
26
Três participantes e oito passos. A aplicação só orquestra: quem assina é o modem, quem decide é o serviço.
nRF Cloud
portal e serviço de provisionamento (CoAP/DTLS)
aplicação NSPE
biblioteca nrf_provisioning
modem
credential store, identidade de fábrica, TLS
0 · fábrica: identidade Nordic e chave de identidade gravadas no modem; não saem nunca
1 · AT%ATTESTTOKEN → token (UUID + UUID do firmware do modem, assinado COSE)
2 · claim: o token é colado no portal (ou REST); o serviço confere a assinatura Nordic
3 · nrf_provisioning abre CoAP/DTLS com a CA raiz do serviço e autentica com JWT assinado pelo modem (%JWT)
4 · comandos: gerar par de chaves, instalar certificados do nRF Cloud
5 · +CFUN=4 (offline) → %KEYGEN gera a chave no modem → %CMNG grava certificados → +CFUN=1; o LTE cai e volta
6 · resultado reportado; comandos saem da fila do serviço
7 · conexão ao nRF Cloud (CoAP/DTLS) com as credenciais novas, no sec_tag provisionado
Nenhuma chave privada sai do modem e nenhuma passa pela linha de produção: a fábrica só gravou a identidade Nordic.
Notes: Glossário deste slide:
CoAP — Constrained Application Protocol: um HTTP leve sobre UDP, para dispositivos pequenos.
DTLS — TLS sobre UDP (CoAP, LwM2M).
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).
nrf_provisioning — Biblioteca do NCS que busca credenciais no serviço de provisionamento do nRF Cloud, autenticando por JWT.
TLS — Transport Layer Security: cifra e autentica uma conexão (HTTPS = HTTP sobre TLS).
UUID — Universally Unique Identifier: identificador de 128 bits de serviços e características.
COSE — CBOR Object Signing and Encryption: o formato de assinatura dos tokens do modem.
REST — Representational State Transfer: API sobre HTTP com URLs e verbos (GET, POST).
CA — Certificate Authority: quem assina certificados; o cliente confia no servidor porque confia na CA.
JWT — JSON Web Token: um token assinado com claims (emissor, público, validade).
%JWT — O comando AT que faz o modem assinar um JSON Web Token.
%KEYGEN — O comando AT que gera um par de chaves dentro do modem e devolve CSR ou chave pública.
%CMNG — O comando AT de gestão de credenciais do modem (escrever, listar, ler, apagar).
sec_tag — Security tag: o número que identifica um conjunto de credenciais no modem do nRF91.
%ATTESTTOKEN — O comando AT que devolve o token de identidade do chip, assinado com a identidade de fábrica.

## Slide 27
06 · O MODEM
Onde está no NCS 3.4.0
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
27
Alvos conferidos nos sample.yaml. Atestação, provisionamento e credential store só existem no nRF9151.
Sample | nRF54LM20 | nRF9151 | O que mostra
samples/tfm/tfm_secure_peripheral | sim | sim | partição custom, periférico e IRQ seguros
samples/tfm/provisioning_image | — | sim | HUK e identity key no KMU; estado PRoT Provisioning
samples/tfm/tfm_psa_template | — | sim | estado Secured, token de atestação, MCUboot e DFU
samples/keys/hw_unique_key · identity_key_usage | — | sim | derivar da HUK; assinar com a identity key
samples/crypto/kmu_cracen_usage · persistent_key_usage | sim · sim | — · sim | chave persistente no KMU (54L) ou no ITS (91)
samples/crypto/psa_tls | — | sim | TLS com PSA no Cortex-M33 (não no modem)
cellular/tls_ciphersuites · net/https_client · net/mqtt | — | sim | TLS pelo modem, por sec_tag
cellular/nrf_device_provisioning | — | sim | JWT + serviço de provisionamento do nRF Cloud
cellular/modem_shell · at_client | — | sim | %CMNG, %KEYGEN, %ATTESTTOKEN à mão
Notes: Glossário deste slide:
NCS — nRF Connect SDK.
IRQ — Interrupt Request: HOST_IRQ é a linha com que o companion avisa o host.
HUK — Hardware Unique Key: chave simétrica única do chip, usada só para derivar outras chaves.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
PRoT — Platform Root of Trust: a raiz de confiança da plataforma (boot imutável, chaves de hardware, serviços seguros), na terminologia PSA.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
DFU — Device Firmware Update: atualização de firmware, por cabo ou por rádio.
ITS — Internal Trusted Storage: armazenamento protegido da PSA, usado pelo wifi_credentials em alvos com TF-M.
TLS — Transport Layer Security: cifra e autentica uma conexão (HTTPS = HTTP sobre TLS).
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
sec_tag — Security tag: o número que identifica um conjunto de credenciais no modem do nRF91.
JWT — JSON Web Token: um token assinado com claims (emissor, público, validade).
%CMNG — O comando AT de gestão de credenciais do modem (escrever, listar, ler, apagar).
%KEYGEN — O comando AT que gera um par de chaves dentro do modem e devolve CSR ou chave pública.
%ATTESTTOKEN — O comando AT que devolve o token de identidade do chip, assinado com a identidade de fábrica.

## Slide 28
RESUMO
Resumo do bloco 03
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
28
TF-M 2.3.0, dois perfis do NCS: mínimo (32 KB, Supported no nRF91) e configurável (Experimental em todos).
Serviços: Platform, Crypto (PSA 1.4), ITS e PS, Attestation. A app usa chave por id; o material fica no SPE, no KMU ou no CRACEN.
Partição custom: manifesto declara periféricos, IRQs e serviços; o SPM só deixa tocar o que está declarado.
No nRF91 o modem é a terceira fronteira: credenciais write-only, TLS interno, identidade de fábrica que assina sem exportar.
32 KB
o TF-M mínimo
3
níveis de isolamento
do TF-M
360 B
o token de atestação
do sample
write-only
chave privada no
credential store
Critério de partição: o que precisa do material da chave fica no SPE; o que só precisa do resultado fica no NSPE.
Notes: Glossário deste slide:
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
NCS — nRF Connect SDK.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
ITS — Internal Trusted Storage: armazenamento protegido da PSA, usado pelo wifi_credentials em alvos com TF-M.
PS — Power Save: modo de economia em que o rádio dorme entre beacons.
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
TLS — Transport Layer Security: cifra e autentica uma conexão (HTTPS = HTTP sobre TLS).
NSPE — Non-Secure Processing Environment: o mundo não seguro (a aplicação Zephyr).