## Slide 1
MÓDULO 3 · BLOCO 04 · SEGURANÇA EMBARCADA
Criptografia, certificação
e regulação
Os dois aceleradores, a pilha PSA Crypto e seus drivers, onde as chaves moram, o que a Nordic certificou (PSA Certified, SESIP), o que a Europa passou a exigir (RED DA, EN 18031) e o estado da criptografia pós-quântica no NCS 3.4.0.
CC310 · CRACEN
PSA Crypto 1.4
PSA Certified
EN 18031
ML-DSA · ML-KEM
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
01
Notes: Glossário deste slide:
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
PSA Crypto — A API de criptografia da PSA (psa_import_key, psa_sign_message...); no NCS 3.4.0, versão 1.4.
PSA Certified — O programa de certificação da Arm: níveis 1 a 3 para o chip, e certificação funcional das APIs.
SESIP — Security Evaluation Standard for IoT Platforms: outro esquema de certificação, também obtido pela Nordic via Riscure.
RED — Radio Equipment Directive 2014/53/EU: a diretiva europeia de equipamentos de rádio.
RED DA — O Delegated Act (EU) 2022/30 que ativa os requisitos de cibersegurança da RED desde 1 de agosto de 2025.
EN 18031 — A norma harmonizada (partes 1, 2 e 3) que atende os artigos 3.3(d), (e) e (f) da RED.
NCS — nRF Connect SDK.
CC310 — Arm CryptoCell 310: o acelerador dos nRF52840 e nRF91 (AES-128, SHA-256, RSA 2048, ECC até 521 bits).
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
ML-DSA — Module-Lattice Digital Signature Algorithm (FIPS 204): assinatura pós-quântica, ex-Dilithium.
ML-KEM — Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism (FIPS 203): troca de chave pós-quântica, ex-Kyber.

## Slide 2
01
Os aceleradores
Dois motores de gerações diferentes. O que cada um faz em hardware define o que é rápido, o que é software e o que não existe.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
02

## Slide 3
01 · ACELERADORES
CryptoCell 310 contra CRACEN
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
03
Do capítulo CRYPTOCELL do datasheet do nRF9151 e do capítulo Security do nRF54LM20. Coluna do CRACEN conforme as tabelas Supported cryptographic operations do NCS.
 | CryptoCell 310 (nRF91, nRF52840) | CRACEN (nRF54L)
TRNG | FIPS 140-2, AIS-31, NIST SP 800-90B | NIST SP 800-90B
Simétrica | AES 128 (ECB, CBC, CTR, CMAC, CCM); ChaCha20-Poly1305 128/256 | AES 128/192/256 incl. GCM; ChaCha20-Poly1305
Hash | SHA-1, SHA-2 até 256 | SHA-1, SHA-2 até 512, SHA-3
RSA | até 2048 bits | até 4096 bits (verificação)
Curvas | NIST até P-521, Koblitz, Brainpool 256, Ed25519 e Curve25519 | NIST, Brainpool, Ed25519/448, Curve25519/448
Chaves de hardware | KDR, KPRTL, sessão; KMU empurra direto para AES/ChaCha | KMU + IKG (chaves recriadas da semente)
Canal lateral | — | mascaramento contra SPA/DPA, proteção contra timing
Pós-quântica | — | verificação ML-DSA só no NCS 3.4.99
Driver PSA | nrf_cc3xx (binário fechado) | cracen (aberto no NCS)
A Nordic só dá suporte à API de alto nível do SDK; o registro do CryptoCell é documentado para referência, sem suporte.
Notes: Glossário deste slide:
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
NCS — nRF Connect SDK.
TRNG — True Random Number Generator: gerador físico de aleatoriedade (SP 800-90B).
SP — Service Period: a janela em que a estação TWT está acordada e o AP a atende.
AES — Advanced Encryption Standard: a cifra simétrica por trás do CCMP.
KDR — Device Root Key: chave AES de 128 bits do CryptoCell, carregada por um bootloader imutável e retida até o reset.
KPRTL — A chave de RTL do CryptoCell: igual em todos os chips do mesmo código de peça; pode ser travada até o reset.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
IKG — Isolated Key Generator: o gerador do CRACEN que recria as chaves de hardware a partir de uma semente a cada ciclo de energia.
DPA — Differential Power Analysis: ataque de canal lateral por consumo; o CRACEN é mascarado contra ele.
ML-DSA — Module-Lattice Digital Signature Algorithm (FIPS 204): assinatura pós-quântica, ex-Dilithium.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
API — Application Programming Interface.
SDK — Software Development Kit.

## Slide 4
01 · ACELERADORES
A pilha PSA Crypto no NCS
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
04
Da página Cryptographic drivers. Nenhum driver é chamado direto: a app fala PSA, e o Kconfig PSA_WANT_ALG_* diz o que compilar.
aplicação ou TF-M
psa_*()
PSA Crypto API 1.4
chave por id
Oberon PSA Crypto
o núcleo: despacha
cada operação para
um driver
driver de hardware
nrf_cc3xx (CC310/312)
ou cracen (nRF54L)
chaves no KMU
fallback nrf_oberon
software otimizado;
cobre o que o hardware
não faz (PQC, SHA-3 no CC310)
acelera
senão
Com TF-M, a mesma API vira um serviço: a chamada atravessa a fronteira e o driver roda no SPE. No nRF54H20, o IronSide Secure Enclave ocupa esse lugar.
Notes: Glossário deste slide:
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
PSA Crypto — A API de criptografia da PSA (psa_import_key, psa_sign_message...); no NCS 3.4.0, versão 1.4.
NCS — nRF Connect SDK.
Kconfig — O sistema de configuração do Zephyr: as opções CONFIG_* do prj.conf.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
API — Application Programming Interface.
Oberon — Oberon PSA Crypto: o núcleo PSA usado pelo nRF Security, com o driver nrf_oberon como fallback em software.
CC310 — Arm CryptoCell 310: o acelerador dos nRF52840 e nRF91 (AES-128, SHA-256, RSA 2048, ECC até 521 bits).
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
PQC — Post-Quantum Cryptography: algoritmos resistentes a computadores quânticos.
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).
cc3xx — O driver PSA fechado da Nordic para CryptoCell 310/312 (nrf_cc3xx_platform e nrf_cc3xx_mbedcrypto).
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.

## Slide 5
01 · ACELERADORES
Maturidade por implementação
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
05
Tabelas Security Feature Support da página de maturidade do NCS. Criptografia direta pela app é produto nos dois kits; como serviço do TF-M ainda é experimental.
Implementação | nRF9151 | nRF54LM20B | nRF54L15 | nRF5340
Oberon PSA Crypto · nrf_cc3xx | Supported | — | — | Supported
Oberon PSA Crypto · CRACEN | — | Supported | Supported | —
Oberon PSA Crypto · nrf_oberon (software) | Supported | Supported | Supported | Supported
TF-M Crypto Service | Experimental | Experimental | Experimental | —
Derivação da HUK | Supported | Supported | Supported | Supported
NSIB | Supported | Supported | Supported | Supported
Notes: Glossário deste slide:
NCS — nRF Connect SDK.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
Oberon — Oberon PSA Crypto: o núcleo PSA usado pelo nRF Security, com o driver nrf_oberon como fallback em software.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
PSA Crypto — A API de criptografia da PSA (psa_import_key, psa_sign_message...); no NCS 3.4.0, versão 1.4.
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
HUK — Hardware Unique Key: chave simétrica única do chip, usada só para derivar outras chaves.
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.

## Slide 6
01 · ACELERADORES
Assinaturas: quem faz o quê
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
06
Tabelas Asymmetric signature algorithms por família. Tudo que é pós-quântico é nrf_oberon, em software, nas duas famílias, no NCS 3.4.0.
Algoritmo | nRF91 · nrf_cc3xx | nRF54L · CRACEN | nrf_oberon (software)
ECDSA (P-256, P-384...) | Supported | Supported | Supported (224/256/384)
ECDSA determinístico | Supported | Supported | Supported
PureEdDSA (Ed25519) | Supported | Supported | Supported
RSA PKCS#1 v1.5 · PSS | Supported (≤ 2048) | Supported | Supported
HashEdDSA (Ed25519ph, Ed448ph) | — | — | —
ML-DSA (FIPS 204) | — | — (verify no 3.4.99) | Experimental
LMS · HSS (SP 800-208) | — | — | Experimental
XMSS · XMSS-MT | — | — | Experimental
Notes: Glossário deste slide:
NCS — nRF Connect SDK.
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).
ML-DSA — Module-Lattice Digital Signature Algorithm (FIPS 204): assinatura pós-quântica, ex-Dilithium.
LMS — Leighton-Micali Signatures: assinatura de hash com estado (SP 800-208), usada em boot seguro.
HSS — Hierarchical Signature System: LMS em árvore hierárquica.
SP — Service Period: a janela em que a estação TWT está acordada e o AP a atende.
XMSS — eXtended Merkle Signature Scheme: assinatura de hash com estado (SP 800-208).

## Slide 7
02
Onde as chaves moram
Chave legível pelo CPU fica exposta a qualquer falha de memória da aplicação. O KMU entrega a chave ao acelerador sem passar pelo barramento do CPU.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
07
Notes: Glossário deste slide:
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.

## Slide 8
02 · CHAVES
KMU: chave por referência
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
08
Do datasheet (KMU) e das páginas Key storage e KMU guides do NCS. A app usa a chave por referência; o material nunca fica em RAM.
O que é
▪ slots de chave em NVM, com atributos de uso
▪ o KMU empurra a chave para o registro do motor; nunca passa pelo barramento do CPU
▪ nRF91: para AES e ChaCha do CC310; nRF54L: para o CRACEN
Como se provisiona
▪ nRF54L: nrfutil device x-provision-keys com um keys.json; o build gera um para o MCUboot
▪ west flash --erase reprovisiona; sem --erase, a chave antiga fica
▪ nRF91: a HUK é gerada no chip pelo TF-M ou pelo provisioning_image
Na API PSA
▪ PSA_KEY_LIFETIME_PERSISTENT com um id na faixa do KMU
▪ kmu_cracen_usage: importa, usa, apaga
▪ o TF-M pode filtrar chaves do KMU e do IKG para só o SPE ver
Notes: Glossário deste slide:
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
NCS — nRF Connect SDK.
RAM — Random Access Memory: a memória de trabalho (511 KB no nRF54LM20).
AES — Advanced Encryption Standard: a cifra simétrica por trás do CCMP.
CC310 — Arm CryptoCell 310: o acelerador dos nRF52840 e nRF91 (AES-128, SHA-256, RSA 2048, ECC até 521 bits).
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
HUK — Hardware Unique Key: chave simétrica única do chip, usada só para derivar outras chaves.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
API — Application Programming Interface.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
IKG — Isolated Key Generator: o gerador do CRACEN que recria as chaves de hardware a partir de uma semente a cada ciclo de energia.
SPE — Secure Processing Environment: o mundo seguro (TF-M).

## Slide 9
02 · CHAVES
O subsistema criptográfico por dentro
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
09
Dois caminhos até o motor: o do CPU, por onde passam dados e ids, e o do KMU, por onde passa a chave. Só a chave de sessão, escrita em claro pelo CPU, mistura os dois.
Cortex-M33
driver PSA (nrf_cc3xx ou cracen); escreve dados e ids de chave; só uma chave de sessão passa em claro por aqui
KMU (slots em NVM)
chave gravada uma vez (nrfutil, TF-M ou app); atributos de uso; push direto para o registro do motor, sem passar pelo CPU
KDR · KPRTL (CryptoCell)
KDR carregada no boot pelo bootloader; KPRTL fixa no silício; mux HOST_CRYPTOKEY_SEL
acelerador · CryptoCell 310 (nRF91) ou CRACEN (nRF54L)
registradores de chave · write-only · não se leem de volta
AES
ECB, CBC, CTR, CMAC, CCM; GCM só no CRACEN
ChaCha20
Poly1305
AEAD
Hash
SHA-1, SHA-2; SHA-3 e SHAKE só no CRACEN
PKA / ECC
ECDSA, EdDSA, ECDH, RSA; ML-DSA verify só no CRACEN (main)
TRNG
SP 800-90B; semente do PRNG
CryptoCell 310: o KMU empurra chave só para AES e ChaCha; a chave da PKA vai pela SRAM do motor; AES de 128 bits; KDR e KPRTL entram pelo mux de chave do AES.
CRACEN: o KMU alimenta os motores simétricos e assimétricos; o IKG recria MKEK e MEXT da semente a cada ciclo; AES até 256 bits; motores mascarados contra DPA.
dados, id da chave,
chave de sessão
push da chave
(fora do CPU)
A aplicação vê o id da chave e o resultado. O material da chave só existe no KMU e, durante a operação, no registro write-only do motor.
Notes: Glossário deste slide:
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
KDR — Device Root Key: chave AES de 128 bits do CryptoCell, carregada por um bootloader imutável e retida até o reset.
KPRTL — A chave de RTL do CryptoCell: igual em todos os chips do mesmo código de peça; pode ser travada até o reset.
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
AES — Advanced Encryption Standard: a cifra simétrica por trás do CCMP.
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).
ML-DSA — Module-Lattice Digital Signature Algorithm (FIPS 204): assinatura pós-quântica, ex-Dilithium.
TRNG — True Random Number Generator: gerador físico de aleatoriedade (SP 800-90B).
SP — Service Period: a janela em que a estação TWT está acordada e o AP a atende.
IKG — Isolated Key Generator: o gerador do CRACEN que recria as chaves de hardware a partir de uma semente a cada ciclo de energia.
MKEK — Master Key Encryption Key: a HUK que deriva as chaves que cifram o ITS.
MEXT — Master Key for External Storage: a HUK que deriva as chaves do Protected Storage e de flash externa.
DPA — Differential Power Analysis: ataque de canal lateral por consumo; o CRACEN é mascarado contra ele.

## Slide 10
02 · CHAVES
As raízes de chave, chip a chip
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
10
Da doc Hardware unique key, do datasheet e do levantamento. A linha que mais muda entre as famílias é a do bootloader: no nRF54L a chave de verificação é revogável sem regravar nada.
Chave | nRF91 (CC310 + KMU) | nRF54L (CRACEN + KMU) | Para que
KDR | 128 bits, carregada no CC310 no boot por bootloader imutável; retida até o reset | — | derivação genérica (hw_unique_key)
KPRTL | chave de RTL, igual por código de peça; travável até o reset | — | operações que não exigem unicidade
MKEK | KMU; entregue ao CC310 | recriada pelo IKG a cada ciclo | cifra do ITS
MEXT | KMU; entregue ao CC310 | recriada pelo IKG | Protected Storage, flash externa
identity key (IAK) | KMU, cifrada com a MKEK; provisioning_image | — (sem sample) | assinar o token de atestação
chave pública do MCUboot | embutida na imagem | slot do KMU, com revogação | verificar o firmware
chaves da app | ITS (cifrado pela MKEK) | KMU (persistent_key_usage) | TLS na app, assinaturas próprias
credenciais de rede | no modem (%CMNG) | — | TLS do modem
Notes: Glossário deste slide:
CC310 — Arm CryptoCell 310: o acelerador dos nRF52840 e nRF91 (AES-128, SHA-256, RSA 2048, ECC até 521 bits).
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
KDR — Device Root Key: chave AES de 128 bits do CryptoCell, carregada por um bootloader imutável e retida até o reset.
KPRTL — A chave de RTL do CryptoCell: igual em todos os chips do mesmo código de peça; pode ser travada até o reset.
MKEK — Master Key Encryption Key: a HUK que deriva as chaves que cifram o ITS.
IKG — Isolated Key Generator: o gerador do CRACEN que recria as chaves de hardware a partir de uma semente a cada ciclo de energia.
ITS — Internal Trusted Storage: armazenamento protegido da PSA, usado pelo wifi_credentials em alvos com TF-M.
MEXT — Master Key for External Storage: a HUK que deriva as chaves do Protected Storage e de flash externa.
IAK — Initial Attestation Key: a chave secp256r1 que assina o token de atestação (a identity key do KMU).
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
TLS — Transport Layer Security: cifra e autentica uma conexão (HTTPS = HTTP sobre TLS).
%CMNG — O comando AT de gestão de credenciais do modem (escrever, listar, ler, apagar).

## Slide 11
03
Certificação
Um laboratório independente avalia o chip; o fabricante do produto herda a avaliação. É o mecanismo de herança do PSA Certified e do SESIP.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
11
Notes: Glossário deste slide:
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
PSA Certified — O programa de certificação da Arm: níveis 1 a 3 para o chip, e certificação funcional das APIs.
SESIP — Security Evaluation Standard for IoT Platforms: outro esquema de certificação, também obtido pela Nordic via Riscure.

## Slide 12
03 · CERTIFICAÇÃO
PSA Certified: chip, software, dispositivo
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
12
Do whitepaper nwp_057 e da página Certifications da Nordic. A herança de certificados reduz o trabalho de quem certifica o produto final.
dispositivo final
o produto do fabricante: herda as avaliações do chip e do software; aqui entram RED DA / EN 18031, ETSI EN 303 645, NIST IR 8259A
software de sistema
RTOS, TF-M, SDK: constrói sobre o PSA-RoT do chip
chip com PSA-RoT
avaliado por laboratório independente (Riscure): nRF52840 L1 · nRF5340, nRF9160, nRF9151 L2 · nRF54L15/L10 L3
herança de certificados
Níveis PSA Certified: 1 = questionário + revisão de laboratório; 2 = avaliação de laboratório do RoT e ataques leves de hardware; 3 = inclui canal lateral e tamper. Certificação funcional das APIs à parte.
Notes: Glossário deste slide:
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
PSA Certified — O programa de certificação da Arm: níveis 1 a 3 para o chip, e certificação funcional das APIs.
RED — Radio Equipment Directive 2014/53/EU: a diretiva europeia de equipamentos de rádio.
RED DA — O Delegated Act (EU) 2022/30 que ativa os requisitos de cibersegurança da RED desde 1 de agosto de 2025.
EN 18031 — A norma harmonizada (partes 1, 2 e 3) que atende os artigos 3.3(d), (e) e (f) da RED.
ETSI EN 303 645 — A norma europeia de segurança básica para IoT de consumo.
EN 303 645 — Ver ETSI EN 303 645.
NIST IR 8259A — A baseline de capacidades de cibersegurança para dispositivos IoT do NIST.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
SDK — Software Development Kit.
RoT — Root of Trust: o conjunto mínimo de hardware e firmware em que todo o resto confia; nada abaixo dele é verificável.
L2 — Camada 2 (enlace): no Zephyr, o módulo que fala com o driver — Ethernet, Wi-Fi mgmt.
L3 — Camada 3 (rede): IPv4/IPv6.
SESIP — Security Evaluation Standard for IoT Platforms: outro esquema de certificação, também obtido pela Nordic via Riscure.

## Slide 13
03 · CERTIFICAÇÃO
O que a Nordic certificou
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
13
Combinação da tabela de recursos do nwp_057 com a página Certifications. Onde a fonte não diz, a célula diz que não consta; o material não infere nível.
Chip | PSA Certified | SESIP | Laboratório | Observação
nRF52840 | Level 1 | — | Riscure | sem TrustZone; RoT por software
nRF5340 | Level 2 | sim | Riscure | —
nRF9160 | Level 2 | sim | Riscure | listado em psacertified.org
nRF9151 | Level 2 (alvo declarado) | — | — | tabela do nwp_057
nRF54L15 · L10 | Level 3 | sim | Riscure | inclui canal lateral e tamper
nRF54LM20 | não consta | — | — | o kit do curso ainda não está na tabela
nRF54H20 | listado na série | — | — | IronSide Secure Enclave
Notes: Glossário deste slide:
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
PSA Certified — O programa de certificação da Arm: níveis 1 a 3 para o chip, e certificação funcional das APIs.
SESIP — Security Evaluation Standard for IoT Platforms: outro esquema de certificação, também obtido pela Nordic via Riscure.
TrustZone — A separação de hardware entre mundo seguro e não seguro no Cortex-M33.
RoT — Root of Trust: o conjunto mínimo de hardware e firmware em que todo o resto confia; nada abaixo dele é verificável.

## Slide 14
03 · CERTIFICAÇÃO
Certificação funcional: as APIs
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
14
Da página PSA Certified Security Framework overview do NCS.
PSA Certified API: uma certificação à parte, de conformidade de interface, para que o código da aplicação seja portável entre chips certificados.
O que o NCS 3.4.0 implementa:
  PSA Crypto API 1.4 (com a extensão PQC), pelo Oberon PSA Crypto ou pelo TF-M Crypto Service
  PSA Storage API 1.0: ITS e PS
  PSA Attestation API 1.0: Initial Attestation
  PSA Firmware Update: não; o NCS usa MCUboot e NSIB
Testes: psa-arch-tests e os testes de regressão do TF-M rodam no NCS (zephyr/samples/tfm_integration).
Por que importa: o mesmo psa_sign_message() roda no nRF91 com CC310, no nRF54L com CRACEN e em software; muda o Kconfig, não o código.
Notes: Glossário deste slide:
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
PSA Certified — O programa de certificação da Arm: níveis 1 a 3 para o chip, e certificação funcional das APIs.
NCS — nRF Connect SDK.
API — Application Programming Interface.
PSA Crypto — A API de criptografia da PSA (psa_import_key, psa_sign_message...); no NCS 3.4.0, versão 1.4.
PQC — Post-Quantum Cryptography: algoritmos resistentes a computadores quânticos.
Oberon — Oberon PSA Crypto: o núcleo PSA usado pelo nRF Security, com o driver nrf_oberon como fallback em software.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
ITS — Internal Trusted Storage: armazenamento protegido da PSA, usado pelo wifi_credentials em alvos com TF-M.
PS — Power Save: modo de economia em que o rádio dorme entre beacons.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.
CC310 — Arm CryptoCell 310: o acelerador dos nRF52840 e nRF91 (AES-128, SHA-256, RSA 2048, ECC até 521 bits).
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
Kconfig — O sistema de configuração do Zephyr: as opções CONFIG_* do prj.conf.

## Slide 15
04
Regulação
Desde agosto de 2025, vender rádio conectado na Europa exige cibersegurança demonstrável. A Nordic mapeia isso para o que o chip e o SDK já fazem.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
15
Notes: Glossário deste slide:
SDK — Software Development Kit.

## Slide 16
04 · REGULAÇÃO
RED Delegated Act e EN 18031
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
16
Da página Security / Regulations da Nordic, que também publica um guia de cliente para o RED DA.
RED (2014/53/EU): a diretiva de equipamentos de rádio; até 2025 era EMC, segurança elétrica, espectro.
RED Delegated Act (EU) 2022/30: ativa três requisitos essenciais para todo produto colocado no mercado da UE desde 1 de agosto de 2025:
  Artigo 3.3(d): proteção da rede contra dano ou uso indevido
  Artigo 3.3(e): proteção de dados pessoais e privacidade
  Artigo 3.3(f): proteção contra fraude e transações não autorizadas
EN 18031, partes 1, 2 e 3: uma norma por artigo; reconhecida como harmonizada com restrições em janeiro de 2025.
Dois caminhos: autoavaliação documentada contra a norma, ou organismo notificado; a documentação fica disponível por 10 anos após a última venda.
Alinhamentos: PSA Certified mapeia para ETSI EN 303 645 e NIST IR 8259A; a Nordic trabalha com laboratórios para que PSA, SESIP e EN 18031 do chip sirvam de evidência para o produto.
Notes: Glossário deste slide:
RED — Radio Equipment Directive 2014/53/EU: a diretiva europeia de equipamentos de rádio.
EN 18031 — A norma harmonizada (partes 1, 2 e 3) que atende os artigos 3.3(d), (e) e (f) da RED.
RED DA — O Delegated Act (EU) 2022/30 que ativa os requisitos de cibersegurança da RED desde 1 de agosto de 2025.
UE — User Equipment: o dispositivo, na nomenclatura 3GPP.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
PSA Certified — O programa de certificação da Arm: níveis 1 a 3 para o chip, e certificação funcional das APIs.
ETSI EN 303 645 — A norma europeia de segurança básica para IoT de consumo.
EN 303 645 — Ver ETSI EN 303 645.
NIST IR 8259A — A baseline de capacidades de cibersegurança para dispositivos IoT do NIST.
SESIP — Security Evaluation Standard for IoT Platforms: outro esquema de certificação, também obtido pela Nordic via Riscure.

## Slide 17
04 · REGULAÇÃO
Do requisito ao recurso
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
17
A coluna da esquerda resume o que EN 18031, ETSI EN 303 645 e NIST IR 8259A pedem em comum; a do meio aponta o mecanismo dos blocos anteriores. O mapeamento formal é do fabricante, não do chip.
Exigência típica das normas | O que a plataforma oferece | Onde
dados em trânsito cifrados e autenticados | TLS/DTLS 1.2 no modem; Mbed TLS/PSA na app; BLE LE Secure Connections | bloco 03 §6; módulo 2
atualização de firmware íntegra e autêntica | MCUboot e NSIB com assinatura, anti-rollback; modem só aceita firmware Nordic | bloco 01
credenciais em armazenamento seguro | credential store do modem (write-only), ITS/PS, KMU | bloco 03
identidade única por dispositivo | identidade Nordic de fábrica (%ATTESTTOKEN), IAK, UUID | bloco 03 §5–6
controle de acesso a interfaces | APPROTECT, SECUREAPPROTECT, SMP autenticado por pareamento | bloco 01
sem segredo compartilhado de fábrica | HUK gerada no chip; %KEYGEN gera a chave no modem; provisionamento pela nuvem | bloco 03
um dispositivo comprometido não compromete a frota | chave por dispositivo, revogação de chave de boot (nRF54L) | bloco 01
sem algoritmos fracos | SHA-1 marcado como fraco nas tabelas; RSA ≥ 2048; curvas P-256+ | este bloco
gestão de vulnerabilidades e componentes | SBOM por west, portal de divulgação, PSIRT, bug bounty | página Regulations
Notes: Glossário deste slide:
EN 18031 — A norma harmonizada (partes 1, 2 e 3) que atende os artigos 3.3(d), (e) e (f) da RED.
ETSI EN 303 645 — A norma europeia de segurança básica para IoT de consumo.
EN 303 645 — Ver ETSI EN 303 645.
NIST IR 8259A — A baseline de capacidades de cibersegurança para dispositivos IoT do NIST.
TLS — Transport Layer Security: cifra e autentica uma conexão (HTTPS = HTTP sobre TLS).
DTLS — TLS sobre UDP (CoAP, LwM2M).
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
BLE — Bluetooth Low Energy: o rádio de 2,4 GHz do próprio nRF54LM20.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.
ITS — Internal Trusted Storage: armazenamento protegido da PSA, usado pelo wifi_credentials em alvos com TF-M.
PS — Power Save: modo de economia em que o rádio dorme entre beacons.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
%ATTESTTOKEN — O comando AT que devolve o token de identidade do chip, assinado com a identidade de fábrica.
IAK — Initial Attestation Key: a chave secp256r1 que assina o token de atestação (a identity key do KMU).
UUID — Universally Unique Identifier: identificador de 128 bits de serviços e características.
APPROTECT — Access Port Protection: bloqueia o debugger; só um ERASEALL reabre.
SECUREAPPROTECT — A proteção do acesso de debug ao mundo seguro, separada da APPROTECT.
SMP — Simple Management Protocol: o protocolo do MCUmgr, por BLE, UART, USB ou shell.
HUK — Hardware Unique Key: chave simétrica única do chip, usada só para derivar outras chaves.
%KEYGEN — O comando AT que gera um par de chaves dentro do modem e devolve CSR ou chave pública.
SBOM — Software Bill of Materials: a lista de componentes do firmware; o NCS gera com um comando west.
PSIRT — Product Security Incident Response Team: a equipe que trata vulnerabilidades reportadas.

## Slide 18
04 · REGULAÇÃO
Cadeia de suprimento de software
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
18
Da página Regulations: secure by design e secure by default seguindo o framework PSA, com o SDK entregando as evidências que ele consegue entregar.
SBOM
▪ west ncs-sbom gera a lista de componentes e licenças do build
▪ o inventário de software que a conformidade pede
▪ inclui os binários fechados (nrf_cc3xx, nrf_modem)
Vulnerabilidades
▪ portal de divulgação e PSIRT da Nordic: da análise do relato à comunicação
▪ programa de bug bounty
▪ avisos de segurança por produto
O que fica com o fabricante
▪ análise de ameaças e objetivos de segurança do produto
▪ chaves próprias, provisionamento, política de atualização
▪ a documentação de conformidade, por 10 anos
Notes: Glossário deste slide:
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
SDK — Software Development Kit.
SBOM — Software Bill of Materials: a lista de componentes do firmware; o NCS gera com um comando west.
PSIRT — Product Security Incident Response Team: a equipe que trata vulnerabilidades reportadas.

## Slide 19
05
Criptografia pós-quântica
Um computador quântico grande quebra RSA e curvas elípticas. Os algoritmos novos existem; o que está no NCS hoje é software e experimental.
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
19
Notes: Glossário deste slide:
NCS — nRF Connect SDK.

## Slide 20
05 · PQC
O problema e os padrões
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
20
O risco: o algoritmo de Shor resolve fatoração e logaritmo discreto; RSA, ECDSA, EdDSA e ECDH caem juntos. AES e SHA só perdem margem (Grover).
Colher agora, decifrar depois: tráfego gravado hoje pode ser aberto quando a máquina existir; firmware assinado hoje pode ser forjado.
Os padrões do NIST (agosto de 2024):
  ML-KEM, FIPS 203: troca de chave por reticulados (ex-Kyber); 512, 768, 1024
  ML-DSA, FIPS 204: assinatura por reticulados (ex-Dilithium); 44, 65, 87
  SLH-DSA, FIPS 205: assinatura por hash sem estado (ex-SPHINCS+)
  LMS/HSS e XMSS, SP 800-208: assinatura por hash com estado; a escolha típica para boot seguro
O custo: chaves e assinaturas de kB, não de dezenas de bytes; verificação mais pesada; estado a guardar nos esquemas de hash.
Notes: Glossário deste slide:
PQC — Post-Quantum Cryptography: algoritmos resistentes a computadores quânticos.
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).
AES — Advanced Encryption Standard: a cifra simétrica por trás do CCMP.
ML-KEM — Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism (FIPS 203): troca de chave pós-quântica, ex-Kyber.
ML-DSA — Module-Lattice Digital Signature Algorithm (FIPS 204): assinatura pós-quântica, ex-Dilithium.
SLH-DSA — Stateless Hash-based DSA (FIPS 205): assinatura pós-quântica baseada em hash, ex-SPHINCS+.
LMS — Leighton-Micali Signatures: assinatura de hash com estado (SP 800-208), usada em boot seguro.
HSS — Hierarchical Signature System: LMS em árvore hierárquica.
XMSS — eXtended Merkle Signature Scheme: assinatura de hash com estado (SP 800-208).
SP — Service Period: a janela em que a estação TWT está acordada e o AP a atende.

## Slide 21
05 · PQC
O que cai e o que fica
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
21
Mecanismos dos blocos 01 a 03 pelo algoritmo que usam. A última coluna é o main, fora da versão do curso: só a verificação ML-DSA ganhou hardware. A assinatura do firmware do modem não tem algoritmo publicado.
Mecanismo | Algoritmo hoje | Sob computador quântico | No main do NCS (3.4.99)
Assinatura do MCUboot | ECDSA P-256 · ED25519 | cai: imagem forjável | sem PQC; várias chaves clássicas, ECIES-P-256
Assinatura do NSIB | ECDSA P-256 | cai | sem mudança
Imagem cifrada (MCUboot) | chave em ECIES-X25519 | cai: chave AES recuperável | ECIES-P-256, HMAC-SHA512; clássico
TLS/DTLS do modem | ECDHE + ECDSA/RSA | cai: gravado hoje, aberto depois | sem mudança; suites PSK resistem
Identidade, atestação, JWT | ECDSA secp256r1, COSE | cai: identidade forjável | sem mudança
Pareamento BLE · WPA3-SAE | ECDH P-256 · curva | cai (WPA2-PSK fica) | sem mudança
LTE · ITS · PS · HUK · KMU | AKA, AES-CCM, CMAC | fica; AES-128 do CC310 vale 64 bits | —
Verificação ML-DSA na app | Oberon, software | resiste | CRACEN verifica ML-DSA (nRF54L); sample ml_dsa
Notes: Glossário deste slide:
PQC — Post-Quantum Cryptography: algoritmos resistentes a computadores quânticos.
ML-DSA — Module-Lattice Digital Signature Algorithm (FIPS 204): assinatura pós-quântica, ex-Dilithium.
NCS — nRF Connect SDK.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).
ED25519 — Assinatura EdDSA na curva 25519: padrão do MCUboot no nRF54L, verificada pelo CRACEN.
ECIES — Esquema de cifra híbrida com curva elíptica; o MCUboot usa ECIES-X25519 para a chave da imagem cifrada.
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.
AES — Advanced Encryption Standard: a cifra simétrica por trás do CCMP.
TLS — Transport Layer Security: cifra e autentica uma conexão (HTTPS = HTTP sobre TLS).
DTLS — TLS sobre UDP (CoAP, LwM2M).
PSK — Pre-Shared Key: a senha da rede, compartilhada por todos os clientes.
JWT — JSON Web Token: um token assinado com claims (emissor, público, validade).
COSE — CBOR Object Signing and Encryption: o formato de assinatura dos tokens do modem.
BLE — Bluetooth Low Energy: o rádio de 2,4 GHz do próprio nRF54LM20.
WPA3 — Wi-Fi Protected Access 3: sucessor do WPA2; -SAE troca o PSK por um handshake resistente a dicionário.
SAE — Simultaneous Authentication of Equals: o handshake do WPA3-Personal (Dragonfly).
WPA2 — Wi-Fi Protected Access 2 (2004): segurança com cifra CCMP/AES; -PSK usa senha compartilhada.
ITS — Internal Trusted Storage: armazenamento protegido da PSA, usado pelo wifi_credentials em alvos com TF-M.
PS — Power Save: modo de economia em que o rádio dorme entre beacons.
HUK — Hardware Unique Key: chave simétrica única do chip, usada só para derivar outras chaves.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
CC310 — Arm CryptoCell 310: o acelerador dos nRF52840 e nRF91 (AES-128, SHA-256, RSA 2048, ECC até 521 bits).
Oberon — Oberon PSA Crypto: o núcleo PSA usado pelo nRF Security, com o driver nrf_oberon como fallback em software.
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.

## Slide 22
05 · PQC
Tamanhos: ED25519 contra ML-DSA-65
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
22
Uma assinatura ML-DSA-65 tem 3,3 KB: um décimo de um TF-M mínimo, e em BLE uma dúzia de pacotes só para a assinatura. O custo aparece antes em memória e tráfego do que em tempo de CPU.
Ed25519 · chave pública
32 B
RFC 8032
Ed25519 · assinatura
64 B
RFC 8032
ML-DSA-65 · chave pública
1 952 B
61× a chave Ed25519
ML-DSA-65 · assinatura
3 309 B
52× a assinatura Ed25519
Escala linear. Números do sample ml_dsa do NCS 3.4.99 (vetor NIST ACVP) e do RFC 8032; ML-DSA-65 é o nível de segurança 3 do FIPS 204.
Notes: Glossário deste slide:
PQC — Post-Quantum Cryptography: algoritmos resistentes a computadores quânticos.
ED25519 — Assinatura EdDSA na curva 25519: padrão do MCUboot no nRF54L, verificada pelo CRACEN.
ML-DSA — Module-Lattice Digital Signature Algorithm (FIPS 204): assinatura pós-quântica, ex-Dilithium.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
BLE — Bluetooth Low Energy: o rádio de 2,4 GHz do próprio nRF54LM20.
NCS — nRF Connect SDK.

## Slide 23
05 · PQC
PQC no NCS 3.4.0, chip a chip
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
23
Do Kconfig.psa.nordic da árvore instalada e das tabelas do NCS. O que a Nordic declara: Experimental e "PSA Crypto API 1.4 PQC Extension"; nada além disso sobre roadmap.
Algoritmo | Kconfig | nRF9151 | nRF54LM20 | Como
ML-DSA 44/65/87 | PSA_WANT_ALG_ML_DSA, PSA_WANT_ML_DSA_KEY_SIZE_65 | Experimental | Experimental | nrf_oberon em software: sign e verify de mensagem
Hash ML-DSA · determinístico | PSA_WANT_ALG_HASH_ML_DSA, ..._DETERMINISTIC_ML_DSA | Experimental | Experimental | software
ML-KEM 512/768/1024 | PSA_WANT_ALG_ML_KEM, PSA_WANT_ML_KEM_KEY_SIZE_768 | Experimental | Experimental | software
LMS · HSS | PSA_WANT_ALG_LMS, PSA_WANT_ALG_HSS | Experimental | Experimental | software
XMSS · XMSS-MT | PSA_WANT_ALG_XMSS, ..._XMSS_MT | Experimental | Experimental | software
ML-DSA no CRACEN | — | — | só no 3.4.99, verify apenas | hardware
Sample crypto/ml_dsa | — | não lista nRF91 | só no 3.4.99 | verifica ML-DSA-65 de um vetor NIST
MCUboot com assinatura PQC | — | — | — | não há no NCS; o BL1 do TF-M upstream usa LMS, a Nordic não usa BL1
TLS pós-quântico no modem | — | — | — | não anunciado
Notes: Glossário deste slide:
PQC — Post-Quantum Cryptography: algoritmos resistentes a computadores quânticos.
NCS — nRF Connect SDK.
Kconfig — O sistema de configuração do Zephyr: as opções CONFIG_* do prj.conf.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
PSA Crypto — A API de criptografia da PSA (psa_import_key, psa_sign_message...); no NCS 3.4.0, versão 1.4.
API — Application Programming Interface.
ML-DSA — Module-Lattice Digital Signature Algorithm (FIPS 204): assinatura pós-quântica, ex-Dilithium.
ML-KEM — Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism (FIPS 203): troca de chave pós-quântica, ex-Kyber.
LMS — Leighton-Micali Signatures: assinatura de hash com estado (SP 800-208), usada em boot seguro.
HSS — Hierarchical Signature System: LMS em árvore hierárquica.
XMSS — eXtended Merkle Signature Scheme: assinatura de hash com estado (SP 800-208).
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
TF-M — Trusted Firmware-M: o firmware seguro (TrustZone) dos alvos /ns.
TLS — Transport Layer Security: cifra e autentica uma conexão (HTTPS = HTTP sobre TLS).

## Slide 24
05 · PQC
O que dá para fazer hoje, e o que não
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
24
hoje, no NCS 3.4.0
▪ verificar e assinar ML-DSA na aplicação, em software, nos dois kits
▪ encapsular chave com ML-KEM entre dois dispositivos ou com um servidor próprio
▪ medir o custo real: FLASH, RAM, tempo por verificação, contra Ed25519 no mesmo firmware
▪ carregar chave pública ML-DSA por psa_import_key e usar psa_verify_message, como no sample do main
▪ combinar: assinatura clássica e pós-quântica na mesma imagem (híbrido) em camada de aplicação
ainda não
▪ boot seguro com assinatura pós-quântica: MCUboot e NSIB só ECDSA, ED25519, RSA
▪ aceleração em hardware no 3.4.0; verificação no CRACEN chega no 3.4.99, só verify
▪ TLS pós-quântico no modem do nRF91 ou no Mbed TLS do NCS
▪ chave ML-DSA no KMU: os slots são para os tipos que o motor conhece
▪ qualquer promessa de data: a Nordic marca Experimental e para aí
A migração que a Nordic já entregou é a da API: quem fala PSA troca o algoritmo por Kconfig quando o hardware chegar.
Notes: Glossário deste slide:
PQC — Post-Quantum Cryptography: algoritmos resistentes a computadores quânticos.
NCS — nRF Connect SDK.
ML-DSA — Module-Lattice Digital Signature Algorithm (FIPS 204): assinatura pós-quântica, ex-Dilithium.
ML-KEM — Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism (FIPS 203): troca de chave pós-quântica, ex-Kyber.
FLASH — Memória não volátil de programa (2 MB no nRF54LM20).
RAM — Random Access Memory: a memória de trabalho (511 KB no nRF54LM20).
MCUboot — O bootloader do Zephyr.
NSIB — nRF Secure Immutable Bootloader (B0): o bootloader imutável da Nordic; verifica ECDSA P-256 e guarda hashes de chave e contador em OTP ou flash travada.
ECDSA — Assinatura por curva elíptica (P-256 no NSIB e no MCUboot do nRF91).
ED25519 — Assinatura EdDSA na curva 25519: padrão do MCUboot no nRF54L, verificada pelo CRACEN.
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
TLS — Transport Layer Security: cifra e autentica uma conexão (HTTPS = HTTP sobre TLS).
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
API — Application Programming Interface.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
Kconfig — O sistema de configuração do Zephyr: as opções CONFIG_* do prj.conf.

## Slide 25
RESUMO
Resumo do bloco 04
M3 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
25
CC310 (nRF91) e CRACEN (nRF54L) atrás da mesma API: PSA Crypto 1.4 pelo Oberon, com nrf_oberon cobrindo em software o que falta.
KMU nos dois: a chave vai do cofre ao motor sem passar pelo CPU; no nRF54L até a chave do bootloader mora lá.
Certificação: Level 2 no nRF91, Level 3 no nRF54L15; o produto herda. RED DA e EN 18031 valem desde agosto de 2025.
PQC: ML-DSA, ML-KEM, LMS e XMSS em software, Experimental; boot e TLS pós-quânticos ainda não.
1.4
PSA Crypto API
no NCS 3.4.0
Level 3
PSA Certified do
nRF54L15/L10
2025-08-01
RED DA em vigor
na UE
3 309 B
uma assinatura
ML-DSA-65
A PSA Crypto API já aceita ML-DSA e ML-KEM; aceleração em hardware e boot pós-quântico ainda não existem no NCS 3.4.0.
Notes: Glossário deste slide:
CC310 — Arm CryptoCell 310: o acelerador dos nRF52840 e nRF91 (AES-128, SHA-256, RSA 2048, ECC até 521 bits).
CRACEN — Crypto Accelerator Engine: o acelerador dos nRF54L, com mascaramento contra DPA e TRNG SP 800-90B.
API — Application Programming Interface.
PSA — Platform Security Architecture: as APIs de criptografia e armazenamento seguro da Arm; PSA ITS é o armazenamento interno confiável.
PSA Crypto — A API de criptografia da PSA (psa_import_key, psa_sign_message...); no NCS 3.4.0, versão 1.4.
Oberon — Oberon PSA Crypto: o núcleo PSA usado pelo nRF Security, com o driver nrf_oberon como fallback em software.
KMU — Key Management Unit: slots de chave em NVM que só o acelerador lê; a aplicação usa a chave por referência.
RED — Radio Equipment Directive 2014/53/EU: a diretiva europeia de equipamentos de rádio.
RED DA — O Delegated Act (EU) 2022/30 que ativa os requisitos de cibersegurança da RED desde 1 de agosto de 2025.
EN 18031 — A norma harmonizada (partes 1, 2 e 3) que atende os artigos 3.3(d), (e) e (f) da RED.
PQC — Post-Quantum Cryptography: algoritmos resistentes a computadores quânticos.
ML-DSA — Module-Lattice Digital Signature Algorithm (FIPS 204): assinatura pós-quântica, ex-Dilithium.
ML-KEM — Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism (FIPS 203): troca de chave pós-quântica, ex-Kyber.
LMS — Leighton-Micali Signatures: assinatura de hash com estado (SP 800-208), usada em boot seguro.
XMSS — eXtended Merkle Signature Scheme: assinatura de hash com estado (SP 800-208).
TLS — Transport Layer Security: cifra e autentica uma conexão (HTTPS = HTTP sobre TLS).
NCS — nRF Connect SDK.
PSA Certified — O programa de certificação da Arm: níveis 1 a 3 para o chip, e certificação funcional das APIs.
UE — User Equipment: o dispositivo, na nomenclatura 3GPP.