## Slide 1
MÓDULO 1 · BLOCO 06 · A NPU
Axon
IA na NPU
O Neuton resolve o que cabe na CPU. Voz não cabe: redes grandes, o tempo todo, com bateria de moeda. Este bloco abre a caixa do acelerador de IA do nRF54LM20B — o que ele é, como executa e o que isso custa.
nRF54LM20B
TFLite → compilador → NPU
até 15× vs CPU
medido na bancada
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
01

## Slide 2
A PONTE COM O NEUTON
Por que uma NPU? O tamanho do problema
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
02
Modelos de voz e visão são 10–100× maiores que os de IMU — e rodam dezenas de vezes por segundo. É outro regime de computação.
9,4 kB
0,33 ms/inf
Neuton típico
classificador de IMU — a CPU resolve com folga
35 kB
2,35 ms/inf
wake word
rede TFLite pequena — já pede aceleração
359 kB
12 ms/inf
comandos de voz
33 inferências/s — impraticável na CPU em tempo real
15×
10× energia
claim da Nordic
NPU vs tflite-micro na CPU, no mesmo modelo grande

## Slide 3
01
O que é o Axon
Um processador de redes neurais dentro do SoC — periférico como o PDM, não um segundo core de aplicação.
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
03

## Slide 4
SEÇÃO 1 · O QUE É
Axon é um periférico — como o PDM, o SPI, o rádio
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
04
A analogia que carrega o bloco inteiro: UART transmite bytes; PDM decima áudio; Axon executa redes neurais.
Processador próprio
Executa independente da CPU — que pode dormir enquanto a rede roda.
Mestre do barramento
Busca sozinho, por DMA, pesos na flash (RRAM) e ativações na RAM. Nada é copiado “para dentro” dele.
Cache pequeno (TCM)
Consome pesos em pedaços, em fluxo contínuo — por isso o desempenho escala com o modelo.
Executa código compilado
A rede não é interpretada: vira um command buffer gerado pelo compilador Axon (Edge AI Lab).
Um job por vez
O driver serializa com mutex; vários modelos intercalam inferências — multiplexável.
Ultra-low power
Desliga sozinho entre jobs; feito para produto a bateria, não para datacenter.

## Slide 5
SEÇÃO 1 · O QUE É
O que roda na NPU — e o que volta para a CPU
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
05
Modelos int8 quantizados; tensores até 1024×1024×512. A divisão de trabalho aparece no código gerado — dá para apontar as interfaces.
Nativo na NPU (int8)
▪ Conv 1D/2D (pointwise acelerado)
▪ Depthwise conv · Fully connected
▪ Add · Mean · Avg/Max pooling
▪ ReLU · ReLU6 · LeakyReLU
▪ DSP int24: FFT, log, exp, sqrt
▪ slice · concat · splitV
Fica na CPU
▪ Softmax, sigmoide, tanh — as ativações finais
▪ Dequantização int8 → float da saída
▪ Pós-processamento (limiares, contagens, EMA)
▪ Orquestração: feed, submissão do job, decisões
Regra prática: a NPU faz as MACs; a CPU decide o que elas significam.

## Slide 6
SEÇÃO 1 · O QUE É
Como o Axon se liga ao resto do SoC
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
06
Quatro blocos e um barramento: a CPU aponta e dispara; a NPU busca sozinha o que precisa na flash e na RAM e avisa por interrupção quando termina.
CPU · Cortex-M33
128 MHz. Roda a aplicação, o driver do Axon (mutex, fila, IRQ) e o pós-processamento.
PDM20
Outro periférico com DMA: escreve o áudio na RAM sem a CPU — mesmo padrão do Axon.
Flash (RRAM)
command buffer + pesos int8 de cada modelo — nunca copiados: a NPU lê de lá por DMA.
RAM
interlayer buffer (ativações) · janelas de entrada · buffers do PDM · saída dequantizada
Axon NPU
Sequenciador
lê o command buffer:
a rede, comando a comando
DMA
mestre do barramento:
busca pesos e ativações
TCM
cache pequeno, em fluxo:
sem parede de memória
Matriz MAC + DSP int24
conv · FC · pooling · ReLU
FFT · log · exp · sqrt
submete o job
IRQ: acabou
lê comandos + pesos (DMA)
ativações (DMA)
EasyDMA: áudio
roda o código

## Slide 7
02
Da fonte ao resultado
A cadeia inteira do lab de voz: som → PDM → RAM → NPU → decisão. A RAM é o ponto de encontro de tudo.
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
07

## Slide 8
SEÇÃO 2 · A CADEIA
O caminho do áudio — ninguém copia nada na mão
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
08
Cada seta é hardware ou uma cópia deliberada — e cada cópia compra um desacoplamento entre o tempo real do PDM e o tempo da inferência.
Microfone MEMS
sigma-delta:
1 bit por pulso
de clock
PDM20
periférico: decima
em HW p/ PCM
16 kHz · 16 bit
RAM
EasyDMA entrega
blocos de 10 ms
(mem_slab)
Engine + NPU
mels + rede
no Axon
(command buffer)
CPU
probabilidade →
pós-processamento
→ ação
1 bit @ MHz
EasyDMA
feed_inputs()
decoded_output
Dois periféricos com DMA e a CPU só orquestra — é o mesmo padrão nas duas pontas.

## Slide 9
SEÇÃO 2 · A CADEIA
A cadeia de buffers — por que o Axon não lê o buffer do PDM
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
09
O Axon não come PCM — come features. E o slab do PDM não pode esperar a inferência: as cópias desacoplam os dois relógios.
1
mem_slab do driver (4 blocos de 10 ms)
o PDM precisa deles de volta JÁ — free_dmic_buffer() logo após o feed
2
janela interna da engine
feed_inputs() copia e acumula até fechar a janela do modelo (INPROGRESS até lá)
3
buffer de features (mel-espectrograma)
o áudio vira o 'retrato' tempo × frequência que redes de voz consomem
4
interlayer buffer — o que a NPU consome
buffer global em RAM, compartilhado por todos os modelos; dono é quem executa

## Slide 10
SEÇÃO 2 · A CADEIA
A RAM é o ponto de encontro
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
10
PDM → RAM → Axon → RAM → CPU: o diagrama mental que resolve quase toda dúvida de arquitetura deste bloco.
PDM escreve amostras por EasyDMA — sem CPU no caminho.
Axon lê e escreve por DMA: pesos direto da flash, ativações no interlayer buffer em RAM.
  nada é copiado 'para dentro' da NPU — o TCM interno é só cache
CPU orquestra: aponta buffers, dispara o job, dorme num semáforo, colhe o resultado.
Pesos e command buffer nunca saem da flash — zero cópia de modelo por inferência.
  o custo por inferência é submissão + interrupção + dequantização — fixo, e importa nos modelos pequenos

## Slide 11
03
Anatomia de um modelo compilado
O que vem no zip do Edge AI Lab e o que acontece, passo a passo, a cada inferência.
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
11

## Slide 12
SEÇÃO 3 · ANATOMIA
Do TFLite ao command buffer — a toolchain
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
12
A frase da súmula em uma linha: modelo → compilador → alocação RAM/Flash → inferência acelerada. Você não escreve nenhuma dessas ferramentas — só as configura.
Edge AI Lab
treina a partir dos seus dados (ou de texto, para voz)
TFLite int8
rede quantizada, só com operadores que o Axon aceita
Compilador
Axon compiler: gera o command buffer + pesos, o _axon.h
Build (NCS)
engine nrf_edgeai + driver; Kconfig dimensiona o interlayer
Flash · RAM
programa e pesos na flash; ativações no interlayer buffer
Inferência
NPU executa, CPU decide — até 15× vs tflite-micro

## Slide 13
SEÇÃO 3 · ANATOMIA
O que o Edge AI Lab entrega — a anatomia do zip
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
13
Todo zip do Lab tem o mesmo contrato — gestos, som, anomalia. Trocar de modelo é trocar esta pasta.
Arquivo | O que é
nrf_edgeai_user_model.c/.h | o modelo: descritores, pipeline de features e o getter nrf_edgeai_user_model_<solution>()
nrf_edgeai_user_model_axon.h | o modelo compilado para a NPU: command buffer (programa) + pesos int8
nrf_edgeai_user_model_labels.h | rótulos das classes (enum + strings)
nrf_edgeai_user_types.h | tipos de entrada e saída
prj_example.conf | os Kconfig de engine que o app precisa (CONFIG_NRF_EDGEAI, CONFIG_NRF_AXON, buffers)
Backend CPU (Neuton)? O mesmo zip, sem o _axon.h — a rede vem em float dentro do .c.

## Slide 14
SEÇÃO 3 · ANATOMIA
Uma inferência, passo a passo
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
14
O que nrf_edgeai_run_inference() dispara — no lab de voz, isso acontece a cada 30 ms, para sempre.
1
feed_inputs() — a CPU alimenta
memcpy do bloco para a janela interna; devolve INPROGRESS até a janela fechar
2
features — o áudio vira imagem
mel-espectrograma dentro da execução Axon (FFT/log acelerados na NPU)
3
submissão — a CPU entrega e dorme
aponta o command buffer, dispara o job e bloqueia num semáforo
4
a NPU executa
pesos int8 da flash por DMA, camada por camada; ativações no interlayer buffer
5
interrupção — a CPU colhe
dequantiza int8→float, aplica softmax/sigmoide e decodifica a classe
6
decoded_output
predicted_class + probabilidades — daqui em diante é pós-processamento do app

## Slide 15
SEÇÃO 3 · ANATOMIA
Três memórias para conhecer pelo nome
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
15
Cada _axon.h declara o que precisa e a engine confere na inicialização — dimensionamento é design, não tentativa e erro.
Interlayer buffer
Ativações intermediárias, em RAM. Global e compartilhado: dono é o modelo que executa. CONFIG_NRF_AXON_INTERLAYER_BUFFER_SIZE é dimensionado pela maior necessidade declarada entre os modelos.
Variáveis persistentes
Modelos streaming guardam contexto entre inferências (TFLite VarHandle). É o que os *_reset() zeram na troca de estágio — sem isso um modelo “ouviria” o passado do outro.
TCM (cache da NPU)
Pequeno de propósito: a NPU trabalha em fluxo, trazendo pedaços de pesos e ativações por DMA. Consequência: sem parede de memória — o desempenho degrada suave, não despenca.
No ww_kws real: interlayer de 6.656 B atende os dois modelos; as persistentes do KWS ocupam 26,6 kB.

## Slide 16
04
Neuton × Axon, em uso
A mesma solution do Lab nos dois backends — o que muda, o que não muda, e quem ganha quando.
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
16

## Slide 17
SEÇÃO 4 · NEUTON × AXON
O mesmo modelo, dois caminhos
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
17

## Slide 18
SEÇÃO 4 · NEUTON × AXON
O que muda entre os backends — e o que não muda
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
18
No 11_benchmark a troca é uma escolha de Kconfig — zero mudança no código da aplicação.
 | Neuton (CPU) | Axon (NPU)
Rede | float32, executada por funções C | int8, executada pela NPU
Pesos | dentro do próprio .c gerado | na flash, lidos por DMA
Arquivo extra | — | _axon.h (command buffer + pesos)
Interface de inferência | run_inference_neuton_f32 | run_inference_axon
Precisa de | — | CONFIG_NRF_AXON + interlayer buffer
O app | as mesmas 4 chamadas | as mesmas 4 chamadas
A geração também: mesmo dataset, mesmo treino no Lab — muda só o alvo na exportação.

## Slide 19
SEÇÃO 4 · NEUTON × AXON
As 4 chamadas não mudam
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
19
Build: o Kconfig escolhe o backend; o CMake compila Neuton/ ou Axon/
Só no Axon: CONFIG_NRF_AXON + interlayer buffer + reset das variáveis persistentes
Nomes: o getter muda com a solution — o alias nrf_edgeai_user_model() esconde isso
nrf_edgeai_t *p_model = nrf_edgeai_user_model(); /* 1. pegar o modelo */
nrf_edgeai_init(p_model); /* 2. inicializar (1x) */
/* loop: */
nrf_edgeai_feed_inputs(p_model, buf, n); /* 3. alimentar */
if (nrf_edgeai_run_inference(p_model) == NRF_EDGEAI_ERR_SUCCESS) { /* 4. */
uint16_t cls = p_model->decoded_output.classif.predicted_class;
float p = p_model->decoded_output.classif.probabilities.p_f32[cls];
}
O mesmo código do 04_classify_led do loop 2 — CPU ou NPU, gesto ou voz, o contrato é este.

## Slide 20
SEÇÃO 4 · NEUTON × AXON
Quem ganha quando — o resultado honesto
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
20
O mesmo harness, o mesmo estímulo, dois tamanhos de modelo — medido na nossa bancada (cycle counter + PPK2, 2026-09-04).
Neuton (CPU)
Axon (NPU)
Modelo pequeno
transporte · 9,4 kB
229 µs
1,0 µJ por inferência
✓ ganha
332 µs
1,7 µJ — o custo fixo do job domina
Modelo grande
comandos de voz · 359 kB
não fecha
dezenas de ms em tflite-micro — estoura a janela de 30 ms (referência Nordic)
12 ms
40% da janela de 30 ms — tempo real com folga
✓ escala
NPU não é “sempre mais rápido” — é “escala para modelos que a CPU não aguenta”.

## Slide 21
05
A cascata do lab de voz
Dois modelos no mesmo microfone: o pequeno decide quando o grande merece acordar. É o padrão “Hey Siri”/“Alexa”.
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
21

## Slide 22
SEÇÃO 5 · A CASCATA
Dois modelos, um microfone — o ww_kws da Nordic
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
22
Mesma entrada (PCM 16 kHz em blocos de 10 ms), mesma engine — papéis opostos por design.
 | Wake word (gatekeeper) | Comandos (KWS)
Classes | 1: okay nordic (sigmoide) | 12: OTHER, SILENCE + 10 comandos
Tamanho na flash | 35 kB | 359 kB (10×)
Quando roda | sempre — 33 inferências/s | só por 3 s após a wake word
Latência na NPU | 2,35 ms (8% da janela) | 12 ms (40% da janela)
Pós-processamento | 15 de 20 quadros ≥ 0,99 | 10 seguidas com EMA ≥ 0,8
O pós-processamento é do app, não do modelo — limiares em Kconfig, calibráveis sem retreinar.

## Slide 23
SEÇÃO 5 · A CASCATA
Por que cascata: a conta de energia decide
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
23
Rodar o modelo grande o tempo todo dobraria o consumo e os falsos positivos: o gatekeeper filtra os dois.
Escutando
wake word 35 kB
33 inf/s · NPU 8%
837 µA
“Okay Nordic”
15 de 20 quadros
acima de 99% →
LED0 acende
Janela de comandos
KWS 359 kB por 3 s
NPU 40% · 1.452 µA
cada acerto renova
Timeout
3 s sem comando →
zera o contexto e
volta a escutar
detectou
comandos
3 s
Medido sem UART, mic ativo, @1,8 V: escutar com o gatekeeper custa 57% do modelo grande direto — ~11 dias numa CR2032.

## Slide 24
SEÇÃO 5 · QUANTO CUSTA
A escala do Axon — quatro modelos, uma NPU
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
24
O achado que vale o slide: DS-CNN e wake word têm o mesmo tamanho e latências 2,3× diferentes — a latência segue os MACs, não os bytes.

## Slide 25
SEÇÃO 5 · QUANTO CUSTA
A cascata vista pela bateria
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
25
A média de corrente segue o duty cycle da NPU: base de ~0,4 mA + duty × 2,7 mA — arquitetura vira autonomia.

## Slide 26
RESUMO
Axon em uma tela
M1 · IA EMBARCADA & CONECTIVIDADE
26
É um periférico: processador próprio, mestre de barramento, executa redes compiladas (command buffer + pesos int8 na flash).
A cadeia é PDM → RAM → Axon → RAM → CPU — DMA nas pontas, CPU só orquestra e decide.
A API não muda entre CPU e NPU — e o benchmark diz quem ganha: pequeno na CPU, grande na NPU.
Cascata de modelos é arquitetura de energia: o gatekeeper de 35 kB compra 11 dias de escuta numa CR2032.
12 ms
comandos de voz (359 kB)
na NPU — 40% da janela
2,3×
mesmo tamanho, outra latência:
MACs mandam, não bytes
837 µA
escuta contínua com
o gatekeeper @ 1,8 V
4 µA
piso de sono
entre inferências
A NPU não acelera sempre — ela escala. E escala é o que a voz precisa.